車輛型式安全審驗

作業指引手冊

2007年3月---初版

撰寫單位： 財團法人車輛研究測試中心

交通部委託業務專案辦公室

目   錄

第一章 簡介

1.1 我們的目標—提供您所需的資訊

1.2 如何使用本指引手冊

1.3 「車輛型式安全審驗」基本元素介紹

1.4 車輛型式安全審驗制度之法源依據

1.5 交通部法規查詢網站

1.6車輛安全檢測基準項目

第二章 審驗作業要求

2.1 基本說明

2.2 車輛型式安全審驗(多量)

2.3 延伸車型審驗

2.4 少量車型安全審驗(不含在國外已領照但未報廢之車輛)

2.5 合格證明延伸實體車逐車少量車型安全審驗(多量延伸實體車審驗)

2.6 進口舊車車型安全審驗(限定在國外已領照使用但未報廢之車輛)

2.7 變更車型審驗

2.8 合格證明換發審驗(含合格證明逾期失效重新申請審驗)

2.9 新型式與各型式(既有型式)認定原則

2.10 其他規定

第三章 審查作業要求

3.1 審查作業概要

3.1.1 基本說明

3.1.2 審查報告之核發(「新案審查」)

3.1.3 審查報告之換發(「延伸審查」)

3.1.4 審查報告之換發(「變更審查」)

3.1.5 審查報告之補發(「補發審查」)

3.1.6 附註說明

3.2 車輛安全檢測基準審查作業要求

3.2.1 車輛安全檢測項目之車種代號及其適用車輛規定

3.2.2 車輛規格規定

3.2.3 車輛燈光與標誌檢驗規定

3.2.3-1 車輛燈光與標誌檢驗：自九十五年七月一日起實施

3.2.4 靜態煞車

3.2.5 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定

3.2.6 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定

3.2.7 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)

3.2.8 汽車傾斜穩定度規定

3.2.9 喇叭音量

3.2.9-1 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施

3.2.10 載重計安裝規定

3.2.11 轉彎及倒車警報裝置安裝規定

3.2.12 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置

3.2.13 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定

3.2.14 機器腳踏車客座扶手規定

3.2.15 載重計

3.2.16 行車紀錄器

3.2.17 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度

3.2.18 小型汽車置放架之靜態強度

3.2.19 車輛內裝材料難燃性能要求

3.2.20 反光識別材料

3.2.20-1 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施

3.2.21 聲音警告裝置(喇叭)

3.2.22 速率計

3.2.23 照後鏡安裝規定

3.2.24 機器腳踏車控制器標誌

3.2.25 安全玻璃

3.2.25-1 安全玻璃：自一00年一月一日起實施

3.2.26 安全帶

3.2.27 照後鏡

3.2.28 輪胎

3.2.29 燈泡

3.2.30 氣體放電式頭燈

3.2.30-1 氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施

3.2.31 方向燈

3.2.32 前霧燈

3.2.33 倒車燈

3.2.34 車寬燈(前(側)位置燈)

3.2.35 尾燈(後(側)位置燈)

3.2.36 停車燈

3.2.37 煞車燈

3.2.38 第三煞車燈

3.2.39 輪廓邊界標識燈1/

3.2.40 側方標識燈

3.2.40-1 側方標識燈：自一００年一月一日起實施

3.2.41 反光標誌(反光片)

3.2.41-1 反光標誌(反光片)：自一００年一月一日起實施

3.2.42 動態煞車

3.2.42-1 動態煞車：自一００年一月一日起實施

3.2.43 防鎖死煞車系統

3.2.43-1 防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施

3.2.44 轉向控制系駕駛人碰撞保護

3.2.45 側方碰撞乘員保護

3.2.46 前方碰撞乘員保護

3.2.47 轉向系統

3.2.48 安全帶固定裝置

3.2.49 座椅強度

3.2.50 頭枕

3.2.51 門閂/鉸鏈

3.2.52 非氣體放電式頭燈

3.2.52-1 非氣體放電式頭燈：自一00年一月一日起實施

3.2.53 後霧燈

第四章 品質一致性審驗作業要求

4.1 基本說明

4.2 品質一致性管制計畫書審查

4.3 品質一致性核驗

4.4 合格證明書廢止處理程序

第五章 檢測機構管理作業要求

5.1 檢測機構認可

5.1.1 申請資格

5.1.2 申請認可範圍

5.1.3 申請流程及說明

5.1.4 申請認可繳交文件

5.1.5 認可證書

5.1.6 檢測機構之權利義務

5.1.7 查核及監督管理

5.2 檢測機構申請監測實驗室作業

5.2.1 申請流程及說明

5.2.2 監測實驗室評鑑報告

5.2.3 監測實驗室之文件變更與權利義務說明

5.3 檢測實驗室申請監測

5.3.1 檢測實驗室申請監測流程及說明

5.3.2 監測實驗室之文件變更與權利義務說明

第六章 補充說明

6.1 申請者資格登錄與電子憑證之取得

6.2 底盤車型式登錄作業

附錄一 車輛安全檢測基準之檢測方法

附錄1.1 「車輛安全檢測基準」總表

附錄1.2 檢測方法

附錄1.2.1 車輛規格規定

附錄1.2.2 車輛燈光與標誌檢驗規定

附錄1.2.3 車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施

附錄1.2.4 靜態煞車

附錄1.2.5 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)

附錄1.2.6 汽車傾斜穩定度規定

附錄1.2.7 喇叭音量

附錄 1.2.8聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施

附錄1.2.9 載重計安裝規定

附錄1.2.10 轉彎及倒車警報裝置安裝規定

附錄1.2.11 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置

附錄1.2.12 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定

附錄1.2.13 機器腳踏車客座扶手規定

附錄1.2.14 載重計

附錄1.2.15 行車紀錄器

附錄1.2.16 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度

附錄1.2.17 小型汽車置放架之靜態強度

附錄1.2.18 車輛內裝材料難燃性能要求

附錄1.2.19 反光識別材料

附錄1.2.20 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施

附錄1.2.21 聲音警告裝置(喇叭)

附錄1.2.22 速率計

附錄1.2.23 照後鏡安裝規定

附錄1.2.24 機器腳踏車控制器標誌

附錄1.2.25 安全玻璃

附錄1.2.26 安全帶

附錄1.2.27 照後鏡

附錄1.2.28 輪胎

附錄1.2.29 燈泡

附錄1.2.30 氣體放電式頭燈

附錄1.2.31 方向燈

附錄1.2.32 前霧燈

附錄1.2.33 倒車燈

附錄1.2.34 車寬燈(前(側)位置燈)

附錄1.2.35 尾燈(後(側)位置燈)

附錄1.2.36 停車燈

附錄1.2.37 煞車燈

附錄1.2.38 第三煞車燈

附錄1.2.39 輪廓邊界標識燈

附錄1.2.40 側方標識燈

附錄1.2.41 反光標誌(反光片)

附錄1.2.42 動態煞車

附錄二 檢測件數量與測試時程總表

附錄三 審查/檢測申請資料

附錄3.1 「取得國外原車輛(完成車或底盤車)製造廠授權代理資格聲明書」

附錄3.2 基本資料

附錄3.3 各車型加註尺度之完成車照片

附錄3.4 大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表

附錄3.5 大客車車身結構設計及打造施工圖說(範例)

附錄3.6 車身結構強度計算書(範例)

附錄3.7 車輛後懸部份大樑變更資料

附錄3.8 車輛R點宣告書(範例)

附錄3.9 不得裝載砂石土方之聲明書

附錄3.10 前單軸後雙軸大客車行李廂尺寸宣告書

附錄3.11 車輛安全檢測基準及其符合性宣告表

附錄3.12 小客、小貨車之查核項目(查核表)

附錄3.13 延伸車型之諸元規格差異資料

附錄3.14 完稅證明保管同意書

附錄3.15 少輛車型數量與型式確認紀錄表

附錄3.16 變更差異表

附錄3.17 各類安全審驗之應檢測項目及配套措施

附錄3.18 案件保留聲明書

附錄3.19 案件撤案聲明書

附錄3.20 申請表

附錄3.21 基本資料(審查)

附錄3.22 圖面或照片及功能、規格說明資料

附錄3.23 製造廠登錄地址清單

附錄3.24 變更差異說明表

附錄3.25 品質一致性管制計畫宣告書(範例)

附錄3.26 車輛型式安全審驗檢測機構認可&監測實驗室審查申請表

附錄3.27 檢測項目申請資料表

附錄3.28 履歷資料

附錄3.29 申請者基本資料表

附錄3.30 底盤車型式規格表

# 第一章 簡介

## 1.1 我們的目標—提供您所需的資訊

為使申請者能清楚了解「車輛型式安全審驗」之檢測、審查、審驗之申請方式、流程、文件及相關注意事項，特製作本「車輛型式安全審驗作業指引手冊」(以下簡稱「指引手冊」)以作為申請作業之指引，並作為「車輛型式安全審驗」之依據。

本指引手冊之製作係以下列三點為主軸：

(1)以交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測基準」為依據。

(2)以交通部中華民國96年1月1日之前實施之「車輛安全檢測基準」法規檢測項目為範圍。

(3)依「車輛研究測試中心」所提供之檢測服務與其「交通部委託業務專案辦公室」所提供之審查及審驗服務之作業方式編撰。

## 1.2 如何使用本指引手冊

本指引手冊共分為六章如下，使用者可針對本身之需求閱讀相關章節：

第一章 簡介

第二章 審驗作業要求

第三章 審查作業要求

第四章 品質一致性審驗作業要求

第五章 檢測機構管理作業要求

第六章 補充說明

## 1.3 「車輛型式安全審驗」基本元素介紹

1.3.1 「車輛型式安全審驗」

「車輛型式安全審驗」：指車輛申請新領牌照前，對其特定車型之安全及規格符合性所為之審驗，包括「車輛型式安全審驗(多量)」、「少量車型安全審驗(不含在國外已領照但未報廢之車輛)」及「進口舊車車型安全審驗(限定在國外已領照使用但未報廢之車輛)」等三類。

1.3.2 審查

申請「車輛型式安全審驗(多量)」之車輛，其車輛及其裝置，應經檢測機構或審驗機構依交通部訂定之「車輛安全檢測基準」檢測並出具「安全檢測報告」，向審驗機構申請辦理審查取得合格之「審查報告」。

1.3.3 「品質一致性審驗」

指為確保車輛及其裝置之安全品質具有一致性所為之「品質一致性計畫書審查」及「品質一致性核驗」；「品質一致性核驗」包含「成效報告核驗」、「現場核驗」及「抽樣檢測」。

1.3.4 安全檢測

指車輛或其裝置依交通部所訂「車輛安全檢測基準」所為之檢測。

1.3.5 審驗機構

指受交通部委託辦理「車輛型式安全審驗」相關事宜之國內車輛專業機構，辦理「車輛型式安全審驗」之安全檢測、監測、審查、品質一致性審驗、安全審驗合格證明書製發、檢測機構認可書面審查及實地評鑑、認可證書製發、檢測機構及其監測實驗室監督評鑑等相關事宜。

1.3.6 檢測機構

指取得交通部認可辦理車輛或其裝置安全檢測之國內外機構。最新認可名單清冊請參見「財團法人車輛研究測試中心」網站http://www.artc.org.tw/chinese/upload/customer1/交通部認可之檢測機構(2007.01.12版).doc。(前述「2007.01.12版」係指版本更新日期，查閱使用仍請使用最新日期之檔案版本)

1.3.7 「車輛安全檢測基準」之法規檢測項目其車種代號及其適用車輛規定，請參見附錄一。

## 1.4 車輛型式安全審驗制度之法源依據

鑑於汽車係為目前陸上運輸最主要且使用最廣泛之運具，車輛安全誠為各國車輛管理之主要核心重點，世界許多先進國家均已推動「車輛型式安全審驗制度」，俾於車輛量產上市銷售前對其安全規格進行審驗認證。為提昇國內車輛安全管理，並與先進國家管理制度發展接軌，交通部自民國八十七年起推動實施車輛型式安全審驗，並依交通部「道路交通安全規則」第十七條第三項之授權，訂定「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」及「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」作為審驗作業之依據。

為順應國際朝以「聯合國歐洲經濟委員會」ECE(Economic Commission for Europe)車輛安全法規之調和發展及為建立更完善之車輛型式安全審驗制度，交通部爰於九十一年二月六日增修「公路法」第六十三條第五項：『第一項安全檢測基準、審驗、品質一致性、申請資格、技術資料、安全審驗合格證明書有效期限、類別、安全審驗合格證明書格式、查核、檢測機構認可、審驗機構認可、查核及監督管理等事項之辦法，由交通部定之。』之授權依據，俾以提昇車輛型式安全審驗作業規定之法律位階。茲參考前開兩作業要點之架構、作業程序及實務作業原則，並參酌歐盟等先進國家之作法與考量我國國情，依「公路法」第六十三條第五項授權規定，訂定「車輛型式安全審驗管理辦法」(以下簡稱本辦法)，共計四十一條，俾作「車輛型式安全審驗」之作業依據。

## 1.5 交通部法規查詢網站

(1)交通部「電子公路監理網」https://www.mvdis.gov.tw/wps/portal/mainpage/

(2)「財團法人車輛研究測試中心」網站http://www.artc.org.tw/tech_main.asp

## 1.6車輛安全檢測基準項目

參照交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」所公告之「車輛安全檢測基準」法規檢測項目(如表1.1所示)。

表1.1「車輛安全檢測基準」法規檢測項目

| 「車輛安全檢測基準」 | 車種及實施時間(年)＊ | 對應ECE |
| --- | --- | --- |
| 編號 | 法規檢測項目 | 大車 | 小車 | 機車 | 法規編號 | 法規版本 |
| 020 | 車輛規格規定(車輛尺度限制、大客車車身各部規格、汽車軸重限制車輛貨箱容積標準與規格、小型汽車附掛拖車車身各部規格、幼童裝用車車身各部規格) | 現行 | 現行 | 現行 | --- | --- |
| 030 | 車輛燈光與標誌檢驗規定 | 現行 | 現行 | 現行 | --- | --- |
| 031 | 車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施 | 95.7.1 | 97.1.1 | 95.7.1 | 48 53 74 104 | 02-S12 01-S5 01-S2-C1 00-S2 |
| 032 | 車輛燈光與標誌檢驗規定：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | 100.1.1 | 48 53 74 104 | 02-S12 01-S5 01-S2-C1 00-S2 |
| 040 | 靜態煞車 | 現行 | 現行 | --- | --- | --- |
| 050 | 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 | --- | 現行 | --- | --- | --- |
| 060 | 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 070 | 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 080 | 汽車傾斜穩定度規定 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 090 | 喇叭音量 | 現行 | 現行 | 現行 | --- | --- |
| 091 | 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施 | 95.7.1 | 95.7.1 | 96.1.1 | 28 | 00-S3 |
| 100 | 載重計安裝規定 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 轉彎及倒車警報裝置安裝規定 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 | --- | --- | 現行 | --- | --- |
| 130 | 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 | --- | --- | 現行 | --- | --- |
| 140 | 機器腳踏車客座扶手規定 | --- | --- | 現行 | --- | --- |
| 150 | 載重計 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 行車紀錄器 | 現行 | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 | --- | 現行 | --- | --- | --- |
| 180 | 小型汽車置放架之靜態強度 | --- | 現行 | --- | --- | --- |
| 190 | 車輛內裝材料難燃性能要求 | 現行 | 現行 | --- | --- | --- |
| 200 | 反光識別材料 | 現行 | 現行 | --- | --- | --- |
| 201 | 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 104 | 00-S2 |
| 210 | 聲音警告裝置(喇叭) | 95.7.1 | 95.7.1 | 96.1.1 | 28 | 00-S3 |
| 220 | 速率計 | 97.1.1 | 95.7.1 | 95.7.1 | 39 | 00-S5 |
| 230 | 照後鏡安裝規定 | 97.1.1 | 97.1.1 | 95.7.1 | 46 81 | 01-S4 00-S1 |
| 240 | 機器腳踏車控制器標誌 | --- | --- | 95.7.1 | 60 | 00-S2 |
| 250 | 安全玻璃 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 43 | S4-C2 |
| 251 | 安全玻璃：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | --- | 43 | S8 |
| 260 | 安全帶 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 16 | 04-S17 |
| 270 | 照後鏡 | 97.1.1 | 97.1.1 | 95.7.1 | 46 81 | 02 00-S1 |
| 280 | 輪胎 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 30 54 | 02-S14 00-R2-C1 |
| 290 | 燈泡 | 95.7.1 | 95.7.1 | 95.7.1 | 37 99 | 03-S25 00-S2-C1 |
| 300 | 氣體放電式頭燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | 95.7.1 | 98 | 00-S5 |
| 301 | 氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | 100.1.1 | 98 | 00-S5 |
| 310 | 方向燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | 981.1. | 6 50 | 01-S12 00-S8/R1-C1 |
| 320 | 前霧燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | 96.1.1 | 19 | 02-S9 |
| 330 | 倒車燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 23 | 00-S11 |
| 340 | 車寬燈(前(側)位置燈) | 95.7.1 | 95.7.1 | 98.1.1 | 7 | 02-S9 |
| 350 | 尾燈(後(側)位置燈) | 95.7.1 | 95.7.1 | 98.1.1 | 7 | 02-S9 |
| 360 | 停車燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 77 | 00-S8-C1 |
| 370 | 煞車燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | 98.1.1 | 7 50 | 02-S9 00-S8/R1-C1 |
| 380 | 第三煞車燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 6 50 | 01-S12 00-S8/R1-C1 |
| 390 | 輪廓邊界標識燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 7 | 02-S9 |
| 400 | 側方標識燈 | 95.7.1 | 95.7.1 | --- | 91 | 00-S7 |
| 401 | 側方標識燈：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | --- | 91 | 00-S7 |
| 410 | 反光標誌(反光片) | 95.7.1 | 95.7.1 | 98.1.1 | 3 | 02-S6-C1 |
| 411 | 反光標誌(反光片) ：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | 100.1.1 | 3 | 02-S9 |
| 420 | 動態煞車：自九十六年一月一日起實施 | 97.1.1 | 97.1.1 | 96.1.1 | 13 13h 78 | 09-S6-C2 00-C4 02-S3 |
| 421 | 動態煞車：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | 100.1.1 | 13 13h 78 | 09-S12 00-S3 02-S3 |
| 430 | 防鎖死煞車系統 | 100.1.1 | 97.1.1 | 98.1.1 | 13 13h 78 | 09-S6-C2 00-C4 02-S3 |
| 431 | 防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施 | 102.1.1 | 102.1.1 | 102.1.1 | 13 13h 78 | 09-S12 00-S3 02-S3 |
| 440 | 轉向控制系駕駛人碰撞保護 | --- | 97.1.1 | --- | 12 | 03-S3 |
| 450 | 側方碰撞乘員保護 | --- | 97.1.1 | --- | 95 | 02-S1 |
| 460 | 前方碰撞乘員保護 | --- | 97.1.1 | --- | 94 | 01-S2 |
| 470 | 轉向系統 | 97.1.1 | 97.1.1 | --- | 79 | 01-S2 |
| 480 | 安全帶固定裝置 | 97.1.1 | 97.1.1 | --- | 14 | 06-C2 |
| 490 | 座椅強度 | 97.1.1 | 97.1.1 | --- | 17 80 | 07-R4-C2 01-S2 |
| 500 | 頭枕 | 97.1.1 | 97.1.1 | --- | 25 | 04 |
| 510 | 門閂/鉸鏈 | --- | 97.1.1 | --- | 11 | 02-S1 |
| 520 | 非氣體放電式頭燈 | 97.1.1 | 97.1.1 | 98.1.1 | 5 31 112 113 | 02-S4 02-S4 00-S4 00-S2-C2 |
| 521 | 非氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 | 100.1.1 | 100.1.1 | 100.1.1 | 5 31 112 113 | 02-S4 02-S4 00-S4 00-S2-C2 |
| 530 | 後霧燈 | 97.1.1 | 97.1.1 | 98.1.1 | 38 | 00-S10 |

＊備註：表列時間為新型式之法規檢測項目實施時間，原則上既有型式之實施時間為新型式法規實施日期後2 年，確切時間請參照「車輛安全檢測基準」規定。

# 第二章 審驗作業要求

## 2.1 基本說明

2.1.1 前言

國內車輛製造廠、底盤車製造廠、車身打造廠、進口商及進口人，其製造、打造或進口之車輛，應經檢測機構或審驗機構依交通部訂定之「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測基準」檢測並出具「安全檢測報告」，並向審驗機構申請辦理車輛型式安全審驗合格且取得「安全審驗合格證明書」後，始得向公路監理機關辦理新領牌照登記、檢驗、領照等相關事宜。

2.1.2 名詞釋義

(1)車輛型式(簡稱車型)：指由車輛製造廠或車身打造廠宣告之不同車輛型式，並以符號代表。

(2)車型族：指不同車型符合車型族認定原則所組成之車型集合。

(3)延伸車型：指符合「車型族認定原則」，申請者於原車型族中擬新增之車型。

(4)安全檢測：指車輛或其裝置依交通部所訂「車輛安全檢測基準」所為之檢測。

(5)品質一致性審驗：指為確保車輛及其裝置之安全品質具有一致性所為之品質一致性計畫書審查及品質一致性核驗；品質一致性核驗包含成效報告核驗、現場核驗及抽樣檢測。

(6)車輛型式安全審驗：指車輛申請新領牌照前，對其特定車型之安全及規格符合性所為之審驗。

(7)檢測機構：指取得交通部認可辦理車輛或其裝置安全檢測之國內外機構。

(8)審驗機構：指受交通部委託辦理車輛型式安全審驗相關事宜之國內車輛專業機構。

2.1.3 車型族認定原則

申請車輛型式安全審驗之車型如符合下述車型族認定原則之參數時，則可登載於同一車輛型式安全審驗合格證明上。

(1)底盤車廠牌及製造國相同。

(2)完成車廠牌及製造國相同。

(3)車身廠牌及打造國相同。

(4)車輛種類(車別)相同。

(5)車身式樣相同。

(6)軸組型態相同。

(7)核定之軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)車輛製造廠或車身打造廠宣告之車輛型式系列相同。

(10)使用高壓氣體為燃料之車輛，其高壓氣體燃料系統主要構造、裝置之廠牌及型式相同。

2.1.4 申請車輛型式安全審驗之申請者資格

(1)國內製造之完成車，為製造廠。

(2)進口之完成車，為進口商。

(3)國內製造之底盤車由車身打造廠打造車身者，為底盤車製造廠或車身打造廠。

(4)進口底盤車由車身打造廠打造車身者，為進口商或車身打造廠。

(5)車身打造廠自行進口底盤車打造車身者，為車身打造廠。

(6)國內之製造廠或車身打造廠，使用其他廠牌完成車或底盤車變更或改造之完成車，為製造廠或車身打造廠。

(7)機關、團體、學校或個人進口完成車自行使用者，為機關、團體、學校或個人。

(8)機關、團體、學校或個人進口底盤車委任車身打造廠打造車身而自行使用者，為進口之機關、團體、學校、個人或車身打造廠。

2.1.5 申請者資格證明文件

(1)申請「車輛型式安全審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)。

A.國內製造廠應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件，及工廠登記證明文件。

B.國內車身打造廠應檢附工廠登記證明文件及商業登記證明文件。

C.進口商應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件。取得國外原車輛或底盤車製造廠授權代理資格之進口商(簡稱代理商)，另應檢附授權代理之證明文件，並填具「取得國外原車輛(完成車或底盤車)製造廠授權代理資格聲明書」(參見附錄3.1)。

D.機關、團體、學校或個人進口車輛自行使用者，應出具機關、團體、學校或個人之正式證明文件及車輛審驗測試申請表；其機關、團體、學校或個人之定義及正式證明文件說明如下：

(A)機關：國內有組織之團體，意指辦理行政事務之行政機構。應檢附該機關辦理車輛型式安全審驗之函文。

(B)團體：國內具有共同目標之人群所結合之集團，有合一宗族、地方、事業而成者。應檢附經主管機關同意設立之證明文件。

(C)學校：國內經取得主管機關同意設立之教育機構。應檢附經主管機關同意設立之證明文件。

(D)個人：自然人(指在我國領域內居住的國人和外國人士)。應檢附個人身分證明文件或居留證明文件。

E.國內製造廠或車身打造廠，變更或改造其他廠牌完成車或底盤車，審驗機構報請交通部認定有影響行車安全之虞者，另應檢附原完成車或原底盤車製造廠或代理商授權同意之證明文件。

(2)上述2.1.5節(1)A~B之申請者，依交通部89年7月18日交路89字第007294號函規定，應由審驗機構進行工廠查核作業(參見2.1.6節)，經工廠查核符合交通部函文規定，始得辦理「車輛型式安全審驗」之申請。

(3)上述2.1.5節(1)A~C申請者，得依6.1節檢附相關資料向審驗機構辦理「申請者資格登錄」，經查驗並登錄完成後，得辦理「車輛型式安全審驗」，申請者後續辦理「車輛型式安全審驗」時得免重複檢附申請資格證明文件。辦理「申請者資格登錄」之2.1.5節(1)A~C申請者，應先依上述2.1.5節(2)之規定完成工廠查核。

2.1.6 工廠查核作業

依交通部函文規定工廠查核作業係確認國內車身打造廠與國內車輛製造廠、國內底盤車製造廠實際打造車身與車輛製造之處所與工業主管機關核發之工廠登記證上登載之廠址是否相符。

(1)工廠查核對象：國內車輛製造廠、國內底盤車製造廠及國內車身打造廠。

(2)工廠查核時機：申請者提出車輛型式安全審驗或「申請者資格登錄」或經主管機關要求辦理時，其查核時間由審驗機構另訂之(不另行通知)。

(3)工廠查核內容：確認申請者打造或製造能力及其廠址之符合性，另將依查核之廠址規模大小及其合理性，核定其可申請之車輛種類。

(4)工廠查核結果：

A.查核結果符合交通部函文規定者，始得提出「車輛型式安全審驗」之申請，或依6.1節辦理相關「申請者資格登錄」事宜。

B.查核結果不符合交通部函文規定者，申請者應進行改善，改善完成後通知審驗機構安排複查作業。

(5)工廠查核不合格之判定：

A.經查有未於申請之廠址進行擬申請之車輛種類製造或打造等相關業務，另廠房大小規模與擬製造或打造之車輛種類無其合理性。

B.廠房內無製造或打造之機械設備及相關設備。

(6)繳費與登錄：

A.申請「申請者資格登錄」若須工廠查核時，申請者應依審驗機構訂定之收費標準完成繳費後，審驗機構再安排工廠查核作業。

B.申請者依交通部函文規定完成工廠查核作業後，審驗機構應以函文方式通知申請者，並檢送「安全審驗作業客服系統」之申請者帳號與密碼及「安全審驗作業客服系統」操作說明書)。

## 2.2 車輛型式安全審驗(多量)

可量產(含製造、打造或進口)車輛，且可確保其品質一致性管制做法之下列申請者，可申請辦理「車輛型式安全審驗(多量)」(簡稱「多量安全審驗」)。(國內車身打造廠打造車身所使用之底盤車應先由底盤車製造廠或底盤車進口商經6.2節規定完成「底盤車型式登錄」)：

(1)合格之國內車輛製造廠。

(2)合格之國內底盤車製造廠(國內底盤車製造廠製造供國內車身打造廠打造車身之底盤車，應辦理「底盤車型式登錄」；請參見6.2節說明)。

(3)合格之國內車身打造廠。

(4)取得國外原車輛製造廠(含國外原車身打造廠)授權代理資格之國內進口商。

(5)取得國外原底盤車製造廠授權代理資格之國內進口商(國內底盤車進口商進口供國內車身打造廠打造車身之底盤車，應辦理「底盤車型式登錄」；請參見6.2節說明)。

2.2.1 流程說明

請參照圖2.2「多量安全審驗」流程圖。

2.2.2 申請「多量安全審驗」應繳交之規格技術資料

申請「多量安全審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)基本資料(參見附錄3.2)。

(2)各車型諸元規格資料(代理商另應提供車輛或底盤車製造廠之技術規格資料)。

(3)各車型加註尺度之完成車照片【100年12月31日前，由國內車身打造廠打造之完成車，得以完成車尺寸圖代替(不含機器腳踏車、小客車及特種車)】(參見附錄3.3)。

(4)砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附各車型裝載容積尺度計算書（罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代）資料。

(5)使用液化石油氣燃料系統之車輛，另應檢附交通部「道路交通安全規則」附件十規定之文件。

(6)大客車、幼童專用車及校車另應檢附各車型座椅配置圖。

(7)國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

A.大客車底盤架裝車身施工規範(依6.2節規定登錄者，申請者得檢附其封面加蓋申請者大小紅章)。

B.大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

C.大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(範例參照附錄3.5)。

D.車身結構強度計算書(範例參照附錄3.6)(95年12月31日起)。

(8)各應符合檢測項目之「審查報告」【除車輛規格規定項目外，「審查報告」所有人與申請者不同時，應另檢附報告所有人授權同意之證明或於審查報告封面加蓋報告所有者公司大小章(「審查報告」所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)】。

(9)車輛後懸部份大樑變更資料(車輛後懸部分大樑變更者，應依交通部「車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點」規定，檢附車輛後懸部份大樑變更安全結構說明書、車輛後懸部份大樑變更規格比較表、車輛後懸部份大樑變更詳細圖) (參見附錄3.7)。

(10)車輛R點宣告書(小客、小客貨兩用車之車身式樣為廂式者須附)(範例參照附錄3.8)。

(11)不得裝載砂石土方之聲明書(不為砂石車之傾卸框式車輛須附)(參見附錄3.9)。

(12)輪胎設計荷重及軸組設計荷重技術資料(拖車須附)。

(13)特種車輛之特殊設備名稱證明文件(具有採購規範者須提具採購規範，無採購規範時提具特殊設備名稱宣告書)。

(14)前單軸後雙軸大客車行李廂尺寸宣告書(參見附錄3.10)。

(15)電動輕型機器腳踏車應經事先審查相關國外認證文件或下列資料合格後，方得進行實車檢測(依交通部95年9月6日路臺監字第0950412686號函規定)：

A.申請車型與電動輔助自行車之差異說明。

B.車輛操控穩定性測試報告。

C.車輛里程耐久測試報告。

D.相關產品安全測試報告。

E.車輛結構疲勞強度測試報告(轉向龍頭非為一體成型者須檢附)。

(16)車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送)(參見附錄3.11)。

2.2.3 附註說明

(1)依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，自96年1月31日起至96年7月30日止，申請者得以安全檢測報告及「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」、「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定之品質一致性管制計劃書替代審查報告，辦理「車輛型式安全審驗」。

(2)未能以實體車辦理「車輛型式安全審驗」者，其合格證明之申請車型各軸距以八個車型為限。(車型數量以交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」發佈實施日期起計算)

(3)申請「多量安全審驗」時，審驗機構應依2.2.1節圖2.2之審驗流程作業天數規定完成各階段審驗作業或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(4)「車輛型式安全審驗合格證明書」有效期間為審驗合格日起兩年，但檢測項目未符合已公告而未實施之「車輛安全檢測基準」者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(5)申請「車輛型式安全審驗」，得併案申請完成車檢測項目檢測及審查，其相關作業應繳交文件請參照第三章說明。

2.2.4 審驗機構產出文件

審驗機構受理「多量安全審驗」申請後，依其車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並於審驗合格及核定車輛規格後，檢具「車輛型式安全審驗報告」，送請交通部核發「車輛型式安全審驗合格證明書」，並由審驗機構依交通部規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。取得「車輛型式安全審驗合格證明書」，另需檢附交通部「道路交通安全規則」規定之文件，始得辦理登檢領照。

(1)申請案核准函。

(2)車輛型式安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

(5)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取報告製作費用)。

備註

1/ 車輛安全檢測基準符合性宣告表可至財團法人車輛研究測試中心網站(www.artc.org.tw)顧客專用區→申請表格下載處取得。

2/ 申請者得於指定地點請審驗機構派員進行車輛檢測(監測)及實車狀態查核。

3/ 上傳資料含申請案核准函文、合格證明、完成車照片、大客車/幼童專用內部配置圖、砂石專用車容積計算書、實車照片。

## 2.3 延伸車型審驗

已取得「車輛型式安全審驗合格證明書」(多量)之申請者，在符合車型族認定原則下(2.1.2節)，得新增不同型式規格之車型於原「車輛型式安全審驗合格證明書」中。

2.3.1流程說明

備註

1/  車輛安全檢測基準符合性宣告表可至財團法人車輛研究測試中心網站(www.artc.org.tw)顧客專用區→申請表格下載處取得。

2/ 申請者得於指定地點請審驗機構派員進行車輛檢測(監測)及實車狀態查核。

3/ 上傳資料含申請案核准函文、合格證明、完成車照片、大客車內部配置圖、砂石專用車容積計算書、實車照片。

2.3.2 申請「延伸車型審驗」應繳交之規格技術資料

申請「延伸車型審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)延伸車型加註尺度之完成車照片【100年12月31日前，由國內車身打造廠打造之完成車，得以完成車尺寸圖代替(不含機器腳踏車、小客車及特種車) 】(參見附錄3.3)。

(2)砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附延伸車型裝載容積尺度計算書（罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代）資料。

(3)大客車、幼童專用車及校車另應檢附延伸車型之座椅配置圖。

(4)國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

A.大客車底盤裝設車身施工規範(依6.2節規定登錄者，申請者得檢附其封面加蓋申請者大小紅章)。

B.大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

C.大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(範例參照附錄3.5)。

D.車身結構強度計算書(範例參照附錄3.6)(95年12月31日起)。

(5)各應符合新增檢測項目之「審查報告」【除車輛規格規定項目外，「審查報告」所有人與申請者不同時，應另檢附報告所有人授權同意之證明或於「審查報告」封面加蓋報告所有者公司大小章(「審查報告」所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)】。

(6)延伸車型之諸元規格差異資料(代理商另應提供車輛或底盤車製造廠之技術規格資料及應說明延伸之車型與原合格證明所載車型之差異性)(參見附錄3.13)。

(7)原核發之「車輛型式安全審驗合格證明」正本(舊證作廢)。

(8)車輛後懸部份大樑變更資料(車輛後懸部分大樑變更，應依交通部「車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點」規定，檢附車輛後懸部份大樑變更安全結構說明書、車輛後懸部份大樑變更規格比較表、車輛後懸部份大樑變更詳細圖) (參見附錄3.7)。

(9)不得裝載砂石土方之聲明書(不為砂石車之傾卸框式車輛須附)(參見附錄3.9)。

(10)車輛R點宣告書(小客、小客或兩用車之車身式樣為廂式者須附)(範例參照附錄3.8)。

(11)輪胎設計荷重及軸組設計荷重技術資料(拖車新增輪胎規格及軸組時須附)。

(12)特種車輛之特殊設備名稱證明文件(具有採購規範者須提具採購規範，無採購規範時提具特殊設備名稱宣告書)。

(13)前單軸後雙軸大客車行李廂尺寸宣告書(參見附錄3.10)。

(14)電動輕型機器腳踏車應經事先審查相關國外認證文件或下列資料(依交通部95年9月6日路臺監字第0950412686號函規定)：

A.申請車型與電動輔助自行車之差異說明。

B.車輛操控穩定性測試報告。

C.車輛里程耐久測試報告。

D.相關產品安全測試報告。

E.車輛結構疲勞強度測試報告(轉向龍頭非為一體成型者須檢附)。

(15)車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送)(參見附錄3.11)。

2.3.3 附註說明

(1)依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，自96年1月31日起至96年7月30日止，申請者得以安全檢測報告及「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」、「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定之品質一致性管制計劃書替代審查報告，辦理「車輛型式安全審驗」。

(2)未能以實體車辦理「車輛型式安全審驗」者，其合格證明之申請車型各軸距以八個車型為限。(車型數量以交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」發佈實施日期起計算)

(3)申請「延伸車型審驗」時，審驗機構應依2.3.1節圖2.3之審驗流程作業天數規定完成各階段審驗作業或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(4)「車輛型式安全審驗合格證明書」有效期間為審驗合格日起兩年，但檢測項目未符合已公告而未實施之「車輛安全檢測基準」者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(5)申請「延伸車型審驗」，得併案申請完成車檢測項目檢測及審查，其相關作業應繳交文件請參照第三章說明。

2.3.4 審驗機構產出文件

審驗機構受理「延伸車型審驗」申請後，依其車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗，並於審驗合格及核定車輛規格後，檢具「車輛型式安全審驗報告」，送請交通部核發「車輛型式安全審驗合格證明書」，並由審驗機構依交通部規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函。

(2)車輛型式安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

(5)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取報告製作費用)。

## 2.4 少量車型安全審驗(不含在國外已領照但未報廢之車輛)

指車輛型式及規格完全相同，且每案申請車輛數未逾二十輛之車輛型式安全審驗，由審驗機構擇取一輛車輛依車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並派員實地查核該批車輛數量及規格。(簡稱「少量安全審驗」)

2.4.1「少量安全審驗」申請資格限制

(1)下列情形應依「少量安全審驗」方式辦理：

A.未能取得國外原車輛製造廠或底盤製造廠授權代理資格證明文件之進口商、機關、團體、學校或個人(國內底盤車製造廠製造或進口商進口供國內車身打造廠打造車身之底盤車，應辦理「底盤車型式登錄」，請參見6.2節說明)。

B.未能取得各項檢測項目「審查報告」之申請者。

(2)下列情形應改依逐車方式辦理「少量安全審驗」：(以逐車方式辦理少量安全審驗係指該申請案只能申請一部車輛之審驗合格證明)

A.在非屬道路範圍之場站已使用過之車輛。

B.新貨車底盤架裝舊車身或舊附加配備之車輛。

(3)除機關、團體、學校或個人外之申請者，辦理「少量安全審驗」得依6.1節之規定辦理申請者資格登錄。

2.4.2 流程說明

請參照圖2.4「少量安全審驗」流程圖。

2.4.3 申請「少量安全審驗」應繳交之規格技術資料

申請「少量安全審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)基本資料(參見附錄3.2)。

(2)車輛來歷憑證【車輛進口與貨物稅完(免)稅證明書(車輛用)(無法由財政部關稅總局進口車輛傳輸及查詢系統查詢之進口車輛或進口底盤須檢附)】或車輛出廠證(國產車輛或國產底盤車須檢附)及車身或引擎號碼清冊。

(3)車型諸元規格資料(代理商及進口商另應提供車輛或底盤車製造廠之技術規格資料)。

(4)砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附各車型裝載容積尺度計算書(罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代)資料。

(5)使用液化石油氣燃料系統之車輛，另應檢附交通部「道路交通安全規則」附件十規定之文件。

(6)大客車、幼童專用車及校車另應檢附各車型座椅配置圖。

(7)國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

A.大客車底盤裝設車身施工規範(依6.2節規定登錄者，申請者得檢附其封面加蓋申請者大小紅章)。

B.大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

C.大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(範例參照附錄3.5)。

D.車身結構強度計算書(95年12月31日起) (範例參照附錄3.6)。

(8)各應符合檢測項目之審查/檢測報告【除車輛規格規定項目外，審查/檢測報告所有人與申請者不同時，應另檢附報告所有人授權同意之證明或於審查/檢測報告封面加蓋報告所有者公司大小章(審查/檢測報告所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)】。

(9)特種車輛之特殊設備名稱證明文件(具有採購規範者須提具採購規範，無採購規範時提具特殊設備名稱宣告書)。

(10)車輛後懸部份大樑變更資料(車輛後懸部分大樑變更時應依交通部「車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點」規定：車輛後懸部份大樑變更安全結構說明書、車輛後懸部份大樑變更規格比較表、車輛後懸部份大樑變更詳細圖) (參見附錄3.7)。

(11)不得裝載砂石土方之聲明書(不為砂石車之傾卸框式車輛須檢附) (參見附錄3.9)。

(12)車輛R點宣告書(小客、小客貨兩用車之車身式樣為廂式者須檢附) (範例參照附錄3.8)。

(13)前單軸後雙軸大客車行李廂尺寸宣告書(參見附錄3.10)。

(14)電動輕型機器腳踏車應事先審查相關國外認證文件或下列資料合格後，方得進行實車檢測(依交通部95年9月6日路臺監字第0950412686號函規定)：

A.申請車型與電動輔助自行車之差異說明。

B.車輛操控穩定性測試報告。

C.車輛里程耐久測試報告。

D.相關產品安全測試報告。

E.車輛結構疲勞強度測試報告(轉向龍頭非為一體成型者須檢附)。

(15)車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送)(參見附錄3.11)。

2.4.4 附註說明

(1)申請「少量安全審驗」時，審驗機構應依2.4.2節圖2.4之審驗流程作業天數規定完成各階段審驗作業或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(2)「少量車型安全審驗合格證明書」有效期間為審驗合格日起兩年，但檢測項目未符合已公告而未實施之「車輛安全檢測基準」者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(3)申請「少量安全審驗」時得併案申請完成車檢測項目檢測及審查，其相關作業應繳交文件請參照第三章說明。

(4)考量部分車輛進口商因其作業程序之故，無法於申請「少量安全審驗」時提供所有車輛之「車輛進口與貨物稅完(免)稅證明書」，故審驗機構得經審驗合格並派員實地查核後，核發已取得前述完稅證明書車型之「少量車型安全審驗合格證明書」，其餘未取得前述完稅證明書車輛之合格證明，由申請者填具保管同意書(參見附錄3.14)後暫由審驗機構保管，待其車輛取得前述完稅證明書後，再行寄發申請者。

(5)辦理「少量安全審驗」申請後，審驗機構應擇取一輛車輛執行車輛規格規定項目檢測及其他應檢測之完成車項目檢測，並於檢測完成後審驗機構依申請者指定地點派員實地查核該批申請車輛數量及規格（少量車型數量與型式確認紀錄表請參見附錄3.15）。

2.4.5 審驗機構產出文件

審驗機構受理「少量安全審驗」申請後，應擇取一輛車輛依車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並派員實地查核該批車輛數量及規格，且於審驗合格及核定車輛規格後，檢具車輛型式安全審驗報告，送請交通部核發「少量車型安全審驗合格證明書」，並由審驗機構依交通部規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函。

(2)少量車型安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

(5)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取報告製作費用)。

備註

1/ 辦理「少量安全審驗」，其申請車輛應為同車型規格之完成車，且每案申請輛數應不逾20輛。

2/ 小型汽車及機器腳踏車申請少量車型安全審驗且申請車型數量為一輛者，依交通部授權由審驗機構代為製發審驗合格證明文件。

3/ 申請「少量安全審驗」時，得免檢附完成車照片，由審驗機構依實際測試車輛拍照直接製作。

## 2.5 合格證明延伸實體車逐車少量車型安全審驗(多量延伸實體車審驗)

為利申請者縮短辦理延伸車型審驗之時程，依交通部95年7月3日交路字第0950006590號函公告，如持有「車輛型式安全審驗合格證明書」(多量)者，其後續如遇有以實體車辦理延伸車型時，得以合格證明延伸實體車逐車少量車型安全審驗之方式逐車辦理少量車型安全審驗(簡稱「多量延伸實體車審驗」)

2.5.1申請資格限制(同時符合下列3項規定者，始得申請本章節作業方式)

(1)已取得「車輛型式安全審驗合格證明書」(多量)。

(2)原「車輛型式安全審驗合格證明書」(多量)已符合交通部最新公告實施之法規(延伸車型亦不需執行法規項目檢測者)。

(3)原「車輛型式安全審驗合格證明書」(多量)未逾登載之有效期限。

2.5.2 流程說明

請參照圖2.5「多量延伸實體車審驗」流程圖。

2.5.3 申請「多量延伸實體車審驗」應繳交之規格技術資料

申請「多量延伸實體車審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)延伸車型諸元規格資料(代理商另應提供車輛或底盤車製造廠之技術規格資料)。

(2)逐車檢附加註車身、引擎號碼及尺度之完成車照片一式兩份(照片須包含前、後、左、右角度，應清晰且全車入鏡) (參見附錄3.3)。

(3)砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附各車型裝載容積尺度計算書(罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代)資料。

(4)使用液化石油氣燃料系統之車輛，另應檢附「道路交通安全規則」附件十規定之文件。

(5)大客車、幼童專用車及校車另應檢附各車型座椅配置圖。

(6)國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

A.大客車底盤裝設車身施工規範(須於申請前完成審核或登錄)。

B.大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

C.大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(須於申請前完成審核或登錄) (範例參照附錄3.5)。

D.車身結構強度計算書(95年12月31日起)(須於申請前完成審核或登錄) (範例參照附錄3.6)。

(7)不得裝載砂石土方之聲明書(不為砂石車之傾卸框式車輛須附)(參見附錄3.9)。

(8)車輛R點宣告書(小客、小客貨兩用車之車身式樣為廂式者須附)(範例參照附錄3.8)。

(9)特種車輛之特殊設備名稱證明文件(具有採購規範者須提具採購規範，無採購規範時提具特殊設備名稱宣告書)。

(10)車輛後懸部份大樑變更資料(車輛後懸部分大樑變更時應依交通部「車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點」規定：檢附車輛後懸部份大樑變更安全結構說明書、車輛後懸部份大樑變更規格比較表、車輛後懸部份大樑變更詳細圖)（參見附錄3.7）。

(11)電動輕型機器腳踏車應經事先審查相關國外認證文件或下列資料(依交通部95年9月6日路臺監字第0950412686號函規定)：

A.申請車型與電動輔助自行車之差異說明。

B.車輛操控穩定性測試報告。

C.車輛里程耐久測試報告。

D.相關產品安全測試報告。

E.車輛結構疲勞強度測試報告(轉向龍頭非為一體成型者須檢附)。

2.5.4 審驗機構產出文件

審驗機構受理「多量延伸實體車審驗」申請後，依其車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並於審驗合格及核定車輛規格後，代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函。

(2)少量車型安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

備註

1/ 不同型式規格之車輛應分案提出申請及同一申請案之車輛數量不超過20輛。

2/ 申請者應確實核對申請規格是否無誤，核對無誤後務必於安全審驗作業客服系統按下「合格證確認」。

3/ 本類合格證明之有效期限與原車輛型式安全審驗合格證明相同。

## 2.6 進口舊車車型安全審驗(限定在國外已領照使用但未報廢之車輛)

2.6.1 申請資格限制

在國外已領照使用但未報廢之車輛，應以逐車方式辦理少量車型安全審驗(簡稱「進口舊車審驗」)。除機關、團體、學校或個人自行進口使用之車輛外，「進口舊車審驗」應以國內已取得車輛型式安全審驗(多量或少量)所有檢測項目規定之審查報告或檢測報告之同型式規格車輛為限(但不包括機關/團體/學校/個人進口自行使用且依「車輛安全檢測基準」規定免除部分檢測項目而取得合格證明書之車輛)。

「車輛型式安全審驗管理辦法」公告實施(96年1月31日)前已取得合格證明書(多量、少量或舊車)之同型式規格車輛，亦準用前述規定，得於「車輛型式安全審驗管理辦法」公告實施後，申請辦理「進口舊車審驗」。

前項資訊可至「安全審驗作業客服系統」 (http://tasb2c.artc.org.tw/)查詢，如無法查得同型式規格車輛者，應檢附同型式規格車輛之車輛型式安全審驗(多量或少量)所有檢測項目規定之審查報告或檢測報告，始得辦理申請。

除機關、團體、學校或個人外之「進口舊車審驗」申請者，得依6.1節之規定辦理申請者資格登錄。

機關、團體、學校及個人則應檢附車輛審驗測試申請表，由審驗機構代為登入安審系統掛案申請。

2.6.2 流程說明

請參照圖2.6「進口舊車審驗」流程圖。

2.6.3 申請「進口舊車審驗」應繳交文件

申請「進口舊車審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

為確保申請者之權益，如委任非登錄於本中心「安全審驗作業客服系統」之連絡人提送「進口舊車審驗」案件申請，應逐案檢附「申辦車輛型式安全審驗委任書」。另屬機關、團體、學校或個人之申請者委任他人申辦時，亦比照此方式辦理。通案委任檢測機構代辦者，得免再另檢附委任書。

(1)未辦理申請資格登錄之機關、團體、學校或個人，應依2.1.5節(1)規定檢附申請資格證明文件影本。

(2)規格技術資料(免檢附完成車照片，由審驗機構依實際測試車輛拍照直接製作)。

A.基本資料。

B.各車型諸元規格資料。

車型諸元規格資料係指所申請車型之「車輛製造廠名稱、車輛廠牌名稱、車輛製造廠國家、車輛型式、底盤車製造廠名稱、底盤車廠牌名稱、底盤車製造廠國家、底盤車型式、車身打造廠名稱、車身廠牌名稱、車身打造廠國家、前軸組設計荷重、後軸組設計荷重、車輛設計總重、車輛設計聯結總重、車身附加配備、高壓氣體燃料系統廠牌及型式、尺度(全長、全寬、全高、後懸、軸距、最遠軸距、前輪距、後輪距)、貨廂容積尺度、重量(前軸組空重、後軸組空重、車輛空重)、座位數、立位數、能源種類、油箱容量、引擎系統(引擎型式、最大馬力、排氣量、汽缸數、安裝位置)、高壓燃料容器(數量總容積/加氣口位置)…等」。以上資料可由申請者依車輛種類提供車主手冊(OWNER´S MANUAL)、國內其他主管機關核發之證明文件、國內外原車輛製造廠或相關網站所載之資料，以茲佐證。

C.「車輛型式安全審驗管理辦法」第十六條規定之合格標識標示位置說明資料。

「行車紀錄器、小型汽車附掛拖車之聯結裝置(含聯結架、聯結器)、小型汽車固定式置放架、載重計、反光識別材料」等車輛裝置，應依審查合格之格式樣張製作合格標識，並應逐一標示。合格標識內容格式規定如「車輛型式安全審驗管理辦法」附件三規定。依「車輛型式安全審驗管理辦法」第十四條第三項規定取得審查報告之車輛裝置得免符合本項規定。

D.砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附各車型裝載容積尺寸計算說明資料(罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代)。

E.使用液化石油氣燃料系統之車輛，另應檢附符合「道路交通安全規則」附件十規定之證明文件。

F.大客車、幼童專用車及校車，另應檢附各車型座椅配置圖。

G.國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

(A)大客車底盤架裝車身施工規範(依6.2節規定登錄者，申請者得檢附其封面加蓋申請者大小紅章)。

(B)大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

(C)大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(範例參照附錄3.5)。

(D)自中華民國95年12月31日起，另應檢附各車型車身結構強度計算書(範例參照附錄3.6)。

H.車輛後懸部份大樑變更資料(車輛後懸部分大樑變更時應依交通部「車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點」規定：車輛後懸部份大樑變更安全結構說明書、車輛後懸部份大樑變更規格比較表、車輛後懸部份大樑變更詳細圖) (參見附錄3.7)。

I.車輛R點宣告書(小客、小客貨兩用車之車身式樣為廂式者須檢附) (範例參照附錄3.8)。

J.不得裝載砂石土方之聲明書(不為砂石車之傾卸框式車輛須檢附) (參見附錄3.9)。

K.電動輕型機器腳踏車應事先審查相關國外認證文件或下列資料合格後，方得進行實車檢測(依交通部95年9月6日路臺監字第0950412686號函規定)：

(A)申請車型與電動輔助自行車之差異說明。

(B)車輛操控穩定性測試報告。

(C)車輛里程耐久測試報告。

(D)車輛結構疲勞強度測試報告(轉向龍頭非為一體成型者須檢附)。

L.車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送)(參見附錄3.11)。

(3)審驗車輛之車輛來歷憑證(係指海關進口與貨物稅完(免)稅證明書)及車身或引擎號碼資料。在國外已領照使用但未報廢之車輛另應逐車檢附下列文件正本，驗畢後歸還：

A.國外已領照之證明文件(行車執照或其他車輛證明文件)。裝船日為中華民國96年7月1 日起，另應檢附載明審驗車輛製造廠出廠日期之證明文件。

【國外已領照之證明文件原則上應為該國政府所核發之官方證明文件(例如：美國之所有權狀(CERTIFICATE Of TITLE)、日本之自動車檢查証返納證明書或輸出抹消仮登錄証明書(Export Certificate)或輸出予定届出証明書(Export Certificate)、德國之行車執照，但加拿大得為行車執照(PERMIT)或保險卡)】

B.海關進口與貨物稅完(免)稅證明書(車輛用)。但海關出具之證明書、或國外已領照之行車執照、所有權狀或其他車輛證明文件登載有車輛破損、缺陷情形或為保險、事故回收車輛之情事者，並應檢附下列證明文件：(審驗機構可由財政部關稅總局進口車輛傳輸及查詢系統查詢申請者提供之車身號碼所登載海關進口與貨物稅完(免)稅證明書資料者，得免再另行檢附)

(A)進口證明書(含進口車輛應行申報事項明細表)。

(B)車輛有破損或缺陷情形，經審驗機構報請交通部認定有影響行車安全之虞者，應檢附同廠牌代理商出具之修復證明文件。

所述之修復證明文件應由同廠牌代理商出具並載有其針對車輛破損缺陷進行修復之事實及完成修復之結果說明，以確保車輛修護復原後之狀態。

(C)保險或事故回收車輛，應檢附國外原廠牌製造廠或其代理商認可之國外修復證明文件。

所述之國外修復證明文件為在國外進行修護且完成修護之結果應經國外原廠牌製造廠或其代理商認可該保險或事故回收車輛修復結果所出具之文件

(4)個別檢測項目審查報告或安全檢測報告，除「車輛安全檢測基準」之車輛規格規定項目之審查報告或檢測報告外，其申請者與審查報告或檢測報告所有者得為不同，但申請者與報告所有者不同時，另應檢附報告所有者授權同意之證明文件。

所述之報告所有人授權同意之證明文件，得為審查/檢測報告封面加蓋報告所有者其申請者資格登錄之公司大小紅章(審查/檢測報告所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)。

2.6.4 附註說明

(1)依交通部91年3月28日交路字第0910002733號函公告，在國外已領照使用但未報廢之車輛應判定為「既有舊車型」。

(2)申請「進口舊車審驗」時，審驗機構應依2.6.2節圖2.6之審驗流程作業天數規定完成各階段審驗作業或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(3)申請「進口舊車審驗」時得併案申請完成車檢測項目檢測，其相關作業應繳交文件請參照第三章說明。

(4)申請「進口舊車審驗」，其檢附之資料為中文或英文以外之其他外文資料者，另應附中文或英文譯本。有關2.6.3節(3)所列文件之中文或英文譯本，並應經我駐外使領館、代表處、辦事處或國內公證人驗證。

(5)「少量車型安全審驗合格證明書」有效期間為審驗合格日起兩年，但檢測項目未符合已公告而未實施之「車輛安全檢測基準」者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(6)進口舊車辦理換發、遺失補發車型審驗應依2.8節規定辦理。

(7)進口舊車之車型規格如與原廠車型規格不同者(如有變更改裝之情形) ，經審驗機構報請交通部同意後，始得申請辦理「進口舊車審驗」。

2.6.5 審驗機構產出文件

審驗機構受理「進口舊車審驗」申請後，依其車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並於審驗合格及核定車輛規格後，由審驗機構依交通部93年9月14日交路字0930009421號函文規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函。

(2)少量車型安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

(5)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取檢測報告費用)。

2.6.6 進口舊車辦理變更車型審驗

(1)申請者欲辦理2.7節所述基本資料與車型規格構造變更審驗者，需檢附2.7.4節文件，發文向審驗機構提出變更申請，且經逐案報請交通部同意後，始得受理申請。

(2)依交通部路政司95年6月30日路臺監字第0950401046號函及96年1月26日路臺監字第0960403663號函規定，已取得「少量車型安全審驗合格證明書」之車輛，因車輛產權移轉而欲變更申請者名稱者，得由該車輛產權所有者檢具法院車輛產權公證文件、車輛買賣合約及發票等相關佐證資料，向審驗機構重新提出「進口舊車審驗」申請，審驗機構應依檢測規定重予辦理「進口舊車審驗」(得免除已完成並合格之安全檢測，但至少仍應執行實車狀態查核)。

單位        流程                      說明

備註

1/ 進口與貨物稅完(免)稅證明書如為紙本，應於影本加蓋申請者及其負責人印章，並得以傳真方式提供。

2/ 車輛安全檢測基準及其符合性宣告表可至財團法人車輛研究測試中心網站(www.artc.org.tw)顧客專用區→申請表格下載處取得。

3/ 申請者得於指定地點進行實車狀態查核。

4/ 上傳資料含申請案核准函文、合格證明、完成車照片、大客車內部配置圖、砂石專用車容積計算書、實車照片。

## 2.7 變更車型審驗

已取得「車輛型式安全審驗合格證明書」 (含多量、少量)之申請者，需變更原審驗基本資料(含原申請車型因已不生產故刪除原有車型)或原有車型規格構造者，應依下述相關程序申請合格證明變更審驗。(簡稱「變更車型審驗」)

2.7.1 「基本資料變更」

所謂「基本資料變更」係指前述合格證明書所載之申請者名稱(含申請者及其負責人印章)、車輛種類(車別)、車輛製造廠、車輛廠牌、車輛型式系列、車輛製造國家、底盤車製造廠、底盤車廠牌、底盤車型式系列、底盤車製造國家、車身打造廠、車身廠牌、車身打造國家、車身式樣、車輛型式、底盤型式、高壓氣體燃料系統廠牌及型式變更，其變更作業如下：

(1)變更申請者名稱(含申請者及其負責人印章)時，應於「安全審驗作業客服系統」點選「基本資料」變更並輸入變更後之資料。

(2)除變更申請者名稱(含申請者及其負責人印章)外，其餘基本資料變更應於「安全審驗作業客服系統」點選「基本資料」變更後勾選變更其他項目並於網頁中輸入變更前及變更後之基本資料。

【上述2.7.1節(1)及(2)均須於申請文件中檢具變更差異表(參見附錄3.16)予審驗機構。】

2.7.2 「車型規格構造變更」

所謂「車型規格構造變更」係指前述合格證明書所載之附加配備、全長、全寬、全高、後懸、軸距、輪距(前、後)、貨廂容積尺度、前軸組空重、後軸組空重、車輛空重、座位數、立位數、輪(備)胎規格、高壓燃料容器、能源種類、車輛載重、引擎型式、引擎安裝位置、排氣量、汽缸數、最大馬力、油箱容量、合格證明備註、完成車照片(含完成車尺寸圖)等，其變更作業如下：

(1)變更附加配備、全長、全寬、全高、後懸、軸距、輪距(前、後)、貨廂容積尺度、前軸組空重、後軸組空重、車輛空重、座位數、立位數、輪(備)胎規格、高壓燃料容器、能源種類時，應於「安全審驗作業客服系統」點選「規格變更」後並輸入變更後之車型規格資料。

(2)變更車輛載重、引擎型式、引擎安裝位置、排氣量、汽缸數、最大馬力、油箱容量、合格證明備註、完成車照片(含完成車尺寸圖)時，應於「安全審驗作業客服系統」點選「規格變更」後勾選變更其他項目並於網頁中輸入變更前及變更後之車型規格資料。

【上述2.7.2節(1)及(2)均須於申請文件中檢具變更差異表(參見附錄3.16)予審驗機構。】

2.7.3 流程說明

請參照圖2.7合格證明變更審驗流程圖。

2.7.4 申請「變更車型審驗」應繳交之規格技術資料

申請「變更車型審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)基本資料變更應檢附變更之基本資料(參見附錄3.2)。

(2)變更車型諸元規格資料(代理商及進口商申請車型規格構造變更時應檢附車輛或底盤車製造廠之技術規格資料)。

(3)變更車型加註尺度之完成車照片【100年12月31日前，由國內車身打造廠打造之完成車得以完成車尺寸圖代替(不含機器腳踏車、小客車及特種車)】(參見附錄3.3)。

(4)砂石車、混凝土攪拌車及罐槽車，另應檢附變更車型裝載容積尺度計算書(罐槽車計算書得以「中華壓力容器協會」或「中華鍋爐協會」之合格文件替代)資料。

(5)變更使用液化石油氣燃料系統之車輛，另應檢附「道路交通安全規則」附件十規定之文件。

(6)大客車、幼童專用車及校車另應檢附變更車型座椅配置圖。

(7)國內車身打造廠打造車身之大客車，另應檢附下列車身施工規範及結構計算資料：

A.大客車底盤裝設車身施工規範(依6.2節規定登錄者，申請者得檢附其封面加蓋申請者大小紅章)。

B.大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表(參見附錄3.4)。

C.大客車車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括包括車體六視圖、底盤五視圖、骨架資料說明表、物件之重量、位置示意圖及照片(範例參照附錄3.5)。

D.車身結構強度計算書(範例參照附錄3.6)(95年12月31日起)。

(8)各應符合新增檢測項目之審查/檢測報告【審查/檢測報告所有人與申請者不同時，應另檢附報告所有人授權同意之證明或於審查/檢測報告封面加蓋報告所有者公司大小章(審查/檢測報告所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)】。

(9)輪胎設計荷重及軸組設計荷重技術資料(拖車變更輪胎規格或軸組時須檢附)。

(10)變更差異表(須說明變更前/變更後之差異)(參見附錄3.16)。

(11)繳回原車輛型式安全審驗合格證明正本(作廢)。

(12)基本資料變更應繳回原案所有完成車尺寸圖/照片(作廢)。

(13)車型規格構造變更應繳回變更車型之完成車尺寸圖/照片(作廢)。

(14)車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送；屬2.7.1節基本資料變更者免檢附)(參見附錄3.11)。

2.7.5 附註說明

(1)依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，自96年1月31日起至96年7月30日止，申請者得以安全檢測報告及「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」、「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定之品質一致性管制計劃書替代審查報告，辦理「車輛型式安全審驗」。

(2)申請「變更車型審驗」時，審驗機構應依2.7.3節圖2.7之審驗流程作業天數規定完成各階段審驗作業或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(3)「車輛型式安全審驗合格證明書」有效期間為審驗合格日起兩年，但檢測項目未符合已公告而未實施之「車輛安全檢測基準」者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(4)依交通部93年9月14日交路字第0930009421號函公告，自93年10月1日起，「基本資料變更」之申請案，由審驗機構代為製發「車輛型式安全審驗合格證明書」；另申請「車型規格構造變更」者，仍須由審驗機構檢具變更後之審驗報告，送請交通部換發「車輛型式安全審驗合格證明書」。

2.7.6 審驗機構產出文件

審驗機構受理「變更車型審驗」申請後，依其車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並於審驗合格及核定車輛規格後，依2.7.5節(4)之說明代為製發「車輛型式安全審驗合格證明書」或檢具車輛型式安全審驗報告，送請交通部核發「車輛型式安全審驗合格證明書」，並由審驗機構依交通部規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函

(2)車輛型式(少量車型)安全審驗合格證明(加蓋交通部合格章戳)。

(3)完成車照片(加蓋交通部合格章戳)。

(4)大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖。

(5)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取報告製作費用)。

備註

1/ 變更項目如涉「車輛安全檢測基準」之代表車選定原則時，則該變更車型應執行檢測作業。

## 2.8 合格證明換發審驗(含合格證明逾期失效重新申請審驗)

本手冊所述之「車輛型式安全審驗合格證明書」(含多量及少量)之有效期限屆滿前，原申請者得向審驗機構申請換發，前述合格證明書之換發，應由審驗機構依交通部已公告實施之各項「車輛安全檢測基準」規定審驗合格後，並依交通部規定授權由審驗機構換發「車輛型式安全審驗合格證明書」。(簡稱「換發審驗」)

2.8.1 流程說明

備註

1/申請換發審驗合格證明時，如不需符合新增應檢測項目之申請案，其自申請日起審驗工作天數為三日。

2/上傳資料含申請案核准函文、合格證明、實車照片(有檢測時)。

3/合格證明書逾期失效者，其合格證明不得辦理新領牌照登記、檢驗、領照。

2.8.2 申請「換發審驗」應繳交之規格技術資料

申請「換發審驗」者，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：(取得電子憑證之申請者，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」提供之檢附資料得免加蓋前述印章)

(1)各應符合新增檢測項目之審查/檢測報告【除車輛規格規定項目外，審查/檢測報告所有人與申請者不同時，應另檢附報告所有者授權同意之證明或於審查/檢測報告封面加蓋報告所有者公司大小章(審查/檢測報告所有者如為國外申請者所屬時，得以簽章代替公司大小章)】。

(2)原核發之車輛型式安全審驗合格證明正本(舊證作廢)。

(3)車輛進口與貨物稅完(免)稅證明書(車輛用)(申請少量車型安全審驗合格證明換發且無法由財政部關稅總局進口車輛傳輸及查詢系統查詢之進口車輛或進口底盤須檢附)或車輛出廠證(申請少量車型安全審驗合格證明換發之國產車輛或國產底盤須檢附)。

(4)車輛安全檢測基準符合性宣告表(依申請之車輛種類提送)(換發之合格證明有效期限如須逾交通部「車輛安全檢測基準」之各車型實施日期者須附)(參見附錄3.11)。

2.8.3合格證明逾期失效重新申請審驗

逾期失效之合格證明書，原申請者得向審驗機構重新申請審驗，其原失效合格證明書所載車型符合已公告實施之各項「車輛安全檢測基準」者，得免重新辦理該項目檢測；此類申請方式應依2.2節(多量)或2.4節(少量)重新辦理審驗，惟各類書面資料若有未變更者，得免重新檢附；另審驗機構將會重新核發車型代碼，並於合格證明備註欄加註「本合格證明係由安審(XX)字第XXXX號重新辦理審驗」。

辦理合格證明逾期失效重新申請審驗者，應至「安全審驗作業客服系統」掛「新案」審驗，其餘流程同2.8.1節說明。

2.8.4 附註說明

(1)依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，自96年1月31日起至96年7月30日止，申請者得以安全檢測報告及「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」、「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定之品質一致性管制計劃書替代審查報告，辦理「車輛型式安全審驗」。

(2)「車輛型式安全審驗合格證明書」(含多量及少量)之有效期限為審驗合格日起二年，但實車檢測項目未符合已公告而未實施之檢測標準者，其有效期限不得逾該項目之實施日期。

(3)車輛型式安全審驗實車檢測項目及標準新增或變更時，交通部得對已核發合格證明書之有效期限另行規定其效期及換發程序。

(4)依交通部93年9月14日交路字第0930009421號函公告，辦理期滿換發車輛型式安全審驗合格證明(含少量)者，授權由審驗機構代為製發「車輛型式安全審驗合格證明書」(含多量及少量)及相關文件予申請者。

(5)原「車輛型式安全審驗合格證明書」(含多量及少量)遺失或毀損者，請申請者至「安全審驗作業客服系統」掛案申請「遺失重領」，並檢附聲明書(述明遺失之資料為何)後，審驗機構依交通部規定代為製(補)發審驗合格證明或完成車照片/尺寸圖。

2.8.5 審驗機構產出文件

審驗機構受理「遺失重領」申請後，依其車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗，並依2.8.4節(4)規定代為製發下列文件給予(寄發)申請者。

(1)申請案核准函。

(2)車輛型式安全審驗合格證明(含多量及少量) (加蓋交通部合格章戳)。

(3)檢測報告(併案申請檢測時，得依申請者要求提供，惟另應收取報告製作費用)。

## 2.9 新型式與各型式(既有型式)認定原則

為利申請者順利因應各階段應符合之「車輛安全檢測基準」各項檢測項目，其檢測基準特訂定有新型式與各型式(既有型式)應符合之時間。

2.9.1 新型式與各型式(既有型式)判定

交通部「車輛安全檢測基準」之各項檢測項目，均明定有「適用型式及其範圍認定原則」，若本次申請車輛或其裝置對應檢測項目之「適用型式及其範圍認定原則」與該檢測項目實施前已審查合格或取得審驗合格證明之車輛或其裝置完全相同者，則該車輛或其裝置得視為「既有型式」；反之，則視為「新型式」。

另依交通部91年3月28日交路字第0910002733號函文規定，申請舊車進口車型安全審驗時，其申請車型得視為「既有型式」。

2.9.2 「車輛安全檢測基準符合性宣告表」填寫原則(不含舊車進口車型安全審驗)

依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」之規定，申請「車輛型式安全審驗合格證明書」或「少量車型安全審驗合格證明書」應依交通部「車輛安全檢測基準」之規定檢附車輛安全檢測基準符合性證明文件(含審查報告或檢測報告)；為利申請者順利因應符合各項「車輛安全檢測基準」，以下說明「車輛安全檢測基準符合性宣告表」之填寫原則，以供申請者於申請合格證明書時參照使用。

填寫原則：

(1)依照車輛種類選擇適用表單(依申請案之車輛種類可區分為) 1/

A.適用L類(機器腳踏車)

B.適用M1/N1類(小客車/小貨車)

C.適用M2/M3類(大客車)

D.適用N2/N3類(大貨車)

E.適用O類(拖車)

各類「車輛安全檢測基準符合性宣告表」請至車輛研究測試中心網站http//www.artc.org.tw顧客專用區處(申請表格下載)取得。

(2)於「車輛安全檢測基準符合性宣告表」中，依申請安全審驗之類型區分為「多量」或「少量」。申請「多量」或「少量」之申請案，其「車輛安全檢測基準符合性宣告表」中之安審類別分別已明定是否須符合該項檢測項目。

(3)判斷對應法規項目之法規屬性，決定應符合項目及自願符合項目

對應之法規項目依各項法規實施日期可區分為「強制項目」、「認定項目」及「提前項目」三大類。2/

A.「強制項目」：表示該法規項目為現行實施之項目，必須強制符合(不論「新型式」或「既有型式」均應符合)。

備註

1/ 「車輛安全檢測基準符合性宣告表」依各檢測項目實施日期前後不同，將會持續更新該表單版本，審驗機構於更新表單後，即會於「安全審驗作業客服系統」中進行公告，申請者於申請車輛型式安全審驗時，應檢附正確之適用日期版本。

2/ 少數法規項目於同一時期內同一項目因新舊不同法規版本，具有二種以上不同法規屬性者，申請者應至少選擇其中一種法規版本列為應符合項目。

B.「認定項目」：表示該項法規已達實施日期但未逾法規緩衝日期，意指該項法規是否應強制執行，應先認定該項目是否為「既有型式」。若認定為「新型式」則該項法規應強制符合，反之若認定為「既有型式」則該項法規可由申請者決定是否自願提前符合。

C.「提前項目」：表示該項法規已公告但未達實施日期，申請者可決定是否自願提前符合。

(4)填寫符合方式及提具符合性資料

A.以下法規項目應逐項填寫檢測報告或審查報告編號：

(A)「強制項目」者。

(B)「認定項目」中為「新型式」者。

(C)「認定項目」中為「既有型式」但自願提前符合者。

(D)「提前項目」但自願提前符合者。

B.「認定項目」中為「既有型式」而不自願提前符合者，應依下列規定方式填寫：

(A)車輛製造廠、車輛代理商、車輛貿易商及機關、團體、學校或個人：應填寫既有車輛型式登錄號碼。(不論完成車項目或非完成車項目)

(B)車身打造廠：

a.完成車項目：填寫既有底盤登錄號碼。1/

b.非完成車項目：填寫既有車輛型式登錄號碼。2/

(5)填寫完成

申請車輛型式安全審驗時，申請者應依上述「車輛安全檢測基準符合性宣告表」填寫原則填寫該項表單，並於申請案至「安全審驗作業客服系統」完成掛案申請後，提供審驗機構進行判定是否符合各項「車輛安全檢測基準」，以利申請案後續相關審驗作業。3/4/5/6/

備註

1/ 本中心依目前已登錄之各廠牌底盤型式建立既有底盤資料庫並編製「既有底盤登錄號碼」，公告於安審系統上，以供申請者(車身打造廠)查詢及填寫。

2/ 本中心依目前已申請核准過之車輛型式建立既有車型資料庫並編製「既有車輛型式登錄號碼」，並公告於安審系統上，以供申請者(各類廠商均適用)填寫。

3/ 無法於既有底盤登錄號碼對照表或既有車輛型式登錄號碼對照表中尋得該申請案之對應號碼，且又宣告該案車型之裝置或零組件為既有型式者，則須另外提供各項「車輛安全檢測基準」之型式系列參數資料以供比對。

4/ 如符合性證明文件所有人不為自有時，則另應於檢附之文件影本加蓋文件所有人公司大小章，無公司大小章者可另檢附授權同意證明文件正本(格式不拘)。

5/ 檢測報告如不為審驗機構出具者，則需檢附完整之檢測報告正本(正本查驗影印後歸還)。

6/ 申請案之各項法規如已取得檢測報告或審查報告時，則審驗合格證明有效期限得為審驗合格日起兩年，反之，如其中有任一項法規認定為既有型式而又無自願提前符合者，則審驗合格證明有效期限不得逾該項法規之緩衝日期。

## 2.10 其他規定

本節係為辦理車輛型式安全審驗之補充及相關原則說明，辦理車輛型式安全審驗之申請者應熟識本節各項規定，以維申請者辦理各項車輛型式安全審驗之權利與義務。

(1)申請各類安全審驗之應檢測項目及配套措施請參見附錄3.17。

(2)申請「車輛型式安全審驗 」，申請者應檢附該申請案車輛之「車輛安全檢測基準及其符合性宣告表」及該申請案車輛或其裝置之「檢測報告」或「審查報告」。

申請者亦可檢附同型式規格車輛或其裝置之「檢測報告」或「審查報告」或「合格證明」，作為該申請案車輛之車輛安全檢測基準符合性證明文件，併同作為登載「合格證明書」規格資料之依據。故申請者應確保「所檢附「檢測報告」或「審查報告」或「合格證明」所登載車輛或其裝置之型式規格」與「該申請案車輛或其裝置之型式規格」相同。

若申請者「所檢附「檢測報告」或「審查報告」或「合格證明」所登載車輛或其裝置之型式規格」與「該申請案車輛或其裝置之型式規格」不同，但未超過「車輛安全檢測基準」第二項「車輛規格規定」規定之長度與重量容許誤差時，申請者得另檢附規格宣告文件，作為該申請案車輛之車輛安全檢測基準符合性證明文件，併同作為登載「合格證明書」規格資料之依據。

申請者若未據實告知致影響審驗結果或領牌作業時，應由申請者自行負責。

(3)未取得授權代理資格之進口商，以原交通部「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」規定方式取得零組件審驗報告者，其報告有效期限屆滿時不得申請換發或換發為審查報告，惟原零組件審驗報告所涵蓋之檢測報告仍為有效。

(4)審驗機構邀集公會團體所召開各項有關車輛安全審驗會議之開會通知單、會議資料及會議記錄等，應上傳至「安全審驗作業客服系統(http://tasb2c.artc.org.tw)」供申請者參閱。

(5)依「行政程序法」之規定，行政機關受理民眾案件，自申辦掛案之日起算，二個月內審驗機構應做出行政處分。審驗機構辦理各項車輛型式安全審驗，為確保申請者權利與義務，而實施以下作業原則：

A.申請者所需檢附文件不足或不符合規定而需補件，或申請者因法規檢測不合格而需複測，經審驗機構通知申請者逾20天以上(含20天)而未補件或複測者，即由審驗機構通知申請者填具「案件保留聲明書」（參見附錄3.18）並請其載明原因，電傳至審驗機構。以俾審驗機構俟其完成補件或複測合格手續後，繼續辦理後續相關作業流程。

B.申請者提出「案件保留聲明書」再逾20天以上者(含20天)，即由審驗機構再次聯絡申請者，填具「案件撤案聲明書」（參見附錄3.19）請其辦理撤案並電傳至審驗機構，審驗機構收到該「案件撤案聲明書」後，即進行辦理撤案之相關作業。

C.已撤案之案件，倘需繼續辦理時，應以新案方式重新申請。未依前述規定時間配合填具「案件保留聲明書」或「案件撤案聲明書」之申請者，得由審驗機構逕行撤銷其申請案件。

(6)審驗機構辦理車輛型式安全審驗遇有相關疑義時，得邀集公路監理機關、專家學者及公會等相關代表，共同處理疑義案件及研議審驗相關事宜，且其會議結論或紀錄經交通部同意後，併同作為辦理車輛型式安全審驗之依據。

(7)依交通部「車輛安全檢測基準」規定，車輛規格規定項目之長度與重量容許誤差如下：

A.長度方面：長度量測誤差及製造公差之總誤差，500公分以下者為正負百分之二；500公分以上者為正負10公分(總誤差不足正負1公分者以正負1公分計)。

B.重量方面：車重量測誤差及製造公差之總誤差，10公噸以下者為正負百分之二：10公噸以上者為正負200公斤（總誤差不足正負10公斤者以10公斤計）。

C.96年7月1日起，大客車全高以實際量測值為法規判定依據，並登載為全高規格值。

(8)國內車輛進口商進口車輛，其車輛原廠規格不符「車輛安全檢測基準」規定者，依交通部92年2 月25日交路字第0920001708號函規定，得變更相關車輛規格以符合法規要求，並以少量車型安全審驗方式辦理，惟同一申請者僅以一次為限。另審驗機構應於少量車型安全審驗合格證明備註欄加註相關說明文字。

(9)車輛型式安全審驗合格證明之「車輛製造廠」及「車輛廠牌」登載方式，依交通部92年2月25日交路字第0920020099-1號函示：國產車輛應填中文、進口車輛應填英文。

(10)依交通部93年11月10日交路字第0930011698號函示：有關司法院、法務部、內政部警政署等體系所屬各級機關執行特殊勤務之特種車輛(如：警備車、偵防車及軍憲警巡邏車輛等)，如與一般已經審驗合格之市售車型相同，並無涉其他特殊車輛規格者，則應依「道路交通安全規則」第17條第四項規定，由各公路監理機關查驗該車型車輛型式安全審驗合格文件，並依相關規定登記檢驗核定其特種車類別後，始予發照。

# 第三章 審查作業要求

## 3.1 審查作業概要

### 3.1.1 基本說明

3.1.1.1 前言

申請「車輛型式安全審驗(多量)」之車型，其車輛及其裝置，應經檢測機構或審驗機構依交通部訂定之「車輛安全檢測基準」檢測並出具安全檢測報告，向審驗機構申請辦理審查取得合格「審查報告」。

3.1.1.2 名詞釋義

(1)車輛型式安全審驗：指車輛申請新領牌照前，對其特定車型之安全及規格符合性所為之審驗。

(2)安全檢測：指車輛或其裝置依交通部所訂「車輛安全檢測基準」所為之檢測。

(3)審查：申請「車輛型式安全審驗(多量)」前，對其車型之車輛或其裝置之車輛安全檢測基準符合性所為之審查。

(4)審查報告：係指車輛安全檢測基準項目之符合性證明文件，由審驗機構核發，稱之為「車輛安全檢測基準審查報告」(簡稱「審查報告」)。可概分為三類：

A.審查報告之核發(簡稱為「新案審查」)。

B.審查報告之換發(可分為「延伸審查」及「變更審查」二類)。

C.審查報告之補發(簡稱為「補發審查」)。

(5)適用型式及其範圍認定原則：用以認定不同車輛型式或車輛裝置型式可否登載於同一「審查報告」之原則。不同車輛型式或車輛裝置型式如符合「適用型式及其範圍認定原則」之參數時，則可登載於同一「審查報告」上。各車輛安全檢測基準項目之「適用型式及其範圍認定原則」請參見本章各節規定。

(6)品質一致性審驗：指為確保車輛及其裝置之安全品質具有一致性所為之「品質一致性計畫書審查」及「品質一致性核驗」；「品質一致性核驗」包含「成效報告核驗」、「現場核驗」及「抽樣檢測」。

(7)檢測機構：指取得交通部認可辦理車輛或其裝置安全檢測之國內外機構。

(8)審驗機構：指受交通部委託辦理車輛型式安全審驗相關事宜之國內車輛專業機構。

3.1.1.3 申請資格限制

申請者應為下列申請資格之一：(設於大陸地區之申請者，審驗機構應報經主管機關同意後，始得受理申請)

(1)國內外車輛製造廠。

(2)國內外車輛裝置製造廠。

(3)國內外底盤車製造廠。

(4)國內外車身打造廠。

(5)車輛代理商。

(6)車輛裝置代理商。

(7)底盤車代理商。

### 3.1.2 審查報告之核發(「新案審查」)

可量產製造、打造或進口車輛或其裝置，且可確保其品質一致性管制做法之申請者，始得辦理申請「審查報告」。

3.1.2.1 流程說明

3.1.2.2 申請「新案審查」應繳交之文件

「新案審查」之申請者應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：

(1)申請者資格證明文件影本。（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）

(2)申請表(參見附錄3.20)。

(3)基本資料(參見附錄3.21)。

(4)宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(5)同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告、經濟部標準檢驗局驗證證明文件或其他經審驗機構認可之技術文件，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

(6)行車記錄器、小型附掛拖車之聯結裝置(含聯結架、聯結器)、小型汽車置放架、載重計、反光識別材料等五項裝置之申請者，應另檢附合格標識格式樣張說明資料及標識標示位置與方式。

(7)小型汽車附掛拖車之聯結裝置之申請者，另應依申請項目檢附聯結架及聯結器標識說明資料，其內容應包含製造廠商、型號與宣告荷重。

(8)該檢測項目適用型式及其範圍之「品質一致性管制計畫書」(參見第本章各節規定)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(9)製造廠登錄地址清單(參見附錄3.23)。

3.1.2.3 審驗機構產出文件

審驗機構受理「新案審查」申請後，依車輛安全檢測基準規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性後，核發「審查報告」。

### 3.1.3 審查報告之換發(「延伸審查」)

已取得「審查報告」之申請者，在符合「車輛安全檢測基準」規定之適用型式及其範圍認定原則下，得新增不同型式規格之車輛型式或車輛裝置型式於「審查報告」中。

3.1.3.1 流程說明

3.1.3.2 申請「延伸審查」應繳交之文件

申請者應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：

(1)申請者資格證明文件影本(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

(2)申請表(參見附錄3.20)，並應載明原「審查報告」編號。

(3)基本資料(參見附錄3.21)，應說明延伸型式與既有型式間之規格差異。

(4)宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(5)同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告、經濟部標準檢驗局驗證證明文件或其他經審驗機構認可之技術文件，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

(6)行車記錄器、小型附掛拖車之聯結裝置(含聯結架、聯結器)、小型汽車置放架、載重計、反光識別材料等五項裝置之申請者，應另檢附合格標識格式樣張說明資料及標識標示位置與方式。

(7)小型汽車附掛拖車之聯結裝置之申請者，另應依申請項目檢附聯結架及聯結器標識說明資料，其內容應包含製造廠商、型號與宣告荷重。

(8)該檢測項目適用型式及其範圍之「品質一致性管制計畫書」(參見第本章各節規定)。若原檢附之品質一致性管制計畫書之適用型式及其範圍已涵蓋延伸型式者得免檢附。

(9)製造廠登錄地址清單(參見附錄3.23)。

3.1.3.3 審驗機構產出文件

審驗機構受理「延伸審查」申請後，應依「車輛安全檢測基準」規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性後，針對本次延伸之適用型式及其範圍，製發「審查報告」。

3.1.3.4 其他規定

已取得「審查報告」之申請者，欲於該「審查報告」中增列製造廠時，得檢附3.1.3.2節(1)，(2)及(9)項文件，申請辦理「延伸審查」。

### 3.1.4 審查報告之換發(「變更審查」)

已取得「審查報告」之申請者，欲於該「審查報告」中增列該檢測項目所對應之車輛或裝置之製造廠時，得檢附3.1.3.2節(1)，(2)及(9)項文件，申請辦理「延伸審查」。

3.1.4.1 流程說明

3.1.4.2 申請「變更審查」應繳交之文件

申請者應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：

(1)申請者資格證明文件影本。（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）

(2)原核發之審查報告正本。

(3)申請表(參見附錄3.20)。

(4)基本資料(參見附錄3.21)。

(5)變更差異說明表(參見附錄3.24)。

3.1.4.3 審驗機構產出文件

審驗機構受理「變更審查」申請後，應依「車輛安全檢測基準」規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性，且報經交通部同意宣告原核發之「審查報告」失效後，換發「審查報告」(審驗機構同步刪除，申請者先前已來函報請審驗機構備查其不再製造、打造或進口之車輛或其裝置型式)。

### 3.1.5 審查報告之補發(「補發審查」)

「審查報告」遺失或毀損者，原申請者得檢附下列資料向審驗機構申請補發，申請資料並應加蓋申請者及其負責人印章或為可證明申請者身分之電子憑證：

(1)申請者資格證明文件影本文件(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

(2)申請表。

(3)申請補發原因說明。

審驗機構受理「補發審查」並審查合格後，補發「審查報告」(依原核發之審查報告內容製作審查報告，並於報告封面加蓋補發章)。

### 3.1.6 附註說明

(1)「車輛型式安全審驗管理辦法」施行前，原依「車輛型式安全及品質一致性審驗作業要點」及「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」取得之「審驗報告」，得沿用至有效期限屆滿為止，並得於延伸、變更或換發時依「車輛型式安全審驗管理辦法」規定轉換為「審查報告」。

(2)申請「審查報告」時得併案申請檢測及審查，其相關作業應繳交文件請參照第三章說明。

(3)檢附之申請資料為中文或英文以外之其他外文資料者，另應附中文或英文譯本。

(4)申請「審查報告」時檢附之「檢測報告」原則上應為正本，且審驗機構辦理審查後不予退還。惟申請者若檢附檢測機構所出具之「檢測報告」申請「審查報告」時，得檢附「檢測報告」正本與影本各一份，並於「檢測報告」影本封面加蓋「審查報告」申請者及其負責人印章，經審驗機構辦理「檢測報告」之正本查驗完畢後，檢還「檢測報告」正本。另申請者若以審驗機構出具之「檢測報告」申請「審查報告」時，得免檢附「檢測報告」，但應於申請文件中註明該「檢測報告」編號。

(5)申請者如欲使用公司部門或其員工之印章替代申請者或其負責人之印章辦理申請「審查報告」時，應先檢附加蓋申請者及其負責人印章之授權文件依6.1節辦理登錄。

(6)國外申請者之負責人印章，得以簽名替代。

(7)申請「審查報告」，審驗機構應依作業天數完成審查作業，或於規定天數內辦理補件通知或駁回申請。

(8)同一機關、團體、學校或個人進口同型式規格之行車紀錄器、小型汽車附掛拖車之聯結裝置、小型汽車置放架、載重計或反光識別材料等車輛裝置自行使用且同一年度總數未逾三個，得檢附下列資料向審驗機構申請僅供自行使用之「審查報告」：

A.申請表(參見附錄3.20)、基本資料(參見附錄3.21)，需於基本資料中宣告所安裝車輛之車身號碼。

B.機關、團體、學校登記證明或個人身分證明文件及車輛裝置之海關進口與貨物稅完(免)稅證明書。

C.自行使用、不得販售或轉讓該項車輛裝置之切結書。

審驗機構將於核發之「審查報告」中，註明「此裝置僅供某申請者使用，並僅限安裝至車身號碼：＊＊＊之車輛」等相關文字。

依此程序取得之「審查報告」不得作為其他車輛申請車輛型式安全審驗(含多量、少量及舊車)使用。

(9)除依前項(8)規定外取得「審查報告」之下列車輛裝置，應依審查合格之格式樣張製作合格標識，並應逐一標示：

A.行車紀錄器。

B.小型汽車附掛拖車之聯結裝置(含聯結架、聯結器)。

C.小型汽車置放架。

D.載重計。

E.反光識別材料。

符合3.4節(8)規定取得「審查報告」之車輛裝置，得免除本項規定。

合格標識內容格式規定請參見「車輛型式安全審驗管理辦法」附件三。

(10)已取得「審查報告」之申請者，若有部分該報告所登載之車輛或其裝置型式不再製造、打造或進口時，得來函報請審驗機構備查(審驗機構不另行核發「審查報告」)。審驗機構得依憑應作為「品質一致性核驗」之依據。

## 3.2 車輛安全檢測基準審查作業要求

### 3.2.1 車輛安全檢測項目之車種代號及其適用車輛規定

3.2.1.1 L類車輛：

(1)L1：指汽缸總排氣量在五０立方公分以下或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力在五馬力以下，且其最大車速未逾五０公里/小時之機器腳踏車。

(2)L3：指汽缸總排氣量逾五０立方公分或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力逾五馬力，或其最大車速逾五０公里/小時之機器腳踏車。

3.2.1.2 M類車輛：

(1)M1：指以載乘人客為主之四輪以上車輛，且其座位數(含駕駛座)未逾九座者。

(2)M2：指以載乘人客為主之四輪以上車輛，且其座位數(含駕駛座)逾九座但車輛總重量未逾五公噸者。

(3)M3：指以載乘人客為主之四輪以上車輛，且其座位數(含駕駛座)逾九座且車輛總重量逾五公噸者。

3.2.1.3 N類車輛：

(1)N1：指以裝載貨物為主之四輪以上車輛，且其總重量未逾三‧五公噸者。

(2)N2：指以裝載貨物為主之四輪以上車輛，且其總重量逾三‧五公噸但未逾一二公噸者。

(3)N3：指以裝載貨物為主之四輪以上車輛，且其總重量逾一二公噸者。

3.2.1.4 O類車輛：

(1)O1：指總重量未逾０‧七五公噸之拖車(含半拖車)。

(2)O2：指總重量逾０‧七五公噸但未逾三‧五公噸之拖車(含半拖車)。

(3)O3：指總重量逾三‧五公噸但未逾一０公噸之拖車(含半拖車)。

(4)O4：指總重量逾一０公噸之拖車(含半拖車)。

3.2.1.5 G類車輛：

(1)定義：G類車輛係指符合下列要求之M和N類車輛。

A. M1類及總重量不超過二公噸之N1車輛，若符合下述則為M1G或N1G類車輛。

(A)至少有一前軸和一後軸可同時驅動，包含可切換成一個驅動軸驅動之車輛。

(B)至少有一個差速器鎖定裝置或類似性能之機械裝置。

(C)車輛能夠單獨行駛上三０％的斜坡。

(D)另，至少符合下述六項中之五項要求：

a 接近角(approach angle)至少為二五度。

b 遠離角(departure angle)至少為二０度。

c 坡道角(ramp angle)至少為二０度。

d 前軸距地間隙(ground clearance under the front axle)至少為一八０公釐。

e 後軸距地間隙(ground clearance under the rear axle)至少為一八０公釐。

f 軸間距地間隙(the ground clearance between the axles)至少為二００公釐。

B. N2及M2類車輛、總重量超過二公噸之N1類及總重量不超過一二公噸之M3類車輛，若所有輪子皆可同時驅動(包含可切換成一軸驅動之車輛)或符合下述三項要求，則為N1G、N2G、M2G或M3G類車輛。

(A)至少有一前軸和一後軸可同時驅動，包含可切換成一個驅動軸驅動之車輛。

(B)至少有一個差速器鎖定裝置或類似性能之機械裝置。

(C)車輛能夠單獨行駛上二五％的斜坡。

C. N3類車輛及總重量超過一二公噸之M3類車輛，若所有輪子皆可同時驅動(包含可切換成一軸驅動之車輛)或符合下述要求，則為N3G、M3G類車輛。

(A)至少一半車軸為驅動(half the wheels are driven)。

(B)至少有一個差速器鎖定裝置或類似性能之機械裝置

(C)車輛能夠單獨行駛上二五％的斜坡。

(D)至少符合下述六項中之四項要求：

a. 接近角(approach angle)至少為二五度。

b. 遠離角(departure angle)至少為二五度。

c. 坡道角(ramp angle)至少為二五度。

d. 前軸距地間隙(ground clearance under the front axle)至少為二五０公釐。

e. 軸間距地間隙(the ground clearance between the axles)至少為三００公釐。

f. 後軸距地間隙(ground clearance under the rear axle)至少為二五０公釐。

(2)檢查條件和負載

A. M1類車輛及總重量不超過二公噸之N1類車輛應為可行駛狀態，其須包含冷卻液(coolant fluid)、潤滑油(lubricants)、燃料、工具、備胎和七五公斤之駕駛者重量。

B. 除前述5.2.1以外之動力驅動車輛，必須裝載至製造廠宣告之總重量。

C. 可使用計算方式確認其爬坡(二五％和三０％)能力。特殊情況下，檢測機構可要求進行實車測試。

D. 量測接近角、遠離角與坡道角時，不考慮防突入保護裝置。

### 3.2.2 車輛規格規定

3.2.2.1 實施時間及適用範圍：已實施，適用範圍為M、N、O、L類。

3.2.2.2 檢測項目

(1)車輛尺度限制。

(2)汽車軸重、總重量及總聯結重量限制規定。

(3)車輛貨廂容積標準與規格。

(4)車身各部規格。

A.大客車車身各部規格。

B.幼童專用車車身各部規格。

C.小型汽車附掛之拖車車身各部規格。

3.2.2.3 檢測方法：請參見附錄1.2.1。

3.2.2.4 車輛規格規定之適用型式及其範圍認定原則

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.2.5 檢測代表車選取原則

(1)車輛尺度限制：小客貨兩用車車內座椅排數最多者，一樣多時，以最後排座椅尺寸最大者及廂式小客車、廂式小客貨兩用車R點宣告位置最低者。

(2)汽車軸重、總重量及總聯結重量限制規定：符合適用型式及其範圍認定原則情形下，可由申請者認選一部測試車執行檢測。

(3)車輛貨廂容積標準與規格：混凝土攪拌車桶身角度最大者。

(4)大客車車身各部規格：座、立位數總和最多者（相同時以座位數最多者優先）。

(5)幼童專用車車身各部規格：座位數最多者。

(6)小型汽車附掛之拖車車身各部規格：符合適用型式及其範圍認定原則情形下，可由申請者認選一部測試車執行檢測。

3.2.2.6取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測車輛要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.2.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件

A.申請者資格證明文件影本(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

3.2.2.8 附註說明

(1)安全帶安裝規定

A. M1類車輛之前排兩側座椅應裝設三點式安全帶，其餘座椅應裝設三點式或二點式安全帶。M2、M3及Ｎ類車輛之前排座椅應裝設三點式或二點式安全帶。

B.中華民國九十六年七月一日起，新型式之大客車，及中華民國九十七年一月一日起，各型式之大客車，其全部座位應裝置安全帶。

C.本項規定不適用於Ｍ及Ｎ類車輛之下述座椅：

(A)側向座椅及後向座椅。

(B)折疊式或前翻式等活動座位。

(C)幼童專用車之幼童座位。

(2)行車紀錄器安裝規定：

A.總聯結重量及總重量在二十公噸以上之M及N類車輛，及中華民國九十年一月一日起之八公噸以上未滿二十公噸之M及N類車輛，應裝設行車紀錄器。

B.中華民國九十六年七月一日起，新型式之八公噸以下大客車，及中華民國九十七年一月一日起，各型式之八公噸以下大客車，應裝設行車紀錄器。

(3)使用自動排檔之M1類車輛，自中華民國八十八年一月一日起，國內產製者以出廠日為準，進口者以裝船日為準，應裝設未踩煞車踏板無法由停車檔排出檔位之自動排檔鎖定裝置。

(4)小型汽車設有置放架者，其置放架應符合本基準之規定。

(5)小型汽車附掛拖車之聯結裝置，應符合本基準之規定。

### 3.2.3 車輛燈光與標誌檢驗規定

3.2.3.1 實施時間及適用範圍：已實施，適用範圍為M、N、O、L類。

3.2.3.2 檢測項目：執行車輛燈光與標誌檢測

3.2.3.3 檢測方法：請參見附錄1.2.2。

3.2.3.4 車輛燈光與標誌檢驗規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.3.5 檢測代表車選取原則：符合型式系列認定原則情形下，可由申請者任選一部測試車執行檢測。

3.2.3.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：3個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車進行測試。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：3個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.3.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.3-1 車輛燈光與標誌檢驗：自九十五年七月一日起實施

3.2.3-1.1 實施時間及適用範圍

(1)中華民國九十五年七月一日起，新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，應符合本項1/4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈得為選配並可就4.5.1或4.5.2之規定擇一符合。

(2)中華民國九十七年七月一日起，新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛及中華民國九十九年七月一日起，各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項1/4.5.1之規定。

(3)中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起各型式之L1及L3類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項1/5.之規定。

(4)中華民國九十七年一月一日起，新型式之M1及N1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M1及N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項1/4.、6.及7.之規定。

(5)中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至7.之規定。

3.2.3-1.2 檢測項目

(1)確認是否符合車輛零組件型式安全審驗合格。

(2)確認之安裝位置及數量是否符合規定。

(3)確認射出之光線不應直接或經由照後鏡及其它反光面間接對駕駛者造成不適(針對遠光燈)。

(4)確認燈色是否符合規定。

(5)確認其投射方向是否符合規定。

(6)確認幾何可視性是否符合規定。

(7)確認其電路接線是否符合規定。

(8)確認識別標誌是否符合規定。

(9)其它要求：針對各燈種之規定確認是否符合規定。

3.2.3-1.3 檢測方法：請參見附錄1.2.3及ECE R48、R53、R74、R104。

3.2.3-1.4 車輛燈光與標誌檢驗規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.3-1.5 檢測代表件選取原則

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.3-1.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：3個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

a.檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

b.派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：3個工作天。

c.繳交文件

(a)申請表(參見附錄3.20)。

(b)基本資料(參見附錄3.21)。

(c)宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.3-1.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

3.2.3-2 車輛燈光與標誌檢驗：自一００年一月一日起實施

3.2.3-2.1 實施時間及適用範圍

(1)中華民國一００年一月一日起，新型式之M、N及Ｏ類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之M、N及Ｏ類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項1/4.、6.及7.之規定。

(2)中華民國一００年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至7.之規定。

3.2.3-2.2 檢測項目

(1)確認是否符合車輛零組件型式安全審驗合格。

(2)確認之安裝位置及數量是否符合規定。

(3)確認射出之光線不應直接或經由照後鏡及其它反光面間接對駕駛者造成不適(針對遠光燈)。

(4)確認燈色是否符合規定。

(5)確認其投射方向是否符合規定。

(6)確認幾何可視性是否符合規定。

(7)確認其電路接線是否符合規定。

(8)確認識別標誌是否符合規定。

(9)其它要求：針對各燈種之規定確認是否符合規定。

3.2.3-2.3 檢測方法：請參見ECE R48、R53、R74、R104。

3.2.3-2.4 車輛燈光與標誌檢驗規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.3-2.5 檢測代表件選取原則

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.3-2.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：8個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，請參見第五章。)

(2)申請者向車輛中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，請參見第七章。)

3.2.3-2.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件

A.申請者資格證明文件影本(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書（參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.4 靜態煞車

3.2.4.1 實施時間及適用範圍

中華民國八十九年七月一日起，M、N、O類車輛應符合本項規定。

3.2.4.2 檢測項目：執行靜態煞車檢測。

3.2.4.3 檢測方法：請參見附錄1.2.4。

3.2.4.4 靜態煞車之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.4.5 檢測代表車選取原則

符合型式系列認定原則情形下，可任選一部測試車執行檢測。

3.2.4.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.4.8 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.5 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定

(待訂)

### 3.2.6 壓縮天然氣汽車燃料系統檢驗規定

(待訂)

### 3.2.7 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)

3.2.7.1 實施時間及適用範圍：

除曳引車以外之N2及N3類車輛、O2、O3、O4類車輛及自中華民國九十三年一月一日起新登記檢驗領照之曳引車，應符合本項規定。

3.2.7.2 檢測項目：執行防止捲入裝置檢測

3.2.7.3 檢測方法：請參見附錄1.2.5。

3.2.7.4 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.7.5 檢測代表車選取原則：

符合型式系列認定原則情形下，可由申請者任選一部測試車執行檢測。

3.2.7.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說

明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.7.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.8 汽車傾斜穩定度規定

3.2.8.1 實施時間及適用範圍：

(1)車高三‧五公尺以上汽車，自中華民國八十九年一月一日起，其傾斜穩定度，應符合下列規定：

A.左右二側之空車傾斜穩定度均應大於三十五度。

B.空重之一‧二倍大於汽車核定總重量之特種車，其檢測標準得為三十度。

(2)中華民國九十六年七月一日起車高三‧四公尺以上之新型式大客車，及中華民國九十七年一月一日起車高三‧四公尺以上之各型式大客車，其傾斜穩定度，應符合下列規定：

A.左右二側之配重傾斜穩定度均應大於二十八度。

B.配重規定

3.2.8.2 檢測項目：執行汽車傾斜穩定度檢測。

3.2.8.3 檢測方法：請參見參見附錄1.2.6。

3.2.8.4 汽車傾斜穩定度規定之適用型式及其範圍認定原則：適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)雲梯式消防車得免辦理傾斜穩定度測試。

3.2.8.5 檢測代表車選取原則：

(1)車高最高。

(2)具有鷗翼。

(3)附加配備最多(一樣多時以重心高者優先)。

(4)附加冷凍機(安裝車廂上方)，單一配備以冷凍機優先考量。

(5)混凝土攪拌車桶身角度大者。

(6)座、立位數總和多者(相同時以座位數多者優先)。

3.2.8.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車進行測試。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.8.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.9 喇叭音量

3.2.9.1 實施時間及其適用範圍：中華民國九十年七月一日起，符合本項規定。

3.2.9.2 檢測項目：執行喇叭音量檢測。

3.2.9.3 檢測方法：請參見附錄1.2.7。

3.2.9.4 喇叭音量之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.9.5 檢測代表車選取原則：符合型式系列認定原則情形下，可任選一部測試車執行檢測。

3.2.9.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.9.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.9-1 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施

3.9-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，新型式之Ｍ及Ｎ類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之Ｍ及Ｎ類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。

(2)中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1 及L3 類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1 及L3 類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。

3.2.9-1.2 檢測項目：執行音量檢測。

3.2.9-1.3 檢測方法：參見附錄1.2.8及ECE R28。

3.2.9-1.4 聲音警告裝置安裝規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)底盤及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.9-1.5 檢測代表件選取原則：

(1)車輛裝設之聲音警告裝置數量與型式系列及音量值不同者，皆需分別執行檢測。

(2)聲音警告裝置安裝至車上之方式不同者，皆需分別執行檢測。

(3)聲音警告裝置安裝於車輛上之位置不同者，皆需分別執行檢測。

(4)車輛前方之車身形狀及材質(會影響到聲音警告裝置所發出之音量者)不同者，皆需分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.9-1.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：0.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：0.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料表(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.9-1.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：四個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.10 載重計安裝規定

3.2.10.1 實施時間及適用範圍：

裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛，自九十年七月一日起應符合本項規定，且應裝設符合本基準規定之載重計。

3.2.10.2 檢測項目：執行載重計安裝規定檢測

3.2.10.3 檢測方法：請參見附錄1.2.9。

3.2.10.4 載重計安裝規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.10.5 檢測代表車選取原則：

符合型式系列認定原則情形下，可由申請者任選一部測試車執行檢測。

3.2.10.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程： 2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.10.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.11 轉彎及倒車警報裝置安裝規定

3.2.11.1 實施時間及適用範圍：

裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車等車輛，自九十年七月一日起應裝設轉彎及倒車警報裝置；轉彎警報裝置燈具安裝位置應符合下列檢測標準之規定；轉彎及倒車警報聲響，可共用同一蜂鳴器或分別裝設，惟該裝置之警示功能要求應符合下列檢測標準之規定。

3.2.11.2 檢測項目：執行轉彎及倒車警報裝置安裝規定檢測

3.2.11.3 檢測方法：請參見附錄1.2.10。

3.2.11.4 轉彎及倒車警報裝置安裝規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.11.5 檢測代表車選取原則：

符合型式系列認定原則情形下，可由申請者任選一部測試車執行檢測。

3.2.11.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程： 2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.11.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.12 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置

3.2.12.1 實施時間及適用範圍：中華民國九十一年一月一日起，L類車輛應符合本項規定。

3.2.12.2 檢測項目：執行排氣系統隔熱防護裝置檢測。

3.2.12.3 檢測方法：請參見參見附錄1.2.11。

3.2.12.4 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)廠牌及車輛型式系列相同。

3.2.12.5 檢測代表車選取原則：

(1)隔熱防護裝置之材質(鋼鐵與塑膠二者需分別檢測)。

(2)隔熱防護裝置之材質相同者依

A.最大馬力者

B.排氣量×最大馬力引擎轉速之最大值者

C.安裝觸媒者

3.2.12.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程： 2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.12.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.13 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定

3.2.13.1 實施時間及適用範圍：

(1)L1及L3類車輛自中華民國九十三年一月一日起，應符合本項規定。

(2)申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定」規定。

3.2.13.2 檢測項目：執行腳架穩定性與耐久性檢測。

3.2.13.3 檢測方法：請參見附錄1.2.12。

3.2.13.4 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)廠牌及車輛型式系列相同。

3.2.13.5 檢測代表車選取原則：

(1)穩定性

A.具有側腳架及中央腳架之車型。

B.僅有側腳架之車型。

C.僅有中央腳架之車型（免測夾角減少三度之不得回復至縮回位置測試）。

(2)耐久性

A.腳架之保持固定系統僅由一個單獨的裝置所組成，全數車型為相同規格之側腳架及中央腳架，由申請者提供一車型進行測試；如為不同規格者則需提供差異車型規格資料，如可提出代表車測試之說明並經核可者，得僅測代表車型，未能提出者則不同規格之車型應全數執行測試。

B.所有車型之腳架保持固定系統由兩個裝置以上所組成，免測保持腳架支撐及縮回之保持固定系統耐久測試。

3.2.13.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程： 2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表件要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.13.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.14 機器腳踏車客座扶手規定

3.2.14.1 實施時間及其適用範圍：

(1)L1及L3類車輛自九十四年一月一日起，應符合本項規定。

(2)申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「機器腳踏車客座扶手規定」規定。

3.2.14.2 檢測項目：執行車客座扶手檢測

3.2.14.3 檢測方法：請參見附錄1.2.13。

3.2.14.4 機器腳踏車客座扶手規定之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)廠牌及車輛型式系列相同。

3.2.14.5 檢測代表車選取原則：

(1)具有客座之車型，依客座扶手之型式（皮帶與握把兩者需分別檢測）執行檢測，全數車型為相同規格之皮帶或握把，由申請者各提供一車型進行測試；如為不同規格者則需提供差異車型規格資料，如可提出代表車測試之說明並經核可者，得僅測代表車型，未能提出者則不同規格之車型應全數執行測試。

(2)無設置客座之車型，本項目免予檢測。

3.2.14.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供一部測試代表車進行測試。

(B)執行檢測時程： 2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測代表車要求：依「檢測代表車選取原則」結果提供測試車。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.14.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.15 載重計

3.2.15.1 實施時間及適用範圍：裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛，自九十年七月一日起所裝設之載重計應符合本項規定。

3.2.15.2 檢測項目：

(1)載重計載重顯示方式。

(2)防止擅改設計。

(3)振動試驗。

(4)防水試驗。

(5)防塵試驗。

3.2.15.3 檢測方法：請參見附錄1.2.14。

3.2.15.4 載重計之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，其原理及構造(油壓式或電子式)亦應相同。

3.2.15.5 檢測代表件選取原則：構造為油壓式或電子式，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.15.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：6個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：5個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料表(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.15.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識標示位置說明資料及標識標示位置與方式。

G.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.16 行車紀錄器

3.2.16.1 實施時間及適用範圍：

(1)總聯結重量及總重量在二十公噸以上之M 及N 類車輛，及自中華民國九十年一月一日起之八公噸以上未滿二十公噸之M 及N 類車輛，所裝設之行車紀錄器應符合本項規定。

(2)中華民國九十六年七月一日起，新型式之八公噸以下大客車及中華民國九十七年一月一日起，各型式之八公噸以下大客車，所裝設之行車紀錄器應符合本項規定。

3.2.16.2 檢測項目：

(1)精度試驗。

(2)環境試驗。

(3)耐久試驗。

(4)防止擅改設計。

3.2.16.3 檢測方法：參見附錄1.2.15。

3.2.16.4 行車紀錄器之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，另應符合下列規定：

(1)構造相同(機械式或電動式)。

(2)功能相同(紀錄資料之種類、資料紀錄方式、資料儲存方式)。

3.2.16.5 檢測代表件選取原則：

(1)構造為機械式或電動式，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.16.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：45個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：6個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料表(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.16.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識標示位置說明資料及標識標示位置與方式。

G.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.17 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度

3.2.17.1 實施時間及適用範圍：

(1)實施時間：已實施。

(2)適用範圍：M1及N1類車輛。

3.2.17.2 檢測項目：對其聯結裝置之前後、左右、上下施予拉力、壓力與推力檢測，其定確認是否符合規定。

(聯結架與聯結器，可分開或合併檢測。)

3.2.17.3 檢測方法：參見附錄1.2.16。

3.2.17.4 小型汽車附掛拖車之聯結裝置之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，另應符合下列規定：(聯結架與聯結器，可分開或合併申請)

(1)製造廠宣告荷重相同。

(2)聯結架之聯結栓尺寸或聯結球直徑相同。

3.2.17.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.17.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：3個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.17.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識標示位置說明資料及標識標示位置與方式。。

G.小型汽車附掛拖車之聯結裝置另依申請項目檢附聯結架及聯結器標識說明資料，其內容應包含製造廠商、型號與宣告荷重。

H.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.18 小型汽車置放架之靜態強度

3.2.18.1 實施時間及適用範圍：

(1)實施時間：已實施。

(2)適用範圍：M1及N1類車輛。

3.2.18.2 檢測項目：依製造廠宣告之荷重作用方向施力，確認是否符合規定。

3.2.18.3 檢測方法：參見附錄1.2.17。

3.2.18.4 小型汽車置放架之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，其製造廠宣告荷重亦應相同。

3.2.18.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.18.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：3個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.18.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識標示位置說明資料及標識標示位置與方式。

G.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.19 車輛內裝材料難燃性能要求

3.2.19.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十一年一月一日起，幼童專用車、校車、大客車、小客車及小客貨兩用車之新車型及中華民國九十三年一月一日起，前述車種之各車型，其內裝材料難燃性能，應符合本項規定。

(2)同一申請者同一年度同型式規格之M1 類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「車輛內裝材料難燃性能要求」規定。

(3)同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「車輛內裝材料難燃性能要求」規定。

3.2.19.2 檢測項目：內裝材料燃燒速率。

3.2.19.3 檢測方法：參見附錄1.2.18。

3.2.19.4 車輛內裝材料之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，其材質組成種類亦應相同。

3.2.19.5 檢測代表件選取原則：材質組成種類不相同者，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.19.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：12個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：12個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.19.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.20 反光識別材料

3.2.20.1 實施時間及適用範圍：使用於幼童專用車及校車之車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之反光識別材料，應符合本項規定。

3.2.20.2 檢測項目：

(1)顏色。

(2)反射性能。

(3)耐候性試驗。

3.2.20.3 檢測方法：參見附錄1.2.19。

3.2.20.4 反光識別材料之適用型式及其範圍認定原則：除廠牌及型式系列均應相同外，其材質、構造及安裝方式亦應相同。

3.2.20.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.20.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：20個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：20個工作天(耐候性試驗時程須依實際設備執行狀況而定)。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，請參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.20.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：6個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識格式樣張說明資料及標識標示位置與方式。

G.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.20-1 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施

3.2.20-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)自中華民國九十五年七月一日起，使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光識別材料及中華民國九十七年七月一日起使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之各型式反光識別材料，應符合本項規定。

(2)中華民國九十五年七月一日起，使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之新型式反光識別材料及中華民國九十七年七月一日起使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之各型式反光識別材料，應符合本項規定。

3.2.20-1.2 檢測項目：

(1)色度座標

(2)光度試驗

(3)表面耐性試驗

A.耐候性試驗

B.耐腐蝕性

C.耐燃油性

D.耐熱性

E.耐清洗性

F.耐滲水性

3.2.20-1.3 檢測方法：參見附錄1.2.20及ECE R104。

3.2.20-1.4 反光識別材料之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)反光識別材料之特性種類(C/D/E類)。

(3)影響反光識別材料或裝置屬性之零件應相同。

3.2.20-1.5 檢測代表件選取原則：同型式系列內有顏色不同之型式者，皆需進行光學檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.20-1.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：帶狀或平面之反光識別材料應提交5個試驗樣品，且帶狀樣品之長度需至少3公尺，平面樣品之面積需至少0.25平方公尺。

(B)執行檢測時程：16個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：帶狀或平面之反光識別材料應提交5個試驗樣品，且帶狀樣品之長度需至少3公尺，平面樣品之面積需至少0.25平方公尺。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.20-1.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.合格標識格式樣張說明資料及標識標示位置與方式。

G.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.21 聲音警告裝置(喇叭)

3.2.21.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式聲音警告裝置及中華民國九十七年七月一日起，使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式聲音警告裝置，應符合本項規定。

(2)中華民國九十六年一月一日起，使用於L3 類車輛之新型式聲音警告裝置及中華民國九十八年一月一日起，使用於L3 類車輛之各型式聲音警告裝置，應符合本項規定。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「聲音警告裝置(喇叭)」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「聲音警告裝置(喇叭)」規定。

3.2.21.2 檢測項目：

(1)音量測試。

(2)耐久測試：L3類車輛執行一萬次耐久，M、N類車輛執行五萬次耐久。

3.2.21.3 檢測方法：參見附錄1.2.21及ECE R28。

3.2.21.4 聲音警告裝置之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌相同

(2)作動原理

(3)電力供應型式(直流電或交流電)

(4)外觀形狀

(5)膜片形狀及尺寸

(6)聲音出口形狀或種類

(7)額定聲音頻率

(8)額定供應電壓

(9)氣動式聲音警告裝置之額定操作壓力

3.2.21.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.21.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：提供2個測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：

a.一萬次：3天。

b.五萬次：5天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：兩個測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：3.0個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.21.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.22 速率計

3.2.22.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，新型式之M1、N1、L1 及L3 類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M1、N1、L1 及L3 類車輛，其速率計應符合本項規定。

(2)中華民國九十七年一月一日起，新型式之M2、M3 及N2、N3 類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M2、M3 及N2、N3 類車輛，其速率計應符合本項規定。

3.2.22.2 檢測項目：

(1)速率計刻度。

(2)速率值指示間隔。

(3)速率計準確性量測。

3.2.22.3 檢測方法：參見附錄1.2.22及ECE R39。

3.2.22.4 速率計之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.22.5 檢測代表件選取原則：分別選取速率計結構誤差最大及最小者為檢測代表件。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.22.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：

a.底盤動力計測試：0.5個工作天。

b.試車場實車測試：1個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：

a.底盤動力計測試：

(a)M1、N1類車輛：0.75個小時。

(b)L類車輛：0.75個小時。

b.試車場實車測試：

(a)M1、N1類車輛：2.5個小時。

(b)L類車輛：2.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.22.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.23 照後鏡安裝規定

3.2.23.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1 和L3 類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1 和L3 類車輛，其照後鏡安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之照後鏡。

(2)中華民國一００年一月一日起，新型式之Ｍ類和Ｎ類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之Ｍ類和Ｎ類車輛，其照後鏡安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之照後鏡。

3.2.23.2 檢測項目：

(1)照後鏡安裝數量。

(2)照後鏡安裝位置。

(3)照後鏡調整裝置位置確認。

(4)照後鏡整車視野(針對M、N類車輛)

3.2.23.3 檢測方法：參見附錄1.2.23及ECE R46、R81。

3.2.23.4 照後鏡安裝之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.23.5 檢測代表件選取原則：

(1)挑選反射面中心點至轉向把手中心點距離最小者進行測試。

(2)車輛之幾何特性不同者(特別是容易影響照後鏡之安裝)，應分別執行檢測。

(3)規定使用(或選配)照後鏡之型式系列與安裝點不同者，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.23.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：0.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：0.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.23.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

E.安裝之照後鏡單品審查報告。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.24 機器腳踏車控制器標誌

3.2.24.1 實施時間及適用範圍：

中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其機器腳踏車控制器標誌，應符合本項規定。

3.2.24.2 檢測項目：

(1)符號顏色確認。

(2)符號圖樣確認。

(3)符號之繪製規格尺寸量測確認

3.2.24.3 檢測方法：參見附錄1.2.24及ECE R60。

3.2.24.4 機器腳踏車控制器標誌之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)廠牌及車輛型式系列相同。

3.2.24.5 檢測代表件選取原則：

(1)以車型中涵蓋標誌及功能最多者進行檢測。

(2)控制方式不同者，可歸屬於同一型式系列，但仍需分別執行檢測。

(3)機器腳踏車控制器標誌其位置與功能有差異者，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.24.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：1.0個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：0.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。

3.2.24.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.25 安全玻璃

3.2.25.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M2 及M3 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)及中華民國九十七年七月一日起，使用於M2 及M3 類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外)，應符合本項規定。

(2)中華民國九十五年七月一日起，使用於M1 及N 類車輛之新型式前擋風玻璃及中華民國九十七年七月一日起，使用於M1 及N 類車輛之各型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定。

(3)中華民國九十七年一月一日起，使用於M1 及N 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)及中華民國九十九年一月一日起，使用於M1 及N 類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外)，應符合本項規定。

(4)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全玻璃」規定。

3.2.25.2 檢測項目：

如表1所示：

表1 安全玻璃試驗項目列表

| 適用範圍 試驗項目 | 前擋風玻璃 | 前擋風玻璃以外之玻璃 |
| --- | --- | --- |
|  | 膠合玻璃(Ｌ) | 強化玻璃(Ｔ) | 膠合玻璃(Ｌ) |
| 厚度測定 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 破碎試驗 | --- | ◎ | --- |
| 耐衝擊性試驗 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐貫穿性試驗 | ◎ | --- | --- |
| 人頭模型衝擊試驗 | ◎ | --- | ◎ |
| 耐磨耗性試驗 | ◎ | --- | ◎ |
| 耐熱性試驗 | ◎ | --- | ◎ |
| 耐光性試驗 | ◎ | --- | ◎ |
| 耐濕性試驗 | ◎ | --- | ◎ |
| 可見光透過率試驗 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 透視扭曲試驗 | ◎ | --- | --- |
| 二重像試驗 | ◎ | --- | --- |
| 顏色辨別試驗 | ◎ | --- | --- |

3.2.25.3 檢測方法：參見附錄1.2.25及ECE R43。

3.2.25.4 安全玻璃之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)玻璃種類(強化玻璃/膠合玻璃)。

(3)標稱厚度。

3.2.25.5 檢測代表件選取原則：

(1)前擋風玻璃：

A.同一型式系列下之差異型式未超過5型者：(不需計算分數)

(A)挑選其中一型執行全部測試(包括厚度測定、耐衝擊性試驗、耐貫穿性試驗、人頭模型衝擊試驗、耐磨耗性試驗、耐熱性試驗、耐光性試驗、耐濕性試驗、可見光透過率試驗、透視扭曲試驗、二重像試驗、顏色辨別試驗)

(B)其餘型式則執行頭型及光學試驗(可見光透過率試驗、透視扭曲試驗、二重像試驗、顏色辨別試驗)

(C)同一型式系列下之差異型式超過5型者：(應以下列計算分數方式判定父、母、子型作為檢測代表件)

a.挑選父型：

(a)在該型式系列下，以製品面積(展開面積)由大到小排序，挑選五個製品面積(展開面積)最大之型式依序編號，最大者編1。

(b)依照(a)所挑選之之五個型式，以弧深大小依序編號，最大者編1。

(c)依照(a)所挑選之之五個型式，以曲率大小依序編號，最小者編1。

(d)將五個型式個別所獲得之分數(1到5)個別加總，挑選分數最低者作為父型之檢測代表件。

(e)父型之檢測代表件應執行人頭模型衝擊試驗、可見光透過率試驗、透視扭曲試驗、二重像試驗、顏色辨別試驗。

b.挑選母型：

(a)在該型式系列下，以製品面積(展開面積)由大到小排序，挑選五個製品面積(展開面積)最小之型式依序編號，最小者編1。

(b)依照(a)所挑選之之五個型式，以弧深大小依序編號，最大者編1。

(c)依照(a)所挑選之之五個型式，以曲率大小依序編號，最小者編1。

(d)將五個型式個別所獲得之分數(1到5)個別加總，挑選分數最低者作為母型之檢測代表件。

(e)母型之檢測代表件應執行人頭模型衝擊試驗、可見光透過率試驗、透視扭曲試驗、二重像試驗、顏色辨別試驗。

c.子型：

(a)非上述父型及母型者，則為子型。

(b)子型之檢測代表件應執行可見光透過率試驗、透視扭曲試驗、二重像試驗、顏色辨別試驗。

d.申請者一次申請超過5個差異型式時，則挑選一型執行全部測試。

(2)擋風玻璃以外之強化玻璃窗

選取製品面積(展開面積)最大、弧深最大、夾角最小者執行破碎測試。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.25.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：如表2所示。

(B)執行檢測時程：15個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：如表2所示。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：

a.前擋風玻璃：7.0個小時。

b.前擋風玻璃以外之玻璃—強化玻璃：4.0個小時。

c.前擋風玻璃以外之玻璃—膠合玻璃：6.0個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.25.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

表2 汽車用安全玻璃測試件需求一覽表

|  | 適用範圍 試驗項目 | 前擋風玻璃 | 前擋風玻璃以外之玻璃 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 膠合玻璃(Ｌ) | 強化玻璃(Ｔ) | 膠合玻璃(Ｌ) | 單位：mm |
| 1 | 厚度測定 | X | X | X |  |
| 2 | 破碎試驗 | --- | 平片(2 sets)：4 曲面(3 sets): 5 | --- |  |
| 3 | 耐衝擊性試驗 | 20(試片) | 6(試片) | 4(試片) | 試片尺寸300*300 |
| 4 | 耐貫穿性試驗 | 6(試片) | --- | --- | 試片尺寸300*300 |
| 5 | 人頭模型衝擊試驗*1 | 4(成品) 或6(試片) | --- | 6(試片) | 試片尺寸1100*500 成品或試片 |
| 6 | 耐磨耗性試驗*2 | 3(試片) | --- | 3(試片) | 試片尺寸100*100 |
| 7 | 耐熱性試驗 | 3(試片或成品) | --- | 3(試片或成品) | 試片尺寸300*300 成品或試片 |
| 8 | 耐光性試驗 | 3(試片) | --- | 3(試片) | 試片尺寸76*300 |
| 9 | 耐濕性試驗 | 3(試片) | --- | 3(試片) | 試片尺寸300*300 |
| 10 | 可見光透過率試驗 | 1(試片) | 1(試片) | 1(試片) | 試片尺寸100*100 |
| 11 | 透視扭曲試驗 | 4(成品) | --- | --- | 可與項5共用 |
| 12 | 二重像試驗 | 4(成品) | --- | --- | 可與項5共用 |
| 13 | 顏色辨別試驗 | 4(成品) | --- | --- | 可與項5共用 |

PS.*1提供完成品執行人頭模試驗，申請者須提供治具。

*2 執行耐磨耗性試驗，其測試片需鑽有直徑6.4(+0.2-0) mm之固定孔。

### 3.2.25-1 安全玻璃：自一00年一月一日起實施

3.2.25-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，使用於M及N 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)及中華民國一０二年一月一日起，使用於M及N 類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外)，應符合本項規定。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全玻璃」規定。

3.2.25-1.2 檢測項目：參見3.2.25。

3.2.25-1.3 檢測方法：參見3.2.25。

3.2.25-1.4 安全玻璃之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.25。

3.2.25-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.25。

3.2.25-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.25。

3.2.25-1.7 取得審查報告方式：參見3.2.25。

### 3.2.26 安全帶

3.2.26.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式安全帶及中華民國九十七年七月一日起，使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式安全帶，應符合本項規定。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全帶」規定。

3.2.26.2 檢測項目：

(1)安全帶總成耐蝕性試驗

(2)調整裝置微滑動試驗

(3)織帶試驗

A.初始抗拉強度試驗

B.寬度試驗

C.耐光性試驗

D.耐磨耗性試驗

E.耐寒性試驗

F.耐熱性試驗

G.耐水性試驗

(4)安全帶總成相關硬性零件試驗

A.強度試驗

B.操作力試驗

(5)帶扣試驗

A.耐久性試驗

B.開脫力試驗

(6)捲收器試驗(緊急鎖定式捲收器)

A.捲收力試驗

B.捲收器鎖定試驗

C.織帶拉出鎖定試驗

D.鎖定角度試驗

E.耐久性試驗

(A)織帶反覆收放

(B)耐蝕性

(C)耐塵性

3.2.26.3 檢測方法：參見附錄1.2.26及ECE R16。

3.2.26.4 安全帶之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)硬質部位(帶釦、固定器、捲收器)。

(3)織帶(材質、編織方式、織帶尺寸)。

(4)安全帶總成之幾何特性。

3.2.26.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.26.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：安全帶組共6組，織帶10公尺。

(B)執行檢測時程：30個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：安全帶組共6組，織帶10公尺。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：22.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.26.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告、經濟部標準檢驗局驗證證明文件，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.27 照後鏡

3.2.27.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於L1 及L3 類車輛之新型式照後鏡及中華民國九十七年七月一日起，使用於L1 及L3 類車輛之各型式照後鏡，應符合本項規定。

(2)中華民國一００年一月一日起，使用於M及N 類車輛之新型式照後鏡及中華民國一０二年一月一日起，使用於M及N 類車輛之各型式照後鏡，應符合本項規定。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「照後鏡」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「照後鏡」規定。

3.2.27.2 檢測項目：

(1)尺寸量測

(2)反射面曲率半徑(r)值量測

(3)符號之繪製規格尺寸量測確認

(4)衝擊試驗

(5)撓曲試驗

3.2.27.3 檢測方法：參見附錄1.2.27。

3.2.27.4 照後鏡之適用型式及其範圍認定原則：

(1)M及N類車輛：

A.廠牌。

B.照後鏡反射面之曲率半徑與尺寸。

C.照後鏡之設計、形狀及材料。

(2)L類車輛：

A.廠牌

B.照後鏡反射面之曲率半徑與尺寸。

C.照後鏡之設計、形狀及材料，包括與車輛連接的方式。

3.2.27.5 檢測代表件選取原則：

(1)有塗層者，可歸屬於同一型式系列，但仍需分別執行測試。

(2)同一反射面有不同曲率者，可歸屬於同一型式系列，但仍需分別執行測試。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.27.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：鏡面2個，完成品1組。

(B)執行檢測時程：環測2天，光學2天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：鏡面2個，完成品1組。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2.75個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之檢測機構申請減測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.27.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.28 輪胎

3.2.28.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N 及O 類車輛之新型式輪胎及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N 及O 類車輛之各型式輪胎，應符合本項規定。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「輪胎」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「輪胎」規定。

3.2.28.2 檢測項目：

(1)M1、O1及O2類車輛使用(其他車種亦可使用)之新製氣壓胎

A.標示檢查

B.高速性能測試

(2)M2、M3、N、O3及O4類車輛使用(其他車種亦可使用)之新製氣壓胎

A.標示檢查

B.負載／耐久性能測試

3.2.28.3 檢測方法：本項檢測方法請洽交通部認可之檢測機構進行了解。

3.2.28.4 輪胎之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)標稱扁平比。

(3)使用類別(一般道路、雪地或暫時使用)。

(4)結構(交叉層外胎、交叉層環帶外胎、徑向層外胎)。

(5)適用車種。

3.2.28.5 檢測代表件選取原則:依序為輪圈直徑最大、速率最高、載重最重、尺寸最大者。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.28.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請監測：

A.檢測件數量要求：1個測試件。

B.派員監測時程：3個工作天(不含差旅時間)。

C.繳交文件：

(A)申請表(參見附錄3.20)。

(B)基本資料(參見附錄3.21)。

(C)宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.28.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告、經濟部標準檢驗局驗證證明文件，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.29 燈泡

3.2.29.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，M、N及O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡及中華民國九十七年七月一日起M、N及O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡，應符合本項規定。

(2)中華民國九十八年一月一日起，L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡及中華民國一００年一月一日起L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡，應符合本項規定。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「燈泡」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「燈泡」規定。

3.2.29.2 檢測項目：

(1)氣體放電式燈泡

A.外觀檢視

B.性能試驗

C.顏色

D.紫外線(UV)輻射

(2)一般燈泡

A.光電性能試驗

B.燈絲位置與尺寸

C.顏色

D.紫外線(UV)輻射：鹵素燈泡須執行本測試

E視覺品質檢查(僅適用於R2，H4以及HS1燈泡)

3.2.29.3 檢測方法：參見附錄1.2.29及ECE R39。

3.2.29.4 燈泡之適用型式及其範圍認定原則：

(1)氣體放電式光源：

A.廠牌。

B.光源類型設計資料(其變化未影響光學結果)。

C.光源顏色(如光源外殼改變為選擇性黃，而不影響原燈泡投射白光之其他特性，則可在原型式系列下宣告為差異型式)。

(2)一般燈泡：

A.廠牌。

B.燈泡類型設計資料(其變化未影響光學結果)。

C.燈泡顏色(如燈泡殼改變為選擇性黃，而不影響原燈泡投射白光之其他特性，則可在原型式系列下宣告為差異型式)。

D.額定電壓。

3.2.29.5 檢測代表件選取原則：

(1)HID光源者，如額定電壓不同，可在原型式系列下宣告為差異型式，但不同額定電壓者皆需執行測試。

(2)顏色不同者，皆須執行光學部份之檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.29.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測(車輛研究測試中心不提供紫外線(UV)輻射檢測)

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試，每種顏色提供5個燈泡進行檢測。

(B)執行檢測時程：5個工作天(不含紫外線(UV)輻射測試所需天數10個工作天)。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(因車輛研究測試中心無「紫外線(UV)輻射測試」檢測能量，故由審驗機構辦理該項目之監測。)

B.監測：

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試，每種顏色提供5個燈泡進行檢測。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：

a.HID燈泡：4個小時。

b.一般燈泡：2個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲向本中心申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.29.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.30 氣體放電式頭燈

3.2.30.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。

3.2.30.2 檢測項目：

(1)光度試驗

(2)色度試驗(應為白色)

(3)乾淨頭燈試驗

(4)塗污頭燈試驗

(5)塑膠透鏡之性能試驗

(6)抗劣化試驗

(7)塗層附著力試驗

3.2.30.3 檢測方法：參見附錄1.2.30及ECE R98。

3.2.30.4 氣體放電式頭燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性。

(3)藉由反射、折射、吸收或變形而致影響光學效果之元件應相同。

(4)光束種類(近光、遠光或兩者)。

(5)透鏡及塗層的材質構造。

3.2.30.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)具備彎曲光形之型式，應分別執行檢測。

(3)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(4)穩壓器之廠牌及型式系列不同者，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.30.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：

a.燈具2個、治具1對。

b.透鏡14個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中6個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之6個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

c.依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡一個。

(B)執行檢測時程：

a.燈殼為玻璃材質者：5天

b.燈殼材質為塑膠材質者：44天

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：

a.燈具2個、治具1對。

b.透鏡14個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中六個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之六個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

c.依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡一個。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：11.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.30.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.30-1 氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施

3.2.30-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈及中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。

3.2.30-1.2 檢測項目：參見3.2.30。

3.2.30-1.3 檢測方法：參見3.2.30。

3.2.30-1.4 氣體放電式頭燈之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.30。

3.2.30-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.30。

3.2.30-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.30。

3.2.30-1.7 取得審查報告方式：參見3.2.30。

### 3.2.31 方向燈

3.2.31.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式方向燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式方向燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「方向燈」規定。

3.2.31.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為橙(琥珀)色)。

3.2.31.3 檢測方法：請參見附錄1.2.31及ECE R6、R50。

3.2.31.4 方向燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

(3)方向燈類型。

3.2.31.5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於750mm者，皆須執行測試。

(3)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.31.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛中心外之檢測機構申請檢測與監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.31.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.32 前霧燈

3.2.32.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M及N類車輛之新型式前霧燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M及N類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十六年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式前霧燈及中華民國九十八年一月一日起，使用於L3類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「前霧燈」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「前霧燈」規定。

3.2.32.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為白色或淡黃色)。

(3)乾淨頭燈試驗。

(4)塗污頭燈試驗。

(5)試驗「明暗截止線」因熱影響在垂直方向位置之變化。

(6)塑膠透鏡之性能試驗。

(7)抗劣化試驗。

(8)塗層附著力試驗。

3.2.32.3 檢測方法：請參見附錄1.2.32及ECE R19。

3.2.32.4 前霧燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

(3)藉由反射、折射、吸收或變形而影響光學結果之元件應相同。

(4)燈泡種類。

(5)透鏡及塗層的材質構造。

3.2.32.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)適用車輛種類不同者，須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.32.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：

a.燈具2個、治具1對。

b.透鏡13個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中6個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之6個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

c.依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡1個。

(B)執行檢測時程：

a.燈殼為玻璃材質者：5天。

b.燈殼材質為塑膠材質者：44天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：

a.燈具2個、治具1對。

b.透鏡13個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中6個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之6個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

(c)依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡1個。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：

a.霧燈性能試驗：2.75小時。

b.塑膠透鏡性能試驗：5.5小時。

c霧燈總成整體性能試驗：3.25小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢

測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.32.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛中心申請。)

### 3.2.33 倒車燈

3.2.33.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式倒車燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式倒車燈，其倒車燈應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「倒車燈」規定。

3.2.33.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為白色)。

3.2.33.3 檢測方法：請參見附錄1.2.33及ECE R23。

3.2.33.4 倒車燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

(3)藉由反射、折射、吸收或變形而影響光學結果之元件應相同。

3.2.33.5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)成對安裝與否皆須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.33.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.5小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.33.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.34 車寬燈(前(側)位置燈)

3.2.34.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式車寬燈(前(側)位置燈)及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式車寬燈(前(側)位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式車寬燈(前(側)位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式車寬燈(前(側)位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「車寬燈(前(側)位置燈)」規定。

3.2.34.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為白色)。

3.2.34.3 檢測方法：請參見附錄1.2.34及ECE R7、R50。

3.2.34.4 車寬燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.34.5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於750mm者，皆須執行測試。

(3)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(4)適用車輛種類不同者，須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.34.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測與監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.34.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.35 尾燈(後(側)位置燈)

3.2.35.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式尾燈(後(側)位置燈)及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式尾燈(後(側)位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式尾燈(後(側)位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式尾燈(後(側)位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「尾燈(後(側)位置燈)」規定。

3.2.35.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為紅色)。

3.2.35.3 檢測方法：請參見附錄1.2.35及ECE R7、R50。

3.2.35.4 型式系列認定原則：

(1)廠牌相同。

(2)光學系統特性(光強度，光分布角度，燈泡種類，光源模組等)。

(燈泡或濾鏡顏色之改變，不視為型式系列之改變。)

3.2.35.5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於750mm者，皆須執行測試。

(3)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(4)適用車輛種類不同者，須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.35.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量需求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.35.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.36 停車燈

3.2.36.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式停車燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式停車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「停車燈」規定。

3.2.36.2 檢測項目：

(1)光度試驗

(2)色度試驗(應為白色、紅色或橙(琥珀)色)

3.2.36.3 檢測方法：請參見附錄1.2.36及ECE R77。

3.2.36.4 停車燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.36.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(3)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於750mm者，皆須執行測試。

(4)安裝位置不同者(車前/車後)須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.36.6 取得審查報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b..基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.36.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.37 煞車燈

3.2.37.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式煞車燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式煞車燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「煞車燈」規定。

3.2.37.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為紅色)。

3.2.37.3 檢測方法：請參見附錄1.2.37及ECE R7、R50。

3.2.37.4 煞車燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.37.5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於者，皆須執行測試。

(3)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(4)車輛種類不同者，須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.37.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.37.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.38 第三煞車燈

3.2.38.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式第三煞車燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式第三煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「第三煞車燈」規定。

3.2.38.2 檢測項目：

(1)光度試驗

(2)色度試驗(應為紅色)

3.2.38.3 檢測方法：請參見附錄1.2.38及ECE R7。

3.2.38.4 煞車燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.38..5 檢測代表件選取原則：

(1)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(2)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於750mm者，皆須執行測試。

(3)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(4)若第三煞車燈是安裝在車內者，需檢附與車輛上之後擋風玻璃材質相同之玻璃，其面積以能夠涵蓋其第三煞車燈即可。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.38.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.38.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.39 輪廓邊界標識燈

3.2.39.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式輪廓邊界標識燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式輪廓邊界標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「輪廓邊界標識燈」規定。

3.2.39.2 檢測項目：

(1)光度試驗

(2)色度試驗(應為白色或紅色)

3.2.39.3 檢測方法：請參見附錄1.2.39及ECE R7。

3.2.39.4 輪廓邊界標識燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.39.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(3)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於者，皆須執行測試。

(4)標示”D”燈者，亦須執行測試。

(5)安裝位置不同者(車前/車後)須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.39.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.75小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

4.40.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.40 側方標識燈

3.2.40.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「側方標識燈」規定。

3.2.40.2 檢測項目：

(1)光度試驗

(2)色度試驗(應為紅色或橙(琥珀)色)

3.2.40.3 檢測方法：請參見附錄1.2.40及ECE R91。

3.2.40.4 側方標識燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(配光、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.40.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(3)側方標識燈類型(SM1/SM2)不同者皆須執行檢測。

(4)距地高以750mm為界線，大於750mm及小於等於者，皆須執行測試。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.40.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個，治具1對。

(B)執行檢測時程：4個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：燈具2個，治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.40.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

(2)申請表(參見附錄3.20)。

(3)基本資料(參見附錄3.21)。

(4)宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(5)同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

(6)該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.40-1 側方標識燈：自一００年一月一日起實施

3.2.40-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈及中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「側方標識燈」規定。

3.2.40-1.2 檢測項目：參見3.2.40。

3.2.40-1.3檢測方法：參見3.2.40。

3.2.40-1.4側方標識燈之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.40。

3.2.40-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.40。

3.2.40-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.40。

3.2.40-1.7 取得審查報告方式：參見3.2.40。

### 3.2.41 反光標誌(反光片)

3.2.41.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式反光標誌及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式反光標誌，應符合本項規定。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式反光標誌及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式反光標誌，應符合本項規定。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。

3.2.41.2 檢測項目：

(1)尺度及形狀

(2)顏色

(3)光學規格

(4)環境測試，如表1所示：

表1 反光標誌試驗項目列表

| 反光標誌類別 試驗項目 | I A | I B | III A | IV A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐熱試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 滲水試驗 | ◎ | --- | ◎ | ◎ |
| 濕度試驗 | --- | ◎ | --- | --- |
| 耐塵試驗 | --- | ◎ | --- | --- |
| 耐燃油試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐潤滑油試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐蝕試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐衝擊試驗 | --- | --- | --- | ◎ |
| 具鏡底面者後表面耐用試驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

3.2.41.3 檢測方法：請參見附錄1.2.41及ECE R3。

3.2.41.4 反光標誌之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學特性相同(IA/IB類、ⅢA類、ⅣA類)。

(3)反光元件是否相同，若不同者，是否對稱且適用於車輛兩側，且反光特性無差異者。

3.2.41.5 檢測代表件選取原則：同型式系列內如有顏色不同之差異型式者，皆需進行光學檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可先提供各型式規格資料向審驗機構諮詢測試件選定之妥適性。)

3.2.41.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測

A.檢測

(A)檢測件數量要求：提供10個測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：10個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：10個測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：1個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

4.42.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.41-1 反光標誌(反光片)：自一００年一月一日起實施

3.2.41-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、O、L1及L3類車輛之新型式反光標誌及中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N、O、L1及L3類車輛之各型式反光標誌，應符合本項規定。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。

3.2.41-1.2 檢測項目：參見3.2.41。

3.2.41-1.3 檢測方法：參見3.2.41。

3.2.41-1.4 反光標誌之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.41。

3.2.41-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.41。

3.2.41-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.41。

3.2.41-1.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請：參見3.2.41。

### 3.2.42 動態煞車

3.2.42.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。

(2)中華民國九十七年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ類及Ｏ類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之Ｍ、Ｎ類及Ｏ類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。

(3)本項不適用於：

A.設計車速不大於二五公里/小時之車輛。

B.無法與設計車速大於二五公里/小時曳引車聯結之拖車。

(4)同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。

(5)同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。

3.2.42.2 檢測項目：

(1)型式０試驗

(2)濕煞車試驗

(3)型式I試驗(衰退性能試驗)

3.2.42.3. 檢測方法：請參見附錄1.2.42及ECE R13、R13H、R78。

3.2.42.4 動態煞車之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.42.5 檢測代表件選取原則：

(1)M、N、O類車輛之「檢測代表件選取原則」依序為：

A.煞車裝置：不同煞車裝置視為不同型式，應分別選取代表件。例如：前碟後鼓與四輪碟式應分別選取代表件。

B.設計車速：以設計車速最高者為代表件。

C.總重：以總重最大者為代表件，相同者以後軸軸重最大者為代表件。

D.輪胎尺寸：以輪胎半徑最大者為代表，相同者取胎面寬度最小者。

E.引擎型式：以排氣量最大者為代表件。

F.傳動型式：以自動變速箱為代表件。

G.其他：其他可能影響之因素。例如：具ABS與不具ABS者車款者，以具ABS車款為代表件，不具ABS之車款則需單獨執行車輪鎖定順序測試。

(2)大型車輛及拖車之「檢測代表件選定原則」如下：

A.煞車裝置：不同煞車裝置視為不同型式車輛，分別選取代表件。例如：前碟後鼓與四輪碟式應分別選取代表件；來令片材質不同，分別選取代表件（另一件應可依ECE R90動力計方式執行）。

B.最大設計車速：以設計車速最高者為代表。

C.總重：以總重最大者為代表，相同者以後軸軸重最大者為代表。

D.輪胎尺寸：以輪胎半徑最大者為代表，相同者取胎面寬度最小者。

E.引擎型式：以排氣量最大者為代表。

F.傳動型式：以自動變速箱為代表。

G.其他：其他可能影響之因素。例如：具ABS與不具ABS者車款者，以具ABS車款為代表，不具ABS之車款需單獨執行車輪鎖定順序測試。

(3)L1、L3類車輛之「檢測代表件選定原則」如下：

A. L1、L3類分別執行測試。

B.煞車裝置型式不同。

C.檢測代表件選取原則依序為最大重量、最高設計車速、輪胎尺寸為主，其餘項目為輔。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.42.6 取得檢測報告方式

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：

a. M1類車輛：14個工作天(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)。

b.大型車輛及拖車：18個工作天(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)。

c. L1、L3類車輛：5個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：

a. M1類車輛：9個工作天。

b.大型車輛及拖車：12個工作天。

c. L1類車輛：

(a)前後輪密閉式煞車：4.5個小時。

(b)前碟式、後輪密閉式煞車：6.0個小時。

(c)前後輪碟式煞車：8.0個小時。

d. L3類車輛：

(a)前後輪密閉式煞車：8.0個小時。

(b)前碟式、後輪密閉式煞車：10.0個小時。

(c)前後輪碟式煞車：12.0個小時。

e.駐煞車：0.5個小時。

f.第二煞車效能測試：3.25個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.42.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本(已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附)。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.42-1 動態煞車：自一００年一月一日起實施

3.2.42-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ、L1及L3類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ、L1及L3類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。

(2)本項不適用於：

A.設計車速不大於二五公里/小時之車輛。

B.無法與設計車速大於二五公里/小時曳引車聯結之拖車。

(3)同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。

(4)同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。

3.2.42-1.2檢測項目：參見第3.2.42。

3.2.42-1.3檢測方法：參見第3.2.42。

3.2.42-1.4動態煞車之適用型式及其範圍認定原則：參見第3.2.42。

3.2.42-1.5檢測代表件選取原則：參見第3.2.42。

3.2.42-1.6 取得檢測報告方式：參見第3.2.42。

3.2.42-1.7 取得審查報告方式：參見第3.2.42。

### 3.2.43 防鎖死煞車系統

3.2.43.1 實施時間及適用範圍：

(1)下列車輛若配備防鎖死煞車系統，其實施時間依下列規定：

A.中華民國九十七年一月一日起，新型式之M1及N1車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M1及N1車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。

B.中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1及L3車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。

C.中華民國一００年一月一日起，超過四軸之新型式M2、M3、N2及N3車輛及中華民國一０二年一月一日起，超過四軸之各型式M2、M3、N2及N3車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。

(2)中華民國一００年一月一日起，新型式之O3、O4 類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3 類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之O3、O4 類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3 類車輛，應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。

(3)本項不適用於：

A.設計車速不大於二五公里/小時之車輛。

B.無法與設計車速大於二五公里小時曳引車聯結之拖車。

(4)同一申請者同一年度同型式規格之M1 或L3 類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。

(5)同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。

3.2.43.2 檢測項目：

(1)能量消耗試驗。

(2)抓地力利用率(ε)試驗。

(3)其他性能試驗。

3.2.43.3 檢測方法：參見ECE R13、R13H、R78。

3.2.43.4 防鎖死煞車系統之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.43.5 檢測代表件選取原則：

(1)煞車裝置：不同煞車裝置視為不同型式，應分別選取代表件。例如：前碟後鼓與四輪碟式應分別選取代表件。

(2)設計車速：以設計車速最高者為代表件。

(3)總重：以總重最大者為代表件，相同者以後軸軸重最大者為代表件。

(4)輪胎尺寸：以胎面寬度最小者為代表件，相同者取輪胎半徑最大者為代表件。

(5)引擎型式：以排氣量最大者為代表件。

(6)傳動型式：以自動變速箱為代表件。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.43.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：18個工作天(M1類)。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：12個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.43.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.43-1 防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施

3.2.43-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一０二年一月一日起，新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛及中華民國一０四年一月一日起，各型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。

(2)中華民國一０二年一月一日起，新型式之M1、N1、L1、L3車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛及中華民國一０四年一月一日起，各型式之M1、N1、L1、L3車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。

(3)本項不適用於：

A.設計車速不大於二五公里/小時之車輛。

B.無法與設計車速大於二五公里小時曳引車聯結之拖車。

(4)同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。

(5)同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。

3.2.43-1.2 檢測項目：參見3.2.43。

3.2.43-1.3檢測方法：參見3.2.43。

3.2.43-1.4防鎖死煞車系統之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.43。

3.2.43-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.43。

3.2.43-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.43。

3.2.43-1.7 取得審查報告方式：參見3.2.43。

### 3.2.44 轉向控制系駕駛人碰撞保護

3.2.44.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，總重量小於一‧五公噸之新型式M1和N1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，總重量小於一‧五公噸之各型式M1和N1類車輛，其轉向控制系駕駛人碰撞保護，應符合本項規定。

(2)除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「轉向控制系駕駛人碰撞保護」規定。

3.2.44.2 檢測項目：

(1)人體模型試驗。

(2)撞擊固定壁試驗。

3.2.44.3 檢測方法：ECE R12。

3.2.44.4 轉向控制系駕駛人碰撞保護之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.44.5 檢測代表件選取原則：轉向控制型式之以下參數不同者，須分別進行測試：結構、尺寸、輪廓、組成材料。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.44.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：10個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：7個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.44.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.45 側方碰撞乘員保護

3.2.45.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之新型式M1及N1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之各型式M1及N1類車輛，其側方碰撞乘員保護，應符合本項規定。

(2)除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「側方碰撞乘員保護」規定。

3.2.45.2 檢測項目：側方碰撞測試。

3.2.45.3 檢測方法：ECE R39。

3.2.45.4 側方碰撞乘員保護之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.45.5 檢測代表件選取原則：以下參數不同者，須分別進行測試：

(1)車輛長度及寬度

(2)乘客座艙側壁之結構、尺寸、線條、材料

(3)乘客座艙之線條、內部尺寸、防護系統類型

(4)引擎的位置(前置、後置、中心)

(5)空車重

(6)選擇性配置或內部配件

(7)前座椅的型式和R點的位置

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.45.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：19個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：12個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.45.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.46 前方碰撞乘員保護

3.2.46.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，總重量小於二‧五公噸之新型式M1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，總重量小於二‧五公噸之各型式M1類車輛，其前方碰撞乘員保護，應符合本項規定。

(2)除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「前方碰撞乘員保護」規定。

3.2.46.2 檢測項目：前方碰撞測試。

3.2.46.3 檢測方法：ECE R94。

3.2.46.4 前方碰撞乘員保護之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

3.2.46.5 檢測代表件選取原則：以下參數不同者，須分別進行測試：

(1)車輛長度及寬度

(2)車輛駕駛座R點前方之結構、尺寸、線條、材料

(3)乘客座艙之線條、內部尺寸、防護系統類型

(4)引擎的位置(前置、後置、中心)及方向(橫向、縱向)

(5)空車重

(6)製造商提供之選擇性配置或配件

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.46.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：19個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：12個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.46.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.47 轉向系統

3.2.47.1 實施時間及適用範圍

(1)中華民國九十七年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛，其轉向系統，應符合本項規定。

(2)本法規不適用於純氣動式、純電動式或純液壓式之轉向系統，除非：

A. M及N類車輛配備純電動式或純液壓式帶動之輔助轉向系統(ASE)；

B.Ｏ類車輛配備含有純液壓式帶動之轉向系統。

3.2.47.2 檢測項目：

(1)半徑五０公尺曲線測試。

(2)轉向系統失效測試。

(3)定速劃圓行駛測試。

(4)轉向系統轉向力。

3.2.47.3 檢測方法：ECE R79。

3.2.47.4 轉向系統之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.47.5 檢測代表件選取原則：

(1)轉向裝置：不同轉向裝置視為不同型式，應分別選取代表件。不同轉向傳輸系統、轉向輪、轉向能量來源，皆視為不同轉向裝置.

(2)轉向軸最大載重：以轉向軸最大載重最高者為代表件。

(3)轉向控制：轉向控制半徑(方向盤半徑)最小者為代表件。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.47.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：7個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：5個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.47.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.48 安全帶固定裝置

3.2.48.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，新型式之Ｍ及Ｎ類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之Ｍ及Ｎ類車輛，其安全帶之固定裝置，應符合本項規定。

(2)本項規定不適用於Ｍ及Ｎ類車輛之下述座椅：

A.側向座椅及後向座椅。

B.折疊式或前翻式等活動座位。

C.幼童專用車之幼童座位。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全帶固定裝置」規定。

3.2.48.2 檢測項目：

(1)固定器安裝位置與角度。

(2)固定器性能要求。

3.2.48.3檢測方法：ECE R14。

3.2.48.4安全帶固定裝置之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛種類(車別)相同。

(2)車身式樣相同。

(3)軸組型態相同。

(4)軸組荷重、總重量及總聯結重量相同。

(5)廠牌及車輛型式系列相同。

(6)底盤車軸組型態相同。

(7)底盤車廠牌相同。

(8)底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

(9)若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則：

A.底盤車軸組型態相同。

B.底盤車廠牌相同。

C.底盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。

3.2.48.5 檢測代表件選取原則：

(1)尺度、車輛結構零組件或座椅結構固定裝置安裝處之線路與材料相同。

(2)任何束縛系統零組件之特性(尤其是負荷限制器功能)相同。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.48.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.48.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.49 座椅強度

3.2.49.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，使用於M及N類車輛之新型式座椅及中華民國九十九年一月一日起，使用於M及N類車輛之各型式座椅，其座椅強度，應符合本項規定。

(2)本項規定不適用於折疊式、側向式及後向式之座椅。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「座椅強度」規定。

3.2.49.2 檢測項目：

(1)照後鏡安裝數量。

(2)照後鏡安裝位置。

(3)照後鏡調整裝置位置確認。

(4)照後鏡整車視野(針對M、N類車輛)

3.2.49.3 檢測方法：ECE R17、R80。

3.2.49.4 座椅強度之適用型式及其範圍認定原則：

(1)M1、N類車輛

A.座椅之結構、輪廓、尺寸、材質、重量。惟座椅包覆材料及顏色之改變或座椅重量差異未逾五%者，不視為型式之改變。

B.座椅及其部品之調整、位移、鎖定系統之型式與尺寸。

C.座椅固定裝置之型式與尺寸。

D.頭枕之尺寸、骨架、材質、填充物，惟頭枕顏色及包覆材料之改變不視為型式之改變。

E.針對分離式頭枕，頭枕配件之型式、尺寸，頭枕安裝處之車輛零件特性。

(2)M2、M3類車輛

A.座椅承載部品之結構、輪廓、尺寸、材質。

B.座椅椅背調整及鎖定系統之型式及尺寸。

C.座椅配件及支撐架之尺寸、結構及材質。

3.2.49.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.49.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：15個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：8個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.49.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.50 頭枕

3.2.50.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，使用於M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之M2類車輛外側前座之新型式頭枕及中華民國九十九年一月一日起，使用於M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之M2類車輛外側前座之各型式頭枕，應符合本項規定。

(2)本項規定不適用於折疊式、側向式及後向式座椅之頭枕。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「頭枕」規定。

3.2.50.2 檢測項目：

(1)頭枕高度

(2)頭枕寬度

(3)頭枕裝置有效性

(4)頭枕間隙

(5)頭枕能量吸收試驗

3.2.50.3 檢測方法：ECE R25。

3.2.50.4 頭枕之適用型式及其範圍認定原則：頭枕之尺寸、骨架及填充物，惟頭枕漆、顏色及包覆材料之改變不視為型式之改變。

3.2.50.5 檢測代表件選取原則：

申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。

3.2.50.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：2個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.50.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.51 門閂/鉸鏈

3.2.51.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，使用於M1 及N1 類車輛之新型式門閂/鉸鏈及中華民國九十九年一月一日起，使用於M1 及N1 類車輛之各型式門閂/鉸鏈，應符合本項規定。

(2)除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「門閂/鉸鏈」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「門閂/鉸鏈」規定。

3.2.51.2 檢測項目：

(1)門閂系統試驗

(2)車門組固定機件(鉸鏈)試驗

(3)滑動門試驗

3.2.51.3檢測方法：ECE R11。

3.2.51.4門閂/鉸鏈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)車輛型式系列。

(2)門閂型式。

(3)車門固定機件(鉸鏈)型式。

(4)門閂與車門固定機件(鉸鏈)在車體結構上之安裝方式。

(5)滑動門型式。

3.2.51.5 檢測代表件選取原則：

(1)尺寸(例如形狀，材質厚度)：尺寸不同者，應分別檢測。

(2)材質：材質不同者，應分別檢測。

(3)與車體結構連接方式：與車門連接方式不同者，應分別檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.51.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：(若同時有多家客戶欲執行測試，則測試時程需依協調後之結果訂定)

A.檢測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件進行測試。

(B)執行檢測時程：17個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：依「檢測代表件選取原則」結果提供測試件。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：11個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.51.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：8個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章)，其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.52 非氣體放電式頭燈

3.2.52.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，使用於M及N類車輛之新型式非氣體放電式頭燈及中華民國九十九年一月一日起，使用於M及N類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

3.2.52.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)色度試驗(應為白色)。

(3)乾淨頭燈試驗。

(4)塗污頭燈試驗。

(5)塑膠透鏡之性能試驗。

(6)抗劣化試驗。

(7)塗層附著力試驗。

3.2.52.3 檢測方法：ECE R5、R31、R112、R113。

3.2.52.4 非氣體放電式頭燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性（光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等）。

(3)藉由反射、折射、吸收或變形而影響光學效果之元件應相同。

(4)光束種類(近光、遠光或兩者)。

(5)透鏡及塗層的材質構造。

3.2.52.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)具備彎曲光形之型式，應分別執行檢測。

(3)額定電壓不同者皆須執行檢測。

(4)穩壓器之廠牌及型式系列不同者，應分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.52.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：

a.燈具兩個、治具一對。

b.透鏡14個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中六個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之六個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

c.依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡一個。

(B)執行檢測時程：

a.燈殼為玻璃材質者：5天

b.燈殼材質為塑膠材質者：44天

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測：

(A)檢測件數量要求：

a.燈具兩個、治具一對。

b.透鏡14個(非塑膠材質者免檢附)

(a)其中六個透鏡尺寸至少有60*80mm之外表面平坦，或由帶曲率(曲率半徑小於300mm)且中央至少15*15mm之平坦區之六個樣品取代。

(b)送測之透鏡或樣品應以量產方式生產。

c.依製造廠說明用以配合透鏡之反射鏡一個。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：11.5個小時。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.52.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

### 3.2.52-1 非氣體放電式頭燈：自一00年一月一日起實施

3.2.52-1.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈及中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

(3)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。

3.2.52-1.2 檢測項目：參見3.2.52。

3.2.52-1.3 檢測方法：參見3.2.52。

3.2.52-1.4 非氣體放電式頭燈之適用型式及其範圍認定原則：參見3.2.52。

3.2.52-1.5 檢測代表件選取原則：參見3.2.52。

3.2.52-1.6 取得檢測報告方式：參見3.2.52。

3.2.52-1.7 取得審查報告方式：參見3.2.52。

### 3.2.53 後霧燈

3.2.53.1 實施時間及適用範圍：

(1)中華民國九十七年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式後霧燈及中華民國九十九年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(2)中華民國九十八年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式後霧燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L3類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。

(3)除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「後霧燈」規定。

(4)申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「後霧燈」規定。

3.2.53.2 檢測項目：

(1)光度試驗。

(2)耐熱試驗。

(3)色度座標。

3.2.53.3 檢測方法：ECE R38。

3.2.53.4 後霧燈之適用型式及其範圍認定原則：

(1)廠牌。

(2)光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。

3.2.53.5 檢測代表件選取原則：

(1)燈泡顏色或濾鏡顏色之改變使其燈色改變者，可為同型式系列，且在原型式系列下宣告為差異型式。不同顏色之燈具，需執行相關之光學測試。

(2)適用車輛種類不同者，須分別執行檢測。

(申請者依照「檢測代表件選取原則」選定測試件後逕送車輛研究測試中心或交通部認可之檢測機構執行檢測。另可提供各型式規格資料向審驗機構諮詢選定之妥適性。)

3.2.53.6 取得檢測報告方式：

(1)申請者向車輛研究測試中心申請檢測或監測：

A.檢測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)執行檢測時程：10個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

B.監測

(A)檢測件數量要求：燈具2個、治具1對。

(B)派員監測時程(含報告製作時間，但不含差旅時間)：10個工作天。

(C)繳交文件：

a.申請表(參見附錄3.20)。

b.基本資料(參見附錄3.21)。

c.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

(2)申請者向車輛研究測試中心外之其他檢測機構申請檢測或監測：依檢測機構之作業方式辦理。

(申請者欲申請派員監測者，其監測地點須先通過「監測前審查」，有關「監測前審查」之說明，參見第五章。)

3.2.53.7 取得審查報告方式－向審驗機構申請

(1)執行審查時程：4個工作天。

(2)繳交文件：

A.申請者資格證明文件影本（已依6.1節完成申請者資格登錄程序者得免檢附）。

B.申請表(參見附錄3.20)。

C.基本資料(參見附錄3.21)。

D.宣告之適用型式及其範圍之圖面或照片及功能、規格說明資料(參見附錄3.22)。

E.同型式規格車輛或其裝置之安全檢測報告，但申請者與文件所有者不同時，另應檢附文件所有者授權同意之證明文件。

F.該檢測項目適用型式及其範圍之品質一致性管制計畫書(參見第四章），其內容應包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式及其不合格情形之改善方式。

(申請者申請審查與檢測得併案向車輛研究測試中心申請。)

# 第四章 品質一致性審驗作業要求

## 4.1 基本說明

4.1.1 前言

申請者申請交通部「車輛安全檢測基準」之「審查報告」時，應檢附個別檢測項目之「品質一致性管制計畫書」，審驗機構依申請者所提送之「品質一致性管制計畫書」辦理「品質一致性審驗」。

4.1.2 名詞釋義

(1)品質一致性審驗：指為確保車輛及其裝置(以下簡稱「產品」)之安全品質具有一致性所為之「品質一致性計畫書審查」及「品質一致性核驗」，「品質一致性核驗」包含「成效報告核驗」、「現場核驗」及「抽樣檢測」。

「品質一致性審驗」架構圖如圖4.1所示：

(2)「品質一致性管制計畫書」之審查，指為鑑別申請者品質管理系統所需之流程與其適切性及符合性，所為之審查；審查內容包含品質管制之方式、人員配置、檢驗設備維護保養與校正、抽樣檢驗比率、記錄方式、不合格情形之改善方式等項目。

(3)品質一致性核驗，包括「成效報告核驗」、「現場核驗」及「抽樣檢測」。

A.成效報告核驗：

申請者依所提送予審驗機構之「品質一致性管制計畫書」所訂定之程序，其執行結果說明並檢附執行相關查檢紀錄表單，於規定時間提送予審驗機構辦理核驗作業，俾利審驗機構對持有「審查報告」及「審驗合格證明書」之申請者執行品質管理系統符合性及一致性確認。

B.現場核驗：

「現場核驗」係審驗機構派員至生產產品及執行品質管制之地點，確認品質管理系統運作情形。

C.抽樣檢測：

審驗機構報請交通部同意後，對所製造產品執行「抽樣檢測」，確保車輛產品符合交通部「車輛安全檢測基準」規定。

## 4.2 品質一致性管制計畫書審查

4.2.1 提送時機

(1)申請交通部「車輛安全檢測基準」各別檢測項目之「審查報告」時，需一併檢附；後續申請案如未涉「品質一致性管制計畫書」內容變更時，可檢附其封面加蓋申請者大小章並宣告與其前檢附之「品質一致性管制計畫書」內容完全相同。

(2)申請者已取得「審查報告」，其對應之「品質一致性管制計畫書」之內容若有變更時，申請者應主動向審驗機構提出相關變更作業。

4.2.2 「品質一致性管制計畫書」撰寫內容

「品質一致性管制計畫書」之撰寫，其內容應至少包含下列項目：

(1)封面：需說明申請者基本資料(名稱、地址、電話、版次、提送日期...等資訊)。

(2)目錄：說明內文之順序、章節及頁碼編排等資訊。

(3)修訂一覽表：說明有關所提送之「品質一致性管制計畫書」增修訂之內容及其範圍之說明，俾利文件維持最新版次之要求。

(4)文件內文要求

A.說明該「品質一致性管制計畫書」適用之型式及其範圍並說明該產品製造之工廠名稱、工廠地址等相關宣告事項。

B.品質管制之方式：

應說明產品製程所需管制之程序及產品檢驗與測試等項目，確保產品一致性所為之程序。

C.人員配置：

需說明申請者組織及架構(以圖表方式呈現)、及人員職掌之界定及會影響產品品質工作之人員應實施教育訓練課程之安排。

D.檢驗設備維護保養與校正：

申請者對產品量測所需的檢測設備應建立維護保養與校正之程序，確保其產品量測有效之結果。

檢驗設備應：

在規定期間及使用前應加以校正或查證，並追溯至國際或國家量測標準，必要時加以調整、識別、保護，當設備被發現不符要求時，應確認先前量測結果之有效性。

E.抽樣檢驗比率：依產品數量訂定合理之抽驗比率。

F.紀錄方式：分為文件管制及紀錄管制。

(A)文件管制：

文件須審視內容與實際管制作業之符合性及一致性，且備妥該文件於使用或指定場所保存，俾利文件取用與閱讀。

(B)紀錄管制：

對於品質管制作業所需使用之表單應建立及維持，以提供品質管理系統符合要求及有效運作之證據。紀錄應易於閱讀、鑑別、取用，並應說明保存期限及處理方式所需之管制。

G.不合格情形之改善方式：可分為不合格產品管制、持續改進、矯正及預防措施。

(A)不合格產品管制：

對於不合格產品應加以識別及管制，並建立後續矯正處理之程序。

(B)持續改善：

藉由品質政策、目標、稽核結果、資料分析、矯正及預防措施與管理審查的運用，持續對其品質進行改善。

(C)矯正及預防措施：

採適當矯正措施以消除潛在不符合之原因，防止其再發生。

4.2.3 「品質一致性管制計畫書」審查參考依據

(1)審驗機構依ISO國際標準組織之品質管理系統相關規定及申請者所提「品質一致性管制計畫書」內容為其審查參考依據。

(2)審查結果如有內容不符之情形，審驗機構應以書面方式通知申請者 (國外申請者以e-mail方式)進行「品質一致性管制計畫書」內容修訂，直至符合「車輛型式安全審驗管理辦法」規定項目之要求，其申請之案件始可接續辦理相關審查作業。

4.2.4 附註說明

(1)同一申請者重複申請或申請多項個別檢測項目之「審查報告」，若其個別檢測項目相同時，且為同品質系統執行之申請者，可使用相同之「品質一致性管制計畫書」；如先前提送之「品質一致性管制計畫書」，後續適用範圍新增則須修訂其範圍內容，如未涉內容修訂時，可檢附先前提送之「品質一致性管制計畫書」封面加蓋大小張並宣告與前檢附之計畫書內容相同之方式辦理。

(2)申請者已具國際標準品質保證制度認可資格者，且其內容符合交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」有關「品質一致性管制計畫書」規定項目者，得檢附有效期限內之ISO品質管理系統驗證證書及「品質一致性管制計畫宣告書」(範例參照3.25)，代替「品質一致性管制計畫書」；採此方式辦理審查報告時，須逐案檢附前述之佐證文件。

(3)檢附之資料為中文或英文以外之其他外文資料者，另應附中文或英文譯本。

## 4.3 品質一致性核驗

4.3.1 成效報告核驗

4.3.1.1 申請者應於下列時間提送

(1)3月1日~3月31日止:提送對象為國內車輛製造廠及底盤車製造廠、車輛及其裝置進口代理商、所有國外申請者。

(2)7月1日~7月31日止:提送對象為彰化以南(含彰化、台東地區)之車體打造廠及車輛裝置申請者。

(3)11月1日~11月30日止:提送對象為彰化以北(含南投、宜蘭、花蓮地區)之車體打造廠及車輛裝置申請者。

(4)前述為提送年度「成效報告核驗」之時機，審驗機構另發函通知申請者(國外申請者以e-mail方式通知)辦理年度「成效報告核驗」1/。

(5)未能配合提送「成效報告核驗」者，得以「現場核驗」之方式代替，其辦理方式以收到審驗機構通知函後，申請者於通知辦理「成效報告核驗」之期間內，函復說明辦理「現場核驗」。

4.3.1.2 提送之內容及申請

(1)依申請者辦理「審查報告」時所提之「品質一致性管制計畫書」所訂定之程序執行，所留存之紀錄；紀錄內容包含進料檢驗、車輛規格規定查檢表單(依合格證明書核定項目)或各單項審查項目之檢驗紀錄、依訂定之抽驗比率執行檢驗之說明、人員配置、職掌及訓練紀錄、檢測設備維護保養與校正紀錄、不合格品處理記錄、改善及矯正預防措施紀錄…等，彙整成冊於封面用印(國外申請者可簽名替代)後寄至審驗機構辦理。

(2)已具4.2.4(2)之規定檢附有效期限內之「ISO品質管理系統驗證證書」及「品質一致性管制計畫宣告書」之申請者，其「成效報告核驗」得以檢附有效期限內之「ISO品質管理系統驗證證書」代替「成效報告核驗」。

(3)完成上述資料之彙整後填具申請表(參見附錄3.20)提送審驗機構辦理。

4.3.1.3 核驗作業

審驗機構依據申請者所提送成效報告內容檢附之紀錄進行核驗，由審驗機構寄發「品質一致性核驗報告」，說明年度執行成效報告核驗結果之權重分數，結果判定，建議改善事項及核驗週期。

(1)成效報告核驗結果

A.成效報告核驗合格：

通過本年度之品質一致性成效報告核驗；另核驗週期依核驗結果之權重分數，作為核驗週期參考。

備註

1/ 如當年度取得之審查報告，距提送時間未滿6個月之廠商者，可免辦理年度執行成效報告核驗，但應於次年度通知後提送辦理，如已取得持有滿6個月以上之合格證明書、審查報告者須辦理年度執行成效報告核驗。

B.成效報告核驗不合格:

審驗機構判定成效報告核驗不合格之原因

(A)未依規定時間提送：

審驗機構以雙掛號發函方式第二次通知申請者辦理核驗作業，申請者如未能於文到兩週內提送，則執行現場核驗作業，如無法執行「現場核驗」或核驗不合格者，則依核驗不合格相關規定處理。

(B)成效報告尚有疑慮需「現場核驗」者，經「現場核驗」後發現有重大影響品質之缺失或檢附相關查檢紀錄無法佐證品質一致性作業執行情形。

C.成效報告核驗週期之訂定：

審驗機構依核驗結果之權重分數，作為核驗週期參考依據。

| 權 重 分 數 | 核 驗 週 期 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 81分以上 | 每2年一次 | 評定為優良之製(打)造廠商或進口商，可自我確保其產品品質符合一致性之要求。 |
| 60~80分 | 每1年一次 | 評定為一般水準之製(打)造廠商或進口商，尚須加強品質系統之運作及管制。 |
| 59以下(含) | 每0.5年 執行現場核驗作業 | 評定為有疑慮之製(打)造廠商或進口商，除依「車輛型式安全審驗管理辦法」規定要求改善外，每半年執行一次「現場核驗」，直至品質提昇為上列之水準止。 |

備註：檢附有效期限內之「ISO品質管理系統驗證證書」及「外部稽核報告」代替「成效報告核驗」，且經審查結果符合品質管理系統要求者，其權重分數原則為85分。

4.3.1.4 成效報告核驗不合格處置

品質一致性成效報告核驗不合格者，審驗機構應停止該不合格者，該項品質一致性不合格之相關「合格證明書」及「審查報告」之申請。申請者並應於接獲核驗不合格通知後一個月內以書面方式向審驗機構提出說明及改善措施，辦理品質一致性複驗。申請者未依規定之期限內向審驗機構提出說明及改善措施或經審驗機構辦理品質一致性複驗仍不合格者，審驗機構應報請交通部廢止該申請者全部或一部之「車輛型式安全審驗合格證明書」，及宣告其「審查報告」失效。

4.3.2 現場核驗

4.3.2.1 現場核驗時機及對象

(1)申請者主動申請以「現場核驗」代替「成效報告核驗」。

(2)申請者如未能於函示期限內提送「成效報告核驗」時，執行「現場核驗」作業【參見4.3.1.3(1)B(A)節】。

(3)審驗機構辦理「成效報告核驗」，對申請者檢附之文件、紀錄內容有疑慮事項者，審驗機構則對該申請者執行「現場核驗」【參見4.3.1.3(1)B(B)節】。

(4)經公路監理機關查有未依「車輛型式安全審驗合格證明書」所載內容製造、打造或進口之車輛，應通知審驗機構，審驗機構查明屬實後，依不符合情事辦理「現場核驗」。

(5)其他經交通部指示辦理「現場核驗」者。

4.3.2.2 現場核驗查核方式

「現場核驗」係依據ISO國際標準組織之稽核要求，查核申請者是否依所提送之「品質一致性管制計畫書」所訂之程序執行生產、製造、打造或進口之管制行為及現場所量產之產品是否依其申請之審查項目所核定之內容及其規格，確認品質管理系統之符合性及一致性稽查。

4.3.2.3 現場核驗不合格判定說明

(1)未符合提送之「品質一致性管制計畫書」內容執行。

(2)未依「車輛型式安全審驗合格證明書」所載內容製造、打造或進口之車輛。

(3)未依「審查報告」所載地點製造或打造，其產品內容之功能、規格、有不符情形者。

(4)遭公路監理機關舉發或民眾舉發，經現場核驗確認有不符之情形者。

4.3.2.4 核驗不合格後續處理方式

(1)屬4.3.2.1節(1)、(2)、(3)者

A.「品質一致性核驗」(含「成效報告核驗」或「現場核驗」)不合格者，審驗機構應停止該申請者辦理相關「合格證明書」及「審查報告」之各項申請1/。

B.申請者並應於接獲審驗機構通知核驗不合格後，一個月內以書面方式向審驗機構提出說明及改善措施，辦理品質一致性複驗2/。

C.申請者未依規定期限內，向審驗機構提出說明及改善措施或經審驗機構辦理品質一致性複驗仍不合格者，審驗機構應報請交通部廢止該申請者全部或一部之「車輛型式安全審驗合格證明書」，及宣告其「審查報告」失效。

D.複驗合格，恢復其申請權利。

(2)屬4.3.2.1節(4)者

A.交通部指示辦理「現場核驗」，經查申請者確有未依「車輛型式安全審驗合格證明書」所載內容製造、打造或進口之情形者，交通部應通知申請者限期一個月內以書面方式向審驗機構提出說明及改善措施，並由審驗機構辦理品質一致性複驗。

B.申請者未依前項規定期限內完成改善措施或其改善措施經審驗機構複驗仍不合格者，審驗機構應即報請交通部廢止該「車輛型式安全審驗合格證明書」。

備註

1/ 審驗機構於安全審驗系統對核驗不合格之申請者，申請資格予以管制。

2/ 說明及改善措施係針對核驗結果所列之不符合事項，進行原因說明並依其不符合事項提出改善措施，避免再發等內容說明。

4.3.3 抽樣檢測

4.3.3.1 抽樣檢測時機及對象：

(1)有4.3.2.1(4)之情形且經審驗機構執行「現場核驗」後，有疑慮且認有必要時，報請交通部同意後執行「抽樣檢測」。

(2)交通部指示辦理申請者之「抽樣檢測」。

## 4.4 合格證明書廢止處理程序

4.4.1檢測機構出具之安全檢測報告，經審驗機構查證確有未符「車輛安全檢測基準」事實者，審驗機構應報請交通部停止以該安全檢測報告辦理「合格證明書」及「審查報告」之各項申請。

依前項安全檢測報告以取得之「合格證明書」及「審查報告」，審驗機構應通報公路監理機關停止辦理新領牌照登記檢驗，並通知申請者限期改善，屆期不改善或未完成改善者，審驗機構報請交通部廢止該「合格證明書」及宣告該「審查報告」失效。

前項改善合格者，審驗機構應報請交通部通知公路監理機關恢復辦理新領牌照登記檢驗。

4.4.2「品質一致性核驗」(「成效報告核驗」、「現場核驗」、「抽樣檢測」)不合格者，審驗機構應停止該申請者辦理相關「合格證明書」及「審查報告」之各項申請。申請者並應於接獲核驗不合格通知後一個月內以書面方式向審驗機構提出說明及改善措施，辦理品質一致性複驗。

申請者未依規定期限內向審驗機構提出說明及改善措施或經審驗機構辦理品質一致性複驗仍不合格者，審驗機構應報請交通部廢止該申請者全部或一部之「車輛型式安全審驗合格證明書」，及宣告其「審查報告」失效。

前項複驗合格者，恢復其申請權利。

4.4.3公路監理機關查有未依車輛型式安全審驗合格證明書所載內容製造、打造或進口之車輛，應通知審驗機構，審驗機構查明屬實後，應按不符合情事，依上述規定辦理品質一致性「現場核驗」及「抽樣檢測」。

前項「現場核驗」及「抽樣檢測」之車輛，經查申請者確有未依「車輛型式安全審驗合格證明書」所載內容製造、打造或進口之情形，交通部應通知申請者限期一個月內以書面方式向審驗機構提出說明及改善措施，並由審驗機構辦理品質一致性複驗。

申請者未依前項規定期限完成改善措施或其改善措施經審驗機構複驗仍不合格者，審驗機構應即報請交通部廢止該「車輛型式安全審驗合格證明書」。

4.4.4公路監理機關辦理「少量車型安全審驗」之車輛新領牌照登記檢驗時，經查有車輛未依「少量車型安全審驗合格證明書」所載內容製造、打造或進口者，除應停止該車辦理登檢領照外，應立即通報審驗機構及其他公路監理機關停止辦理該車型車輛之新領牌照登記檢驗。

前項車型尚未登檢領照之車輛應限期改善，並應逐車至審驗機構辦理查驗，查驗不合格者，審驗機構應報請交通部廢止該車輛之「合格證明書」，查驗合格之車輛始得登檢領照。

4.4.5「合格證明書」申請者提供「合格證明書」予他人冒用者，交通部得令其限期改善，屆期不改善或未完成改善者，廢止其全部或一部之「合格證明書」。

冒用、偽造或變造「合格證明書」者，依「公路法」第七十七條之依規定處罰。

4.4.6合格證明廢止後，該「合格證明書」所含各車型車輛，公路監理機關應停止辦理新登檢領照，申請者並應召回已登檢領照之車輛實施改正及辦理臨時檢驗。

4.4.6.1持經廢止之「合格證明書」之已登檢領照車輛，依其與「合格證明書」不符合情形由審驗機構判定必要之檢測項目，辦理「少量車型安全審驗」，並逐車取得「合格證明書」後辦理臨時檢驗，併同辦理使用中車輛變更登記。

4.4.6.2申請者之改善措施，由審驗機構出具查驗合格報告並經交通部核定後，持憑交通部核定之查驗合格證明文件，逐車辦理臨時檢驗。但經審驗機構判定報經交通部同意可由公路監理機關查核檢驗者，得逕向公路監理機關辦理臨時檢驗。

4.4.6.3申請者之改善措施，經審驗機構查驗符合「車輛安全檢測基準」規定且確認車輛型式無影響行車安全之虞者，由審驗機構報經交通部同意後，得以抽測或其他適當方式辦理臨時檢驗。

4.4.7廢止全部合格證明書者，依「公路法」第七十七條之一規定處罰。

# 第五章 檢測機構管理作業要求

## 5.1 檢測機構認可

國內外檢測機構之認可，應由申請者向審驗機構提出申請，由審驗機構辦理書面審查及實地評鑑通過後，由審驗機構送請交通部就審核通過之檢測基準項目範圍給予認可，並發給檢測機構認可證書。

### 5.1.1 申請資格

依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，申請檢測機構認可者，應具備自有之檢測設備及場地，並符合下列資格之一：

(1)國內外行政機關(構)。

(2)國內外公立或立案私立大專以上學校。

(3)國內外立案之車輛技術相關法人機構或團體。

(4)申請檢測機構認可者，如涉及大陸地區，審驗機構應報經主管機關同意後，始得申請。

國外機構申請認可之檢測項目，如已取得國外政府認可辦理同項目車輛或其裝置安全檢測者，其申請檢測機構認可，經交通部同意後得免適用上述應具備自有檢測設備及場地之條件。

### 5.1.2 申請認可範圍

(1)依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十九條第三項規定：檢測機構不得申請車輛安全檢測基準之「車輛規格規定」項目認可。

(2)除上述「車輛規格規定」外之其他車輛安全檢測基準，皆可提出認可申請。

### 5.1.3 申請流程及說明

5.1.3.1 申請認可審查作業流程：

有關檢測機構申請認可之流程及細部作業內容說明如圖5.1檢測機構申請認可流程。

5.1.3.2 細部作業內容說明：

(1)初步文件確認

審驗機構初步確認申請者之資格及其檢附文件之完整性，前述文件若不符，依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，其內容有欠缺者，審驗機構將通知其補正，補正完成者始得正式受理掛案。

(2)協調實地評鑑日期及指派評審員

審驗機構完成申請者之初步文件確認後，將與申請者協調實地評鑑審查之日期並指派評審員，評審員原則上為兩位，並得依實地評鑑之時程或申請之測試項目數量，雙方協調是否增加評審員人數。審驗機構確認評審員名單後，由審驗機構通知申請者，申請者若對評審員名單有意見，得於一週內提出書面說明。

確認完成後，審驗機構依公告之「車輛型式安全審驗作業收費標準」計算認可審查費用(包括書面審查費、實地評鑑費、差旅費、報告及證書製作費)出具報價單，以傳真或E-mail掃描檔方式予申請者，申請者應於確認款項無誤後出具確認文件並傳真或E-mail方式予審驗機構，且電話連絡承辦人員確認是否收迄。審驗機構應於實地評鑑後一週內寄出發票，申請者應於收到發票後兩週內繳交費用，若未於期限內繳交者，審驗機構得暫緩提送審查報告至申請者完成繳費程序。申請者繳費後，發票將於結案後連同認可證書一併寄至申請者，若有特殊需求，可請審驗機構先行將發票寄至申請者，但郵寄費用由申請者負擔。

(3)實地評鑑

評審員至申請者所在地及其檢測實驗室地點，對其品質管理系統及檢測能量辦理實地評鑑(申請者應準備測試件進行現場檢測實作或模擬實作，並同時向評審員說明檢測流程及要項)，以確認其檢測作業符合「車輛型式安全審驗管理辦法」及ISO/IEC 17025實驗室共通規範規定。

實地評鑑作業流程請參照下圖所示：

| 流程 | 時程 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 開場會議 | 30分鐘 | 1.相互介紹 2.確認評鑑範圍、方式、地點及時程 3.申請者簡報(以10分鐘為原則) |
| ↓ |  |  |
| 評鑑 | 視情況 | 1.品質管理系統審查，申請者應提供必要資訊及文件。 2.現場檢測實作，申請者應準備測試件，安排所有申請之檢測項目實際檢測，並同時向評審員說明檢測流程及要項。 |
| ↓ |  |  |
| 評審員 內部討論 | 30分鐘 | 確認審查結果及不符合事項 |
| ↓ |  |  |
| 總結會議 | 30~60 分鐘 | 1.由主評審員與申請者代表確認審查結果及不符合事項，並由雙方簽名確認。 2.如有不符合事項，檢測機構應於一定期限內提出說明及改善措施，期限原則上為二個月，但得視情況延長。 |

備註：上述時間將視實際情況調整。

(4)不符合事項改善

上述書面審查或實地評鑑過程如有不符合事項，審驗機構得通知申請者於期限內補正或改善，期限原則上為二個月，但得視情況延長，並經評審員確認該不符合事項已改善完成。屆期未提出或複查仍有缺點者，不予認可。

(5)交通部核定認可

申請檢測機構認可經審驗機構書面審查及實地評鑑通過者，由審驗機構出具審查報告送請交通部就審核通過之檢測基準項目範圍給予認可，並發予申請者認可證書。

### 5.1.4 申請認可繳交文件

申請者應檢附下列資料向審驗機構申請認可，由審驗機構辦理書面審查及實地評鑑：

(1)申請表。(附錄3.26)

(2)設立登記證明文件。

(3)符合或等同ISO/IEC 17025之品質手冊或證明文件。

(4)檢測項目申請資料表(參見附錄3.27)。

A.檢測實驗室設備配置圖。

B.檢測設備規格一覽表。

C.標準作業程序書。

D.實驗室主管、品質負責人、報告簽署人及檢測人員之履歷資料(參見附錄3.28)。

(5)檢測報告樣張格式。

(6)其他經交通部或審驗機構指定之文件。

5.1.4.1申請者應保證其所提之認可審查申請資料皆正確屬實，並同意審驗機構基於認可審查目的複製使用，且應配合認可審查作業，提供所需的場地與合作。檢附之資料為中文或英文以外之其他外文者，另應附中文或英文譯本。

各申請資料填寫及內容詳細說明如下：

| 應繳資料 | 說明 |
| --- | --- |
| (1)申請表(全名) (參見附錄3.26) | 1.每一張申請表代表一案。 2.請詳實填寫認可申請表欄位內容，並指出擬申請認可檢測項目。 3.申請表應加蓋公司大小章印，國外申請者可以機構代表人簽署取代用印。 |
| (2)設立登記證明文件 | 1.設立登記證明文件應為： 國內申請者：1.公司設立證明文件。 2.商業登記證明文件。 國外申請者：1.政府核發之設立登記證明文件。 2.國外政府認可之車輛專業檢測機構證明文件。 (3)其他經審驗機構同意之國外檢測機構。 2.申請表之機構名稱及地址應與設立登記證明文件名稱及地址相同。 |
| (3)符合或等同ISO/IEC 17025之品質手冊或證明文件 | 繳交ISO/IEC 17025之證明文件者，另應檢附品質手冊目 錄及組織架構圖(其組織架構圖應明確標示出申請者之組織架構圖及檢測實驗室組織架構圖。) |
| (4)檢測項目申請資料表(參見附錄3.27) | 每個申請之檢測項目應各檢附一份資料表，並檢附下列對應文件： |
| 1.檢測實驗室設備配 置圖 | 應提出檢測實驗室執行該項法規檢測之主要檢測設備配置圖，標出主要設備名稱及擺放位置。 |
| 2.檢測設備規格一覽 表 | 1.應列出執行該項法規檢測之所有檢測設備。若可使用之設備多於一套且部分設備為租用者，應特別註明。 2.對執行本項法規檢測有重要影響之各項設備或軟體，其檢測設備規格表內容應至少包括識別、製造商名稱、型號、序號、量測範圍/精度、存放地點/位置、校正週期、最近校正日期等。 |
| 3.標準作業程序書 | 1.標準作業程序書應符合ISO/IEC 17025第5.4節要求，且應為品質手冊之一部分。 2.內容應詳細說明執行本項法規檢測之作業程序，且應涵蓋本項法規規定或欲申請認可之所有項目。 |
| 4.實驗室主管、品質負責人、報告簽署人及檢測人員之履歷資料(參見附錄3.28) | 1.可填寫「實驗室人員履歷資料表」或提供涵蓋該表內容之相關文件記錄替代。並應填入報告簽署人簽章樣式。 2.應提供表列人員之資格證明文件。 |
| (5)檢測報告樣張格式 | 應提供未來擬出具之檢測報告樣張格式，其內容應至少包括： 1.標題/檢測項目、法規依據(法規版本) 2.檢測機構名稱及實驗室地址 3.報告編號 4.頁碼及總頁數 5.檢測報告申請者之名稱及地址 6.檢測方法 7.測試件之描述、狀態及識別資料 8.檢測日期及報告製作日期 9.環境條件 10.檢測設備 11.檢測結果 12.報告簽署人簽章 13.其他車輛安全檢測基準規定之內容 |

### 5.1.5 認可證書

交通部於審核檢測機構認可審查報告後核定認可範圍，並核發檢測機構認可證書(中文及英文各乙份)，同一機構之檢測實驗室地點位處多處時，仍僅核發一份認可證書，但於副頁註明實驗室名稱及地址。檢測機構認可證書記載有：

(1)檢測機構名稱及地址。

(2)認可編號。

(3)認可日期。

(4)認可範圍，包含檢測項目、適用法規(版本)、適用範圍。

(5)其他經交通部指定事項等。

交通部核發認可證書後，轉請審驗機構代為寄發至檢測機構。審驗機構亦應將檢測機構認可範圍及聯絡方式等訊息，公告於財團法人車輛研究測試中心網站「顧客專用區」之「安審相關資訊」http://www.artc.org.tw/customer_main_11.asp供查詢。

### 5.1.6 檢測機構之權利義務

5.1.6.1 證書遺失及認可內容變更

(1)檢測機構認可證書遺失、毀損或所載事項有變更時，檢測機構應於一個月內填具申請表(參見附錄3.26)，並檢附相關文件向審驗機構申請補發或換發。原則上審查方式以書面審查為主，得視情況決定是否需辦理實地評鑑。

(2)檢測機構申請遷移檢測場地、增列檢測場地或認可檢測項目時，審驗機構應進行實地評鑑，但必要時得改以書面審查或事後實地評鑑之追查方式辦理。

(3)檢測報告應由認可之報告簽署人簽署。審驗機構不接受非認可範圍之檢測報告，亦不接受非認可之報告簽署人所簽署之檢測報告，故檢測機構於其報告簽署人有變更時，應報請審驗機構核轉交通部備查。

5.1.6.2 監測及監測前審查

(1)檢測機構應依車輛安全檢測基準辦理檢測及出具安全檢測報告。

(2)檢測機構辦理前項檢測，得派員至其他檢測實驗室使用其設備以監測方式為之。只有列於申請文件且經認可審查通過之檢測機構檢測人員始能辦理監測。

(3)檢測機構以監測方式執行檢測，應於首次辦理前，向審驗機構提出監測前審查申請，經書面審查及實地評鑑通過後始得辦理，監測前審查請參閱5.2。

5.1.6.3 紀錄保存

(1)檢測機構辦理安全檢測，其檢測紀錄、安全檢測報告及相關技術文件應詳實記載。

(2)前項檢測紀錄、報告及相關技術文件，至少應保存五年。

5.1.6.4 附註說明

(1)檢測機構經認可後，應確保其運作符合交通部法規及ISO/IEC 17025規定。

(2)檢測機構認可證書無期限之限制(特殊情況個案處理)。

(3)當「車輛安全檢測基準」增修訂時，審驗機構應主動通知檢測機構，檢測機構亦應定期檢視交通部法規增修訂情形，並確保檢測機構能持有其最新文件之義務。

(4)前項「車輛安全檢測基準」增修訂如涉及原申請文件所載內容(如檢測設備、標準作業程序、實驗室主要人員及組織架構)變更者，檢測機構應提出變更審查，認可資格始能持續有效，在未取得同意前，審驗機構不接受該檢測機構所出具之檢測報告。

(5)上述變更申請如僅需辦理書面審查時，檢測機構應支付書面審查費、報告及證書製作費。如需實地評鑑時，應另支付實地評鑑費及差旅費。

### 5.1.7 查核及監督管理

5.1.7.1 監督評鑑

(1)審驗機構應定期(原則為兩年)或不定期對檢測機構及其監測實驗室實施監督評鑑，並得視監督評鑑結果調整評鑑次數。

(2)前項監督評鑑由審驗機構報經交通部同意後執行之，審驗機構並得要求檢測機構提供辦理安全檢測相關資料或辦理檢測，檢測機構無正當理由，不得規避、妨礙或拒絕。

(3)檢測機構經監督評鑑有缺失者，應依審驗機構通知期限改善，並報請複查。

(4)監督評鑑時機得視檢測機構之運作狀況、檢測業務量、檢測報告品質及其正確性調整之。

(5)檢測機構出具之安全檢測報告，經審驗機構查證確有未符車輛安全檢測基準事實者，審驗機構應報請交通部停止以該安全檢測報告辦理合格證明書及審查報告之各項申請。

(6)依前項安全檢測報告已取得之合格證明書及審查報告，審驗機構應通報公路監理機關停止辦理新領牌照登記檢驗，並通知合格證明書或審查報告之申請者限期改善，屆期不改善或未完成改善者，審驗機構報請交通部廢止該合格證明書及宣告該審查報告失效。改善合格者，審驗機構應報請交通部通知公路監理機關恢復辦理新領牌照登記檢驗。

(7)若因6.8.1(5)、(6)規定而影響檢測報告申請者之權益時，應由檢測機構負擔相關責任。

5.1.7.2 不認可檢測報告及複查

檢測機構有下列情事之一者，交通部得不認可其所出具及簽署之安全檢測報告；俟於期限內完成改善，並經複查符合後，始予恢復：

(1)檢測機構其報告簽署人變更，或監測之實驗室其負責主管、檢測人員變更及檢測設備有新增或變更，未依規定報請備查者。

(2)經監督評鑑有缺失之情形。

(3)檢測機構經監督評鑑有缺失，未依規定申請複查者。

(4)經通知限期提供資料，無正當理由而屆期未提供者。

(5)未能採取各項安排，以利交通部或審驗機構辦理監督評鑑、申訴或爭議案件之處理，經交通部或審驗機構通知仍未配合者。

5.1.7.3 廢止認可

(1)檢測機構以詐欺、脅迫或賄賂方法取得認可者，交通部應撤銷其認可，並限期繳回認可證書；屆期不繳回者，由交通部逕行公告註銷之。

(2)檢測機構有下列情事之一者，交通部得撤銷其全部或一部之認可：

A.主動申請認可撤銷者。

B.檢測紀錄、安全檢測報告或相關技術文件有虛偽不實之情事者。

C.喪失執行業務能力或無法公正及有效執行檢測業務者。

D.監督評鑑缺點未依通知期限完成改善或逾期不改善者。

E.其他違反管理辦法規定，經交通部認定情節重大者。

(3)檢測機構經依5.1.8.3(1)、(2)項規定撤銷其認可者，於三年內不得再提出認可申請。但主動申請認可撤銷者或情形特殊經交通部同意者，不在此限。

## 5.2 檢測機構申請監測實驗室作業

依「車輛型式安全審驗管理辦法」第四條規定，可由審驗機構辦理監測外，另依該辦法第二十二條規定，認可之檢測機構辦理檢測機構認可證書所列檢測項目之安全檢測，派員至其他檢測實驗室使用其檢測設施及設備以監測方式為之。

檢測機構以監測方式執行檢測，應於首次辦理前，檢附資料向審驗機構提出申請，經書面審查及實地評鑑通過後始得辦理，並應由檢測機構出具檢測報告。

### 5.2.1 申請流程及說明

5.2.1.1 檢測機構申請監測實驗室作業流程：

有關已取得認可之檢測機構申請監測實驗室作業流程及說明如下：

5.2.1.2 檢測機構申請監測實驗室作業之申請文件（申請表、實驗室設立登記證明文件、實驗室設備配置圖及檢測設備規格一覽表、實驗室主管及檢測人員之履歷資料、公司品質手冊或ISO證書；申請書及填寫請參照5.1節）與申請認可之要求相同，審驗機構辦理檢測機構申請監測實驗室之文件確認及實地評鑑通過者，由審驗機構核發監測實驗室評鑑報告予檢測機構。

### 5.2.2 監測實驗室評鑑報告

5.2.2.1 審驗機構於評鑑合格後，核發監測實驗室評鑑報告(中/英文版)，同一機構之監測實驗室地點位處多處時，仍僅核發一份評鑑報告，但於附頁註明實驗室名稱及地址。監測實驗室評鑑報告記載有：

(1)報告編號。

(2)製作日期。

(3)申請者名稱及地址。

(4)認可範圍，包含監測實驗室名稱、地點及檢測項目、適用法規與範圍。

(5)其他經審驗機構指定事項等。

5.2.2.2 審驗機構除核發監測實驗室評鑑報告外，另將各監測實驗室認可範圍及聯絡方式等訊息公告於財團法人車輛研究測試中心網站「顧客專用區」之「安審相關資訊」http://www.artc.org.tw/customer_main_11.asp供查詢。

### 5.2.3 監測實驗室之文件變更與權利義務說明

已取得監測資格之監測實驗室，其負責主管或檢測人員變更時，應由檢測機構報請審驗機構備查，另該監測之實驗室其檢測設備有新增或變更時，應由檢測機構再向審驗機構提出申請，經書面審查通過後始得再辦理監測，審驗機構並得視必要之情形，進行實地評鑑。

不同之檢測機構擬至已取得監測資格之監測實驗室辦理監測，亦應依管理辦法之規定於首次辦理監測前提出申請，審驗機構並視必要之情形，如原監測實驗室與原申請之內容未有改變，得免除進行實地評鑑。

## 5.3 檢測實驗室申請監測

依「車輛型式安全審驗管理辦法」第四條規定，審驗機構可辦理車輛型式安全審驗之安全檢測及監測(包含車輛規格規定項目)事宜；有關審驗機構辦理監測，應由檢測實驗室檢附申請資料(申請表、實驗室設立登記證明文件、實驗室設備配置圖及檢測設備規格一覽表、實驗室主管及檢測人員之履歷資料、公司品質手冊或ISO證書；申請書及填寫請參照5.1節)向審驗機構提出監測之申請。

### 5.3.1 檢測實驗室申請監測流程及說明

審驗機構應於首次監測前，辦理檢測實驗室之書面審查及實地評鑑，首次監測與實地評鑑並得同時為之。審驗機構完成檢測實驗室之書面審查及實地評鑑合格後，核發監測實驗室評鑑報告(評鑑報告內容同5.2.2.1節)；審驗機構至檢測實驗室以監測方式執行檢測後，應由審驗機構出具檢測報告。

### 5.3.2 監測實驗室之文件變更與權利義務說明

已取得監測資格之監測實驗室，其負責主管或檢測人員變更時，應報請審驗機構備查，另監測之實驗室其檢測設備有新增或變更時，應於監測申請前向審驗機構提出申請說明。

審驗機構除核發監測實驗室評鑑報告外，另將各監測實驗室認可範圍及聯絡方式等訊息公告於財團法人車輛研究測試中心網站「顧客專用區」之「安審相關資訊」http://www.artc.org.tw/customer_main_11.asp供查詢。

# 第六章 補充說明

## 6.1 申請者資格登錄與電子憑證之取得

申請者依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」規定，辦理申請「審查報告」及「車輛型式安全審驗合格證明書」時，得先檢附下列資料向審驗機構辦理申請者資格登錄，經查驗並登錄完成後，辦理前述「審查報告」及「車輛型式安全審驗合格證明書」，申請者後續辦理申請「審查報告」及「車輛型式安全審驗合格證明書」時得免重複檢附申請者資格證明文件，惟申請者資格證明文件遇有變更時，應主動檢具變更後之申請者資格證明文件，向審驗機構辦理相關申請者資格證明文件變更登錄。

另取得電子憑證之申請者，申請「車輛型式安全審驗合格證明書」，以電子憑證方式透過「安全審驗作業客服系統」，所提供之檢附資料得免加蓋申請者及其負責人印章。

6.1.1 申請者資格登錄應繳交資料：

(下列資料並應加蓋申請者及其負責人印章，但申請「審查報告」之申請者得另檢附加蓋申請者及其負責人印章之授權文件，授權申請者之公司部門或其員工之印章替代申請者或其負責人之印章辦理申請者資格登錄)

(1)申請表(參見附錄3.20)。

(2)申請者基本資料表(參見附錄3.29)【申請審查報告另需檢附製造廠登錄地址清單(參見附錄3.23)】。

(3)申請者資格證明文件：

A.國內製造廠應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件，及工廠登記證明文件。

B.國內車身打造廠應檢附工廠登記證明文件及商業登記證明文件。

C.國內進口商應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件。取得國外原車輛或其裝置、底盤車製造廠授權代理資格之進口商(簡稱代理商)，另應檢附授權代理之證明文件，並填具「取得國外原車輛(完成車或底盤車)製造廠授權代理資格聲明書」(參見附錄3.1)或(……)授權代理證明文件。

D.國外車輛或其裝置、底盤車之製造廠及車身打造廠，應檢附設立當地政府機構或其委託機構所出具之設立登記證明文件。證明文件應至少能證明公司名稱及地址、製造廠名稱及地址、營業項目、負責人。

6.1.2 附註說明

(1)未完成申請者資格登錄之申請者，仍可辦理「審查報告」及「車輛型式安全審驗合格證明書」之申請，但應依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」之規定，逐案檢附申請資格證明文件。

(2)上述6.1.1節申請者所附文件登載內容有所變更時，申請者應主動檢具變更後之文件及相關申請資格證明文件，依6.1.1節程序向審驗機構辦理相關申請者資格證明文件變更登錄；另若變更6.1.1節(4)A、B之工廠登記證廠址者，審驗機構應依2.1.6節進行工廠查核作業；審驗機構另應逐案至「經濟部商工登記資料公司查詢系統」相關網站，查詢上述證明文件之有效性，作為審查申請者申請「審查報告」及「車輛型式安全審驗合格證明書」之依據。

(3)上述申請資格證明文件審查完成後，審驗機構將以函文程序給予申請者「安全審驗作業客服系統」(http://tasb2c.artc.org.tw/)之帳號與密碼，以供申請者申請「車輛型式安全審驗合格證明書」(「安全審驗作業客服系統」之操作說明書請至http：//tasb2c.artc.org.tw處下載) 1/。

(4)申請「車輛型式安全審驗合格證明書」之申請者，同一申請者名稱具有二種或二種以上之申請資格時(例：同時具有車輛製造廠及代理商資格，或同時具有機器腳踏車及汽車製造廠之資格)，應分別檢附相關證明文件辦理申請資格登錄，審驗機構得依實際情形給予申請者二組或二組以上之「安全審驗作業客服系統」之帳號與密碼，並請確實依申請類型使用適當之帳號與密碼。

備註

1/「安全審驗作業客服系統」之帳號密碼係提供申請者申請各類車輛型式安全審驗用，所有者應妥善保管，以免影響其權利義務；帳號、密碼遺失時，申請者應依上述6.1.2中之原登錄電子信箱以E-MAIL之方式向「安全審驗作業客服系統」管理人申請，經「安全審驗作業客服系統」管理人驗證屬實後，將寄發原核發之帳號、密碼至原登錄之電子信箱中。

## 6.2 底盤車型式登錄作業

國內底盤車製造廠製造或底盤車進口商(含貿易商及代理商)進口，供國內車身打造廠打造車身之底盤車，依交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十七條規定，應向審驗機構辦理底盤車型式登錄。

6.2.1 申請資格證明文件

辦理底盤車型式登錄，應檢附下列資料向審驗機構提出申請，申請資料並應加蓋申請者公司大小章或可證明申請者身分之電子憑證，經審驗機構審視申請登錄資料無誤後，由審驗機構核發「底盤車型式登錄報告」：

(1)申請表(參見附錄3.20)。

(2)申請資格證明文件影本(已依6.1節取得申請者資格登錄者免再檢附)。

A.國內底盤車製造廠應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件，及工廠登記證明文件

B.底盤車貿易商應檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件，底盤車代理商另應檢附授權代理之證明文件。

(3)其他底盤車規格文件

A.底盤車型式規格表(參見附錄3.30)及圖說(底盤車進口商另應檢附底盤車技術規格資料)。

B.供打造大客車之底盤車應檢附：大客車底盤架裝車身施工規範、大客車底盤架裝車身施工規範自我查核表及車身結構設計及打造施工圖說，圖說項目應包括大客車「底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖」。

C.若以底盤車代替完成車檢測項目執行全部或部分檢測時，得併同本節辦理檢測/審查報告登錄。

6.2.2 附註說明

申請者經申請底盤車型式規格登錄完成，其後如遇原登錄之底盤型式系列/底盤型式規格等資料變更時，應檢附6.2.1節(1)登錄申請表及變更後之相關底盤車規格資料，向審驗機構申請變更登錄。

6.2.3 審驗機構產出文件

申請者檢附6.2.1節及6.2.2節文件經審驗機構查驗無誤後，審驗機構應以函文程序核發「底盤車型式登錄報告」，並副知台灣區車體工業同業公會知悉，審驗機構並應將所登錄之底盤型式系列/底盤型式規格等資料鍵入「安全審驗作業客服系統」之底盤資料庫中，並將書面資料(紙本及電子檔)建檔留存，以供車身打造廠申請各項車輛型式安全審驗之相關作業。

# 附錄一 車輛安全檢測基準之檢測方法

## 附錄1.1 「車輛安全檢測基準」總表

| 附錄項次 | 車輛安全檢測基準 | 對應ECE |
| --- | --- | --- |
|  | 編號 | 項目名稱 | 法規編號 | 法規版本 |
| 1.2.1 | 二 | 車輛規格規定（車輛尺度限制、汽車軸重總重量及總聯結重量限制規定、車輛貨廂容積標準與規格、大客車車身各部規格、幼童專用車車身各部規格、小型汽車附掛之拖車車身各部規格） | --- | --- |
| 1.2.2 | 三 | 車輛燈光與標誌檢驗規定 | --- | --- |
| 1.2.3 | 三之一 | 車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施 | 48 53 74 104 | 02-S12 01-S5 01-S2-C1 00-S2 |
| --- | 三之二 | 車輛燈光與標誌檢驗規定：自一００年一月一日起實施 | 48 53 74 104 | 02-S12 01-S5 01-S2-C1 00-S2 |
| 1.2.4 | 四 | 靜態煞車 | --- | --- |
| --- | 五 | 靜態煞車 | --- | --- |
| --- | 六 | 液化石油氣汽車燃料系統檢驗規定 | --- | --- |
| 1.2.5 | 七 | 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) | --- | --- |
| 1.2.6 | 八 | 汽車傾斜穩定度規定 | --- | --- |
| 1.2.7 | 九 | 喇叭音量 | --- | --- |
| 1.2.8 | 九之一 | 聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施 | 28 | 00-S3 |
| 1.2.9 | 十 | 載重計安裝規定 | --- | --- |
| 1.2.10 | 十一 | 轉彎及倒車警報裝置安裝規定 | --- | --- |
| 1.2.11 | 十二 | 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 | --- | --- |
| 1.2.12 | 十三 | 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 | --- | --- |
| 1.2.13 | 十四 | 機器腳踏車客座扶手規定 | --- | --- |
| 1.2.14 | 十五 | 載重計 | --- | --- |
| 1.2.15 | 十六 | 行車紀錄器 | --- | --- |
| 1.2.16 | 十七 | 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度 | --- | --- |
| 1.2.17 | 十八 | 小型汽車置放架之靜態強度 | --- | --- |
| 1.2.18 | 十九 | 車輛內裝材料難燃性能要求 | --- | --- |
| 1.2.19 | 二十 | 反光識別材料 | --- | --- |
| 1.2.20 | 二十之一 | 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施 | 104 | 00-S2 |
| 1.2.21 | 二十一 | 聲音警告裝置(喇叭) | 28 | 00-S3 |
| 1.2.22 | 二十二 | 速率計 | 39 | 00-S5 |
| 1.2.23 | 二十三 | 照後鏡安裝規定 | 46 81 | 01-S4 00-S1 |
| 1.2.24 | 二十四 | 機器腳踏車控制器標誌 | 60 | 00-S2 |
| 1.2.25 | 二十五 | 安全玻璃 | 43 | S4-C2 |
| --- | 二十五之一 | 安全玻璃：自一００年一月一日起實施 | 43 | S8 |
| 1.2.26 | 二十六 | 安全帶 | 16 | 04-S17 |
| 1.2.27 | 二十七 | 照後鏡 | 46 81 | 02 00-S1 |
| 1.2.28 | 二十八 | 輪胎 | 30 54 | 02-S14 00-R2-C1 |
| 1.2.29 | 二十九 | 燈泡 | 37 99 | 03-S25 00-S2-C1 |
| 1.2.30 | 三十 | 氣體放電式頭燈 | 98 | 00-S5 |
| --- | 三十之一 | 氣體放電式頭燈 | 98 | 00-S5 |
| 1.2.31 | 三十一 | 方向燈 | 6 50 | 01-S12 00-S8/R1-C1 |
| 1.2.32 | 三十二 | 前霧燈 | 19 | 02-S9 |
| 1.2.33 | 三十三 | 倒車燈 | 23 | 00-S11 |
| 1.2.34 | 三十四 | 車寬燈(前(側)位置燈) | 7 | 02-S9 |
| 1.2.35 | 三十五 | 尾燈(後(側)位置燈) | 7 | 02-S9 |
| 1.2.36 | 三十六 | 停車燈 | 77 | 00-S8-C1 |
| 1.2.37 | 三十七 | 煞車燈 | 7 50 | 02-S9 00-S8/R1-C1 |
| 1.2.38 | 三十八 | 第三煞車燈 | 6 50 | 01-S12 00-S8/R1-C1 |
| 1.2.39 | 三十九 | 輪廓邊界標識燈 | 7 | 02-S9 |
| 1.2.40 | 四十 | 側方標識燈 | 91 | 00-S7 |
| --- | 四十之一 | 側方標識燈：自一００年一月一日起實施 | 91 | 00-S7 |
| 1.2.41 | 四十一 | 反光標誌(反光片) | 3 | 02-S6-C1 |
| --- | 四十一之一 | 反光標誌(反光片) ：自一００年一月一日起實施 | 3 | 02-S9 |
| 1.2.42 | 四十二 | 動態煞車：自九十六年一月一日起實施 | 13 13h 78 | 09-S6-C2 00-C4 02-S3 |
| --- | 四十二之一 | 動態煞車：自一００年一月一日起實施 | 13 13h 78 | 09-S12 00-S3 02-S3 |
| --- | 四十三 | 防鎖死煞車系統 | 13 13h 78 | 09-S6-C2 00-C4 02-S3 |
| --- | 四十三之一 | 防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施 | 13 13h 78 | 09-S12 00-S3 02-S3 |
| --- | 四十四 | 轉向控制系駕駛人碰撞保護 | 12 | 03-S3 |
| --- | 四十五 | 側方碰撞乘員保護 | 95 | 02-S1 |
| --- | 四十六 | 前方碰撞乘員保護 | 94 | 01-S2 |
| --- | 四十七 | 轉向系統 | 79 | 01-S2 |
| --- | 四十八 | 安全帶固定裝置 | 14 | 06-C2 |
| --- | 四十九 | 座椅強度 | 17 80 | 07-R4-C2 01-S2 |
| --- | 五十 | 頭枕 | 25 | 04 |
| --- | 五十一 | 門閂/鉸鏈 | 11 | 02-S1 |
| --- | 五十二 | 非氣體放電式頭燈 | 5 31 112 113 | 02-S4 02-S4 00-S4 00-S2-C2 |
| --- | 五十二之一 | 非氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 | 5 31 112 113 | 02-S4 02-S4 00-S4 00-S2-C2 |
| --- | 五十三 | 後霧燈 | 38 | 00-S10 |

注意事項：

1/ 本附錄二係就車輛中心之檢測方法摘要說明。

2/ 本附錄檢測方法未盡事宜，請參照「車輛型式安全審驗管理辦法」、「車輛安全檢測基準」及上表所列之ECE法規規定。

## 附錄1.2 檢測方法

### 附錄1.2.1 車輛規格規定

1.2.1.1 車輛尺度限制

(1)名詞釋義

A.全長：係指車輛最前緣至車尾最末端之距離。若車輛前方無裝設其他裝備時，則以前保險桿最前端開始計算。

B.全寬：係指車輛兩側最突出處之投影地面相對距離，但不包括照後鏡裝置。

C.全高：係指車輛在空車狀態下，自地面至車身最高點的高度。

D.輪距：左右輪胎中心線之距離，複輪者以左右複輪中心線之距離為準。

E.軸距：前軸中心點與後軸中心點間之距離；多軸者，以前軸或前軸組中心點與最後軸中心點間之距離為準；半拖車以第五輪中心至最後軸中心點間之距離為準。

F.最遠軸距：車輛最前軸中心點與最後軸中心點間之距離。

G.後懸：最後軸中心點與車尾間之距離，但保險桿不計在內

H.車重：係指車輛在未載客貨及駕駛人的狀態下，空車之重量。

(2)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(3)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料（申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼）是否正確無誤。

(4)檢測步驟

A.全長：將車輛最前緣與車尾最末端藉由治具輔助在地上設立量測點，並利用捲尺或手持雷射測距儀量取量測點間之距離。

(A)若雨刷水噴頭位於車輛最前端，應將其納入全長之量測範圍。

(B)若排氣管位於車輛最尾端，應將其納入全長之量測範圍。

(C)若後視鏡、照地鏡位於車輛最前端，不納入全長之量測範圍。

(D)車輛最尾端之門鈕、螺帽，應將其納入全長之量測範圍。

B.全寬：將車輛兩側最突出處藉由治具輔助在地上設立量測點，並利用捲尺或手持雷射測距儀量取量測點間之距離。

(A)若門鈕、掛勾、螺帽、側面燈具等，為車身之最外側點，其單側未超過5cm，可不計入全寬之量測範圍。

(B)對於車輛之可動部分，如車門、引擎蓋、行李箱蓋、擾流板、通風蓋及氣窗或天窗等，均應以關閉之狀態下進行量測。

C.全高：藉由長直尺並藉助水平氣泡浮標決定最高點之水平面，然後以捲尺或手持雷射測距儀量測其垂直距離。

(A)對於車輛之可動部分，如車門、引擎蓋、行李箱蓋、擾流板、通風蓋及氣窗或天窗等，均應以關閉之狀態下進行量測。

(B)若為罐槽體車輛，其最上方之人孔蓋及其固定螺栓(帽)，均應將其納入全高之量測範圍。

(C)車頂之警告燈至底座測量在未超過10公分以上者，不計入全高之量測範圍內。

(D)混凝土攪拌車的錐形斗上方所加裝之塑膠墊片，雖以固定於車身上，但只要其材質屬於具彈性之軟質物，均可視為活動件。故混凝土攪拌車的錐形斗上方所加裝之塑膠墊片只要軟質材質且不易碎裂造成人員傷害，即可視為活動件，且不計入全高之量測範圍。

D.軸距：將車輛前軸中心點和後軸中心點藉由治具輔助在地上設立量測點，並利用捲尺或手持雷射測距儀量取量測點間之距離。

E.最遠軸距：將車輛最前軸中心點與最後軸中心點藉由治具輔助在地上設立量測點，並利用捲尺或手持雷射測距儀量取量測點間之距離。

F.後懸：將車輛最後軸中心點與車輛尾端藉由治具輔助在地上設立量測點，並利用捲尺或手持雷射測距儀量取量測點間之距離。保險桿部分不計入後懸，但大樑深入保險桿不在此限。

G.輪胎外緣距車身內緣：利用治具架設於車身輪弧處直接以捲尺量取輪胎與治具間之垂直距離。

(5)特別注意事項

依據道路交通安全規定另需量測下列項目：

A.輪距：以捲尺為工具量測左右輪胎中心線之距離，複輪者以左右雙輪中心線之距離。

B.駕駛室座位數：以目測方式計算座位數。

C.自動排檔小客車及小客貨車須配備自動排檔鎖定裝置(Automatic Shaft Locks；ASL)：以目測判定測試車是否為自排車，是則測試人員於駕駛座內，踩住煞車，並確認是否必須踩住煞車之情況下方能排入行車檔，若是則表示車輛具ASL裝置(須踩住煞車方能排入行車檔之安全裝置)。

1.2.1.2 汽車軸重、總重量及總聯結重量限制規定

(1)檢測環境需求

量測區間應平直、乾淨並以堅硬材料舖設之路面。

(2)車輛準備確認

A.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

B.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

C.測試時車輛應為空車狀態，無載裝貨物。

(3)檢測步驟

A.開啟重量地磅之電源，並完成暖機及歸零之步驟。

B.將試驗車前軸(組)停於重量地磅中間區域上，左右輪皆須完全停於重量地磅秤台上。

C.引擎熄火，變速箱置於空檔位置，人員離開試驗車。

D.至重量量測控制室讀取前軸(組)重量(重量數據須穩定)。

E.移動車輛使後軸(組)完全停於重量地磅中間區域上，左右輪皆須完全停於重量地磅秤台上。

F.引擎熄火，變速箱置於空檔位置，人員離開試驗車。

G.至重量量測控制室讀取後軸(組)重量，並列印前軸(組)、後軸(組)及空車重量之檢測數據。

H.檢測結果：

(A)前軸(組)重量：量測前軸(組)之重量。

(B)後軸(組)重量：量測後軸(組)之重量。

(C)空車重量：前軸(組)之重量加上後軸(組)之重量。

(4)特別注意事項

A.試驗車駛入地磅區域上，應注意車輛測試軸(組)完全停於秤台上，以減少量測之誤差。

B.量測過程試驗車必須熄火，變速箱置於空檔及人員離開試驗車，以減少量測之誤差。

1.2.1.3 車輛貨廂容積標準與規格

(1)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(2)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料（申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼）是否正確無誤。

(3)檢測步驟

適用車型為容積車，亦即須測量容積用之車型，其中常見之車輛貨廂形狀主要可區分為長方體形容積、圓形斷面之圓柱形容積、橢圓形斷面之圓柱形容積三種或其它特殊型式，並依不同車型選用「車輛貨廂尺度檢測資料表」。以下針對各項檢測步驟作說明：

A.長方體型容積之檢測步驟

(A)車廂外、內框（長、寬、高）：直接以捲尺或其他量測工具直接測量，量測的數據以外框取最小值（A-a、B-b、C-c）、內框取最大值（D-d、E-e、F-f），如圖1所示。內框高度亦可以下列方式量測：於車框上方前、中、後及左、中、右各取三段水平參考線(共九點)，且經向下量測後，共取得九個內框高度之數值，再取中間數值作為內框高度之量測值。

(B)宣告比重、車輛核定總重（GVW/GCW）、車輛空重、及曳引車重：此部份的值由廠商宣告及測量所得之數據輸入電腦所設定之公式計算求得內框容積再進行判斷NG或OK。

(C)貨廂外框顏色、活動式尾門高度不得超過貨廂側邊高度(活動式尾門絞鏈得不受本項規定限制)及應具機械式可覆蓋裝置或備有帆布能緊密覆蓋：以目測方式判斷

圖1 長方體型容積尺寸示意圖

B.圓形斷面之圓柱形容積之檢測步驟

圓形斷面之圓柱形容積所量測之尺寸如圖2所示，分別為A-a、B-b、C-c、D-d與E-e。

(A)A-a：A-a距離之量測可藉由治具的輔助，在槽體的兩側設立兩相對應之量測點，再以捲尺量測即可得到圓形斷面水平距離。

(B)B-b：B-b距離之量測在上、下方取的量測點，再藉由治具架設水平浮標以捲尺量測或手持雷射測距儀測得圓形斷面之垂直距離。

(C)D-d：D-d距離之量測，先將量測點確定後（焊線處），再直接以捲尺量測圓柱形側面切線之水平距離。

(D)E-e與F-f：E-e與F-f距離之量測可藉由治具的輔助，確定量測點後，直接以角尺或捲尺標量取D-d（焊線處）末端兩點與E-e及F-f兩段之水平距離。

(E)隔版數目、隔版厚度、載物比重、裝載率、車空重、GVW（核定總重）、有效容積、有效容積（可宣告之最小值）及容積核定判斷：此部份的值由廠商宣告及測量所得之數據輸入電腦所設定之公式計算求得有效容積並由容積核定判斷出NG或OK。

圖2 圓柱形容積尺寸示意圖

C.橢圓形斷面之圓柱形容積之檢測步驟

此檢測步驟所使用之方法，可完全參考上節所描述之步驟方法(圓形斷面之圓柱形容積之檢測步驟)，其所需量測之尺寸如圖3所示。

圖3 橢圓形容積尺寸示意圖

1.2.1.4 大客車車身各部規格

(1)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(2)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料（申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼）是否正確無誤。

(3)檢測步驟

A.踏步高：量測踏步高(每一階)以捲尺為量測工具，直接量測每一階的高度，其中第一階高度是指從地面到階梯上緣最高點之高度為第一階，取最大值為量測數據。

B.走道寬：走道寬是指車內乘員通行通道的寬度，若座椅有把手則從把手最外圍開始計算至鄰邊之把手相對距離。

C.門框高及門框寬：以捲尺或雷射測距儀為量測工具門框高與門框寬之高度及寬度。

D.內高：直接以手持式光學量測儀，在車內中心面附近，避開局部凹凸部分，測量車內地面至車內天花板之垂直最小距離，其中引擎室上方部位不計入量測範圍；後置式引擎以最後倒數第二排座椅前緣30公分處往前為量測範圍。

E椅距：以捲尺為量測工具，直接量測前後相鄰座椅間的距離，取最小值為量測數據。

F椅墊深：直接以捲尺量測相切於座墊前緣垂直線至椅背中心切線於椅墊中心垂直線之水平距離。

G.行李廂高度：直接藉由手持式光學量測儀直接量測高度。

H.乘客座椅寬：直接以捲尺量測乘客座椅座墊之最小寬度。

I.安全門有效高：直接藉由手持式光學量測儀或捲尺量測安全門之有效高度(指沒有阻礙或受干涉的空間即真正可通過之高度)。

J.安全門有效寬：直接藉由手持式光學量測儀或捲尺量測安全門之有效寬度(指沒有阻礙或受干涉的空間即真正可通過之寬度)。

K.安全門通道寬：直接藉由手持式光學量測儀或捲尺量測安全門通道寬(指沒有阻礙或受干涉的空間即真正可通過之寬度)。

L.安全門下緣距地高：以手持式光學量測儀或捲尺配合角尺及水平浮標直接量測自地面到安全門框下緣之距離。

M.安全門字體大小（長）、（寬）：藉由角尺或捲尺量測字體之大小。

N.立位面積：藉由量測立位面積之治具在車內走道及無障礙之空間量測之。（量測總面積㎝2/25㎝＊40㎝＝人數，取整數部分）

O.安全門階梯寬：利用治具定位出量測點後，再直接以捲尺量測有效之寬度。（指沒有阻礙或受干涉的空間即真正可通過之寬度）

P.安全門警告裝置：當開啟安全門時，依測試車裝設之警告裝置來判定。

Q.安全門操作方法、上下車扶手、行李箱左右各一、駕駛座欄杆、行李架、拉手、拉桿、拉環、車身每側安全窗數量及車窗擊破裝置等：為目視查核項目。

1.2.1.5 幼童專用車車身各部規格

(1)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(2)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料（申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼）是否正確無誤。

(3)檢測步驟

A.與「5.2.1.4大客車車身各部規格」檢測內容相同之檢測項目請參照其檢測方法，另屬目視判定之項目以目視結果作為判定依據。

B.出入口至走道應能允許直徑三十公分且高度一百公分之圓柱物體垂直順利通過：以高度100cm；直徑30cm之夾治具檢測是否能垂直順利通過。

C.安全門出入口至走道應能允許直徑三十公分且高度一百二十公分之圓柱物體垂直順利通過：以高度120cm；直徑30cm之夾治具檢測是否能垂直順利通過。

D.椅背向後傾斜角度：以電子角度水平儀直接在椅背平面量取數值。

E.扶手上緣距椅墊上緣距離：以利用角尺架上水平浮標直接以捲尺量取扶手上緣距椅墊上緣垂直間之距離。

F.扶手內緣至臨走道座位中心之距離：利用治具分別在椅墊寬度之中心點及扶手內緣做上記號，再以捲尺或角尺量取兩點間之水平距離。

G.扶手寬度：直接以電子游標卡量取扶手之寬度。

H.椅墊內緣至前座後緣之水平距離：直接以手持雷射測距儀定位於椅墊內緣直接量取距前座後緣之水平距離。

I.保護板上緣距地板高度：直接捲尺或手持雷射測距儀量取保護板上緣治具上之量測點垂直地板之高度。

J.幼童管理人座位空間寬：可直接藉由捲尺量測幼童管理人座位空間寬。

K.幼童管理人座位空間深：可直接藉由捲尺量測幼童管理人座位空間深。

1.2.1.6 小型汽車附掛之拖車車身各部規格

(1)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(2)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料（申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼）是否正確無誤。

(3)檢測步驟

A.全長、全寬、全高及輪胎外緣距車身內緣：量測方法同「車輛安全檢測基準」第二項所述之方法。

B.前後端尖角：

以目視方式檢視在距地高1.8公尺以下之前後端尖角是否製成倒角或圓弧，此倒角或圓弧不得小於0.25cm。

C.側面突出物：

(A)以游標卡尺量測距地高1.8公尺以下突出量是否為5公分以下

(B)以目視方式檢視在距地高1.8公尺以下部份是否製成圓弧或倒角。

D.連結器中心距後軸中心點：量測方法依據法規之定義，同半拖車之量測方式。

E.聯結裝置之型式：依目視判定。

F.聯結裝置與車輪負荷之荷重：依據「車輛安全檢測基準」第二項重量量測結果判定。

### 附錄1.2.2 車輛燈光與標誌檢驗規定

(1)名詞解釋

A.基準中心：係以燈殼所刻劃的中心記號為準，若無刻劃則以燈泡中心為準。

B.照明面：燈具之橫向尺度量測係從該燈具點亮後，最明顯之邊界起算。

(2)檢測環境需求

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(3)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料(申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼)是否正確無誤。

(4)檢測步驟

A.燈光狀態：依據實車裝設之狀態目視判定是否與法規相符。對於方向燈及危險警告燈，尚需以計時碼表記錄每分鐘閃爍次數。

B.燈光尺度：

C.燈具中心點距地高：利用治具架上水平浮標定位於燈具之基準中心位置，直接利用捲尺量取垂直於地面之高度。

D.照明面(反光面)上緣距地高：利用治具架上水平浮標定位於燈具之照明面（反光標誌之反光面）上緣之位置，直接利用捲尺量取垂直於地面之高度。

E.照明面(反光面)下緣距地高：利用治具架上水平浮標定位於燈具之照明面（反光標誌之反光面）下緣之位置，直接利用捲尺量取垂直於地面之高度。

F.照明面(反光面)外緣：利用治具定位於相鄰兩燈具照明面（反光標誌之反光面）之外緣，再直接利用捲尺量取兩相鄰間平行間距。

G.照明面(反光面)內緣：利用治具定位於相鄰兩燈具照明面（反光標誌之反光面）之內緣，再直接利用捲尺量取兩相鄰間平行間距。

### 附錄1.2.3 車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施

# (1)依車輛燈光與標誌檢驗規定中之各燈種特定要求，進行下列檢測

A.燈具數量：直接計算同一功能燈具之數量，如近光頭燈應為二燈。

B.燈光顏色：確認燈具所需之特定顏色，如車寬燈應為白色。

C.安裝配置：如方向燈須依型式不同(1a,1b,2a,…),在車上採用不同之配置方式。

D.裝設位置：依各燈種之特定需求，量測其裝設位置尺度。

E.幾何可視性：量測各燈種之可視角度；依照零組件配光檢測結果。

F.投射方向：燈光之主要發光方向；近光頭燈之垂直投射量測，需於特定場地中(如暗室)並依各車種之特定需求進行各種負載下量測。

G.電路接線：查驗各燈種之特定作動方式；如方向燈每分鐘閃爍次數為60~120次。

H.識別標誌：查驗各燈種作用時之特定告知使用者方式；如方向燈啟動時需以視覺或聲響等方式來告知使用者。

I.主要檢測步驟：

(A)接車及車輛狀態查核：自前一流程接下測試車;檢查車身外觀,車輛辨識號碼,燃油90%,備胎及基本工具等應配件是否齊全。

(B)信號燈光狀態檢查：查核測試車之燈具型式,數量,對稱性,作動狀態,單品認證符號,紅色燈與白色燈的可視狀況…等。

(C)燈光尺度檢查：以尺規檢測燈具安裝尺度。

(D)車輛軸重計算：將車以地磅先量測車輛之各軸重,並進行紀錄。

(E)車輛照準整備(第一次定位及儀器架設、安裝等)：將車輛置於測試區,進行所需配重，並進行機準點標定調整，量測設備系統設定;接著開始量測照準位置。

(F)負載狀態照準檢查：依規範定義各狀況所需追加之配重；並進行配重後,再重新量測各負載下之照準位置(對M1類車輛至少照規範進行6次配重；其餘大型車則須配至額定總重)

(G)車輛復原及交車：將車輛原至初始狀態。

(2)檢測標準

各燈具需分別符合「車輛安全檢測基準」第三項-車輛燈光與標誌檢驗規定中之一之汽車及拖車之燈光與標誌檢驗規定內之各燈具特定要求規範。

### 附錄1.2.4 靜態煞車

(1)檢測環境需求

量測區間應平直、乾淨並以堅硬材料舖設之路面。

(2)車輛準備確認

A.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

B.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

C.測試時總車重應為空車重量加駕駛者的體重。

D.車輛之煞車系統應依原廠規格值進行調整及設定。

(3)檢測步驟

A.開啟煞車力試驗機之電源，並完成暖機及歸零之步驟。

B.將試驗車前軸停於煞車試驗機上，左右兩輪停於煞車試驗機滾輪中央。

C.放鬆煞車，變速箱置於空檔位置。

D.啟動煞車試驗機，滾輪開始轉動。

E.全力踩下煞車踏板，待儀錶顯示最大值出現後，放開煞車踏板，記錄煞車力。

F.依序量測第二軸、第三軸或手煞車。

G.檢測結果：

H.煞車總效能：各軸煞車力之總合。

I.手煞車力：手煞車作動輪之煞車力總合。

J.平衡度：左右兩輪煞車力比值。

計算方式：

式中 FA、FB為同一軸兩側各別之煞車力，且FA>FB

(4)特別注意事項

A.試驗車駛入煞車試驗機時，應保持車輛正對試驗機，以減少量測之誤差。

B.試驗過程中，如試驗輪會被拖曳離開試驗機滾輪，應使用輪檔將未受測輪頂住，使試驗車不會移動。若還是會被拖曳移動，則需使用其他車輛牽引住試驗車。

C.大型車輛若為後雙軸驅動車輛，應將其差速器鎖定，使所有驅動輪連動，方能正確的測得手煞車力。

D.手煞車制動輪，依各車種設計不同，未必都是在後軸，故各軸均要試驗。

### 附錄1.2.5 左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)

(1)檢測環境需求:

實驗區維持於常溫常濕，確保各儀器功能保持正常。測試區域內，地面要求整潔、乾燥與平直，不得放置任何影響量測結果之物品。

(2)車輛準備確認

A.確認測試車之長度、寬度、高度是否可安全通過或置留於實驗室內。測試車進入實驗室時，應有人協助引導，並隨時注意安全。

B.確認測試車是否為可進行測試之完成車或進口舊車。

C.車輛之零組件必需與產品的規格相符。

D.輪胎規格及輪胎氣壓應符合原製造廠的規範。

E.核對與確認測試車輛廠牌、型式及業務單位所提供之各項資料(申請總案號、車身號碼、檢測日期、引擎號碼)是否正確無誤。

(3)檢測步驟

A.上緣距地高：以角尺配合水平氣泡浮標定出左、右邊防捲入裝置上緣最低點之水平面，接著以捲尺自地面量測此點距離。

B.下緣距地高：以角尺配合水平氣泡游標定出左、右邊防捲入裝置下緣最高點之水平面，接著以捲尺自地面量測此點距離。

C.防止捲入裝置平面部份與前輪距離：以垂直角尺架上水平浮標接觸前輪胎面後緣，再將角尺貼平防捲入裝置，可得平面部份與前輪距離。

D.防止捲入裝置平面部份與後輪距離：以垂直角尺架上水平浮標接觸後輪胎面後緣，再將角尺貼平防捲入裝置，可得平面部份與後輪距離。

E.後懸防止捲入裝置距後輪距離：以垂直角尺架上水平浮標接觸後輪胎面後緣，再將角尺貼平防捲入裝置，可得平面部份與後輪距離。

F.防止捲入裝置上緣距車身下緣之距離：直接以捲尺量取防止捲入裝置上緣與車身結構下緣之相對最大距離。

G.裝置欄杆斷面高：直接以捲尺或電子游標卡尺量測裝置欄杆斷面之高度。

H.欄杆間之垂直間距：以捲尺直接量測相鄰欄杆垂直之最大間距。

I.防止捲入裝置應牢固：以目視方式檢視裝置與車身接合方式，並配合徒手或施加荷重於裝置上緣，檢視其是否牢固。

J.車側裝置外緣不得突出車身：以目視方式進行檢測。

K.防止捲入裝置應於前後兩外側輪之輪胎接地面中心點連線之外側：以目視方式進行檢測。

L.車側裝置表面應平滑：以目視方式進行檢測。

M.防止捲入裝置相連部分之橫向間隙：以目視方式進行檢測。

N.防止捲入裝置前後邊緣末端彎曲半徑：以0.25㎝之R規直接測量。

O.後方安全防護裝置寬度：直接以捲尺量測裝置之最外緣。

P.後方安全防護裝置距車身最後端距離：在車尾及安全防護裝置的最末端藉由治具的輔助，在地面設立量測點，然後以捲尺量測其相對距離後，得到裝置深度尺寸。

Q.後方安全防護裝置應牢固：以目視方式進行檢測。

R.後方安全防護裝置與側方防止捲入裝置應連續：以目視方式進行檢測。

S.後方安全防護裝置應對稱裝設：以目視方式進行檢測。

T.後方安全防護裝置不得遮蔽車輛之號牌及後方燈光：以目視方式進行檢測。

### 附錄1.2.6 汽車傾斜穩定度規定

(1)車輛準備確認

A.車內(含行李箱)所有物品均須固定，必免掉落損壞。

B.車窗均需緊閉。

C.量測輪胎胎壓是否符合輪胎廠商規格要求。

D.懸吊系統應調至正常工作位置上。

E.所有座椅均須調至正常位置。

F.車重為空載。

G.吊桿吊爪需固定良好。

(2)檢測步驟

A.開啟試驗機之電源，並完成暖機及歸零之步驟。

B.將傾斜度試驗機恢復在水平位置，車輛駛入傾斜台之中央對稱位置，需確認前後輪均跨置於傾斜台上。

C.拉緊手剎車，將防止車輛翻覆及車輛歸位設備裝置妥當。

D.操縱控制開關，使傾斜試驗機之傾斜台緩慢昇起。

E.讀取傾斜側輪胎離開台面之瞬間，試驗機指示器之角度。

F.按下回復鍵，使車輛恢復水平位置。

G.依前述程序進行另一側邊之檢驗。

(3)特別注意事項

A.在執行當日的第一個測試前，於沒有任何負載的情況下，利用手動操控的方式，將傾斜平台升降數次，以便提供螺桿適當的潤滑。

B.試驗車駛入試驗機時，應保持車輛平行試驗機，以減少測試之誤差。

C.針對車輛中心之檢測設備測試車總重量不應超過20噸，以免承載平台負荷過重，對荷重元造成損害。若超過此項限制，得報請交通部同意，以計算方式替代。

D.傾倒保護機構上之翻覆保護塊應擺放在車體堅硬部位，避免與玻璃接觸。此外，尚需使用車輪擋塊防止車輛側滑。

E.測試過程中，絕對禁止人員進入傾斜度試驗機工作範圍內。

F.測試車高不可超過4.5公尺，以避免損壞鐵門。

### 附錄1.2.7 喇叭音量

(1)檢測環境需求

A.背景噪音須低於檢測時之喇叭音量10dB（A）以上。

B.無雨、路乾。

C.路面需為堅硬路面，且盡可能平坦。

(2)車輛準備確認

A.確認車輛處於熄火狀態、電門關閉，自排車檔位為「Ｐ檔」，手排車檔位為「空檔」，且手煞車已在作動位置。

B.裝設受測車輛之前牌照，並予以適當固定。

C.將噪音計固定於腳架上，並開機10分鐘以上。

D.利用音位校正器查驗噪音計的音壓位準檢測設備。

E.將輸入電壓之電源線，外接於電源供應器之正負極，並鎖緊。

F.將連接測試車電瓶線之＋,－端，接於三用電表上之正負探針上。

G.啟動電源供應器，適當調整電壓及電流。

(3)檢測步驟

A.將麥克風架設在車身前方7公尺且距離地面0.5 m的高度。

B.進行背景噪音量測，並將結果記錄。

C.於噪音計上按下 “Reset All” 鍵後，按下喇叭。

D.由0.5m至1.5m緩慢往上移動，待噪音計到達1.5m處，停止喇叭音量開關。

E.讀取噪音計上記錄之最大噪音值，並將結果記錄。

F.確認檢測結果大於背景噪音10dB（A）以上，若檢測結果值未大於背景噪音10dB（A）以上，則該次檢測值判定為無效，須排除過高之背景噪音源後依步驟3、4重新進行該次檢測。

G.當所有車輛都已進行完檢測後，再一次進行噪音計之查驗，以確認儀器設備無異常。

(4)特別注意事項

A.電壓源輸入值，依車種不同調整是否正確。

(A)喇叭額定電壓為6V時，電表讀值應為6.5V。

(B)喇叭額定電壓為12V時，電表讀值應為13V。

(C)喇叭額定電壓為24V時，電表讀值應為26V。

### 附錄 1.2.8聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施

(1)檢測環境需求：

A.背景噪音須低於檢測時的喇叭音量10dB（A）以上。

B.風速低於9m/s以下。

C.無雨。

D.路面需為堅硬路面，且盡可能平坦。

(2)車輛準備確認：

A.確認車輛檔位為「Ｐ檔」，且手煞車已在作動位置。

B.裝設受測車輛之前牌照，並予以適當固定。

C.將噪音計固定於腳架上，並開機10分鐘以上。

D.利用音位校正器查驗噪音計的音壓位準檢測設備。

E.將輸入電壓之電源線，接於電源供應器的正負極，並鎖緊。

F.將連接測試車電瓶線之＋,－端，接於三用電表上的正負探針上。

G.啟動電源供應器，適當調整電壓及電流。

(3)檢測步驟：

A.將麥克風架設在距離地面0.5 m的高度。

B.進行背景噪音量測。

C.於噪音計上按下 “Reset All” 鍵後，持續按喇叭，移動麥克風高度從0.5m至1.5m後喇叭停止，讀取噪音計上記錄之最大噪音值，並將結果記錄。

D.確認檢測結果大於背景噪音10dB（A）以上，若檢測結果值未大於背景噪音10dB（A）以上，則該次檢測值判定為無效，須排除過高之背景噪音源後依步驟2、3重新進行該次檢測。

E.當所有車輛都已進行完檢測後，再一次進行噪音計之查驗，以確認儀器設備無異常。

(4)檢測結果：

A.汽車喇叭音量：在車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍  內，應介於九十三dB（A）與一一二dB（A）之間。

B.機器腳踏車喇叭音量：在車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於八十dB（A）與一一二dB（A）之間。

(5)特別注意事項

A.電壓源輸入值，依車種不同調整是否正確。

B.喇叭額定電壓為6V時，電表讀值應為6.5V。

C.喇叭額定電壓為12V時，電表讀值應為13V。

D.喇叭額定電壓為24V時，電表讀值應為26V。

E.背景噪音須低於檢測時的喇叭音量10dB（A）以上。

### 附錄1.2.9 載重計安裝規定

(1)檢測環境需求

常溫及常濕。

(2)車輛與測試件準備確認

A.檢查載重計外觀及標準配備有無損傷遺漏如載重計說明書、車輛規格書等。

B.目視檢查測試件，不得有任何龜裂或鬆動現象。

C.確認試驗用車之總重量或總聯結重

D.確認載重計載重最大顯示範圍。

E.確認試驗用車之最大積載重量與載重計是否相符。

F.確認空車時載重計顯示是否歸零。

(3)檢測步驟

A.載重計安裝位置:載重計之載重讀值顯示裝置應安裝於車輛右側可直接目視之位置。檢查載重計之安裝位置是否正確，並使用數位相機拍照存證。

B.載重計最大量測刻度:載重計之載重最大量測刻度，應為大貨車或半拖車之核定容積乘上比重1.5之值的1.2~2倍之間，檢查其計算結果與載重計之載重最大量測刻度是否正確，並使用數位相機拍照存證。

C.載重計量測誤差:

(A)將車輛停放於平坦場地，並拉緊手煞車，並在載貨台內規劃出橫向中心線與縱向中心線。

(B)確認模擬荷重：模擬荷重為核定載重量無條件進位取整數公噸為模擬荷重。

(C)準備足夠模擬荷重之砝碼數，並執行操作堆高機或吊車，將砝碼依次平穩的吊至車輛貨台並沿中心線位置均勻分佈車輛貨台上。

(D)砝碼擺設完成拍照存證，確認載重計量測誤差，檢查載重計刻度值拍照存證。

### 附錄1.2.10 轉彎及倒車警報裝置安裝規定

(1)檢測環境需求

A.背景噪音須低於檢測時的喇叭音量10dB（A）以上。

B.無雨、路乾。

C.路面需為堅硬路面，且盡可能平坦。

(2)車輛準備確認

A.確認車輛處於熄火狀態，自排車檔位為「Ｐ檔」，手排車檔位為「空檔」，且手煞車已在作動位置。

B.裝設受測車輛之前牌照，並予以適當固定。

C.將噪音計固定於腳架上，並開機10分鐘以上。

D.利用音位校正器查驗噪音計的音壓位準檢測設備。

E.將輸入電壓之電源線，接於電源供應器之正負極，並鎖緊。

F.將連接測試車電瓶線之＋,－端，接於三用電表上之正負探針上。

G.啟動電源供應器，適當調整電壓及電流。

(3)檢測步驟

A.倒車警告音量之檢測步驟

(A)倒車警告音檢測之噪音計架設：架設於車輛正後方車輛中心線上距車尾1.5 m，距地面高1 m處。

(B)進行背景噪音量測，並將結果記錄於檢測記錄表。

(C)打開汽車電源，並開啟倒車警告音開關（啟動駐煞車，並將檔位排入Ｒ檔）。

(D)於噪音計上按下 “Reset All” 鍵後，讀取噪音計上記錄之最大噪音值，並將結果記錄。

(E)重複步驟C.、D.兩次。

(F)確認檢測結果大於背景噪音10dB（A）以上，若檢測結果值未大於背景噪音10dB（A）以上，則該次檢測值判定為無效，須排除過高之背景噪音源後依步驟C.、D.重新進行該次檢測。

(G)當所有車輛都已進行完檢測後，再一次進行噪音計之查驗，以確認儀器設備無異常。

B.轉彎警告音量之檢測步驟

(A)轉彎警告音檢測之噪音計架設：架設於車輛轉彎警告燈具中心外側，距警告燈1.5m（含左、右兩側）、距地面高1m處

(B)噪音計架設於車輛右側

(C)進行背景噪音量測，並將結果記錄於檢測記錄表。

(D)打開汽車電源，並開啟轉彎警告音開關（檢測右轉警告音，則啟動方向燈向右，反之則向左）。

(E)於噪音計上按下 “Reset All” 鍵後，則開始進行檢測，檢測倒車警告音之最大值，並記錄於檢測記錄表上。

(F)重複C.～F.步驟兩次。

(G)確認檢測結果大於背景噪音10dB（A）以上，若檢測結果值未大於背景噪音10dB（A）以上，則該次檢測值判定為無效，須排除過高之背景噪音源後依步驟C.、D.重新進行該次檢測。

(H)將噪音計依本文A.步驟架設於車輛左側，重複步驟C.～G.，以完成左側轉彎警告音之檢測。

(4)特別注意事項

A.電壓源輸入值，依車種不同調整是否正確。

(A)喇叭額定電壓為6V時，電表讀值應為6.5V。

(B)喇叭額定電壓為12V時，電表讀值應為13V。

(C)喇叭額定電壓為24V時，電表讀值應為26V。

### 附錄1.2.11 機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置

(1)檢測環境需求

A.溫度: 25±2℃

B.相對濕度: 80％以下

C.量測過程中，隔熱護蓋附近不得有異常之氣流擾動。

(2)試驗車狀態

A.試驗時只開必須之動力。

B.如引擎使用增壓器，所有控制器必須在原製造廠規定之正常位置，且在試驗中應正常運轉。

C.車輛之輪胎必須與登記試驗車型相同，胎壓與原廠製造規定相同;但若車體動力計對定之滾筒，外徑在500mm以下時，可將胎壓提高30%至50%，此項資料均在試驗結果表格中註明。

(3)檢測步驟

A.機車於動力計上以60±1km/h行駛5km。

B.機車啟動後依CNS11386[機器腳踏車排氣污染量試驗法]模擬市區駕駛行車型態連續行駛四次。

C.降低車速至靜止後熄火並關閉動力計及機車廢氣排放系統，立即監測待測表面點之溫度。

D.如圖所示三點及選擇護蓋固定點(若為內凹式構造，則取最接近之表面)為試驗點。

E.自開始(含)量測起，紀錄每個一分鐘選定試驗點之表面溫度，至十五分鐘止，若十五分鐘內之溫度仍呈現升高趨勢，則需持續監測其溫度至持續下降之第五分鐘為止。

F.選取其記錄之最高值作為結果判定依據。

### 附錄1.2.12 機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定

(1)檢測環境需求

常溫，無特別需求

(2)測試件準備確認

腳架穏定性：整車。

腳架固定系統耐久性測試件：完整之腳架結構，且包含所須之治具。

(3)檢測步驟

A.腳架穏定性

(A)水平支撐面穩定性試驗：(側腳架會自動彈起之車輛才執行本試驗)

a.將車輛車頭朝測試平台前端，車輛中間縱面與測試平台基準線重合，展開側腳架使車子靜置於測試台上。

b.將轉向軸上鎖，排入空檔，若有自動變速箱則排於停車檔 (parking)。

c.若車子有駐煞車(parking brake)則啟動煞車。

d.將電子角度水平儀吸附於機車座墊上並與縱向基準線交叉呈90度，再將傾角儀歸零。

e.將車子往其垂直方向移動3度，並確認側角架是否自動回復至縮回位置。

B.傾斜面穩定性試驗：

(A)將車輛車頭朝測試平台前端，車輛中間縱面與測試平台基準線重合，撐起中央腳架。

(B)傳動機構排入空檔，若有自動變速箱停車檔，則排於停車檔。

(C)若車子有駐煞車(parking brake)則啟動煞車。

(D)將轉向軸上鎖；電子角度水平儀置於測試平台上。

(E)將測試平台緩慢升起，並讀取電子角度水平儀數值，當逹到測試條件所須之角度時停止測試平台上升，確認車子是否會傾倒或下滑。

(F)將測試平台緩慢下降到水平靜置狀態。

(G)若轉向軸左、右皆可上鎖時，將轉向軸轉向另一方向上鎖，並重覆D.到F.之步驟。

(4)腳架固定系統耐久性

A.將腳架固定於測試機台上，啟動可程式控制器(PLC)之電源。

B.調整腳架固定台之高度至適當之位置。

C.設定耐久測試次數：裝有兩個腳架者，每一腳架各10000次支撐及縮回週期(約16.7小時)。裝有一個腳架者，15000次支撐及縮回週期 (約25小時)。測試頻率為約每分鐘10次。

D.按下啟動按鈕開始執行耐久測試，測試完成後按下停止按鈕停止測試。

E.確認腳架固定系統功能是否正常。

F.拆除測試件，結束測試。

### 附錄1.2.13 機器腳踏車客座扶手規定

(1)檢測環境需求

無特別需求

(2)測試件準備確認：整車

A.檢測步驟

(A)將車輛置於測試平台上，且使夾具將車輛固定於測試平台。

(B)安裝荷重元及放大器，調整放大器之設定。

(C)將吊帶均勻分佈穿過客座手把中間，使其接觸面積不得小於10cm2，並以U型扣環將吊帶與荷重元結合。

(D)調整吊車使吊勾與荷重元垂直於客座手把，架設完成後，在荷重元不受力狀態下將放大器歸零。

(E)按下吊車控制器，使客座手把漸漸受到向上拉力至2000N(約204kg)為止(若為雙握把型，每一握把須能承受1000牛噸(N)之垂直拉力)，確認客座手把是否因拉力而斷裂。

(F)按吊車控制器，將拉力釋放，結束測試。

### 附錄1.2.14 載重計

(1)檢測環境需求

常溫常濕

(2)測試件準備確認

A.檢查載重計外觀及標準配備有無損傷遺漏如載重計說明書、車輛規格書等。

B.目視檢查載重計是否有裂痕破損產生，並核對登錄資料確定該載重計組裝條件合乎原設計要求。

(3)檢測步驟

A.載重顯示方式：以相關攝影器材拍攝試件之表頭顯示部分，其刻度值應在500公斤以下。

B.防止擅改設計：以相關攝影器材拍攝試件，其應有鉛封或其他防止擅改相關設計，且須不易由外部進行內部之機構調整，足以達成防止擅改目的。

C.振動試驗：測試件依正常之安裝狀態裝置於振動機台上，以加速度4.5G，振動頻率33Hz於上下軸向振動4小時、左右及前後軸向各振動2小時。

(4)防水試驗：測試件依正常之安裝狀態，置於灑水口之放水管約40公分處，放水管以每分鐘旋轉15～25次，試件沿垂直軸每分鐘旋轉約17次，執行試驗約10分鐘。

(5)防塵試驗：

A.測試件依正常之安裝狀態，架設於長、寬、高各90～120公分之密閉容器內且距離容器壁15公分以上，於容器中置入約5公斤之第一種卜特蘭水泥。

B.每間隔15分鐘吹入空氣2～5秒鐘以使其能在容器中均勻擴散，連續施行5小時。

### 附錄1.2.15 行車紀錄器

(1)檢測環境需求

常溫常濕

(2)測試件準備確認

目視檢查待測件，不得有任何龜裂或鬆動現象。

(3)檢測步驟

A.精度試驗

(A)將行車記錄器驅動部與伺服馬達連接。

(B)將行車記錄器記錄紙按規定對準時間裝設完成。

(C)經過24小時後取出記錄紙檢查其精度是否符合規定。

B.耐溫性試驗

(A)將行車記錄器放置於恆溫恆濕櫃內70(C及-30(C各靜置1小時。

(B)取出行車記錄器再執行精度試驗，且應符合規定。

C.溫度特性

(A)將行車記錄器放置於恆溫恆濕櫃內其中溫度為-15℃～60℃，當60℃時之濕度約為50%RH。

(B)將行車記錄器以伺服馬達用60km/hr驅動24小時後，取出記錄紙檢查其瞬時速率、行駛距離、24 小時行駛時間是否符合規定。

D.振動試驗

(A)將行車記錄器本體依正常之安裝狀態裝置於振動台上，伺服馬達安裝於振動台以外之適當處所，驅動線並適當固定以避免磨損。

(B)行車記錄器裝上記錄紙後，以伺服馬達以相當於行車記錄器最高刻度百分之80之速率迴轉。

(C)行車記錄器在振動台以頻率33Hz、全振幅為2mm之振動參數，分別依上下方向執行4小時、前後方向執行2小時、左右方向執行2小時。

(D)行車記錄器振動試驗後，取出記錄紙檢查其瞬時速率、行駛距離、24 小時的行駛時間是否符合規定。

E.耐久試驗

(A)將行車記錄器依照其正常安裝狀態固定完成。

(B)伺服馬達以相當於行車記錄器最高刻度百分之80之速率迴轉驅動行車記錄器。

(C)當行車記錄器行駛距離達三萬公里後，檢查行車記錄器各部有無異常狀況，且瞬時速率、行駛距離、24 小時行駛時間是否符合規定。

F.防止擅改設計
檢查行車記錄器有無防止擅改設計，確認其設計須不易由外部進行內部之機構調整，並將其設計拍照存證。

### 附錄1.2.16 小型汽車附掛拖車之聯結裝置靜態強度

(1)檢測環境需求

常溫常濕。

(2)測試件準備確認

A.檢查聯結裝置外觀及標準配備有無損傷遺漏，如聯結裝置說明書、聯結裝置規格書等。

B.目視檢查聯結裝置是否有裂痕破損產生，並核對登錄資料確定該聯結裝置組裝條件合乎原設計要求。

(3)檢測步驟

A.將聯結架或聯結器依廠牌型式之不同裝設於夾治具上，利用材料試驗機或合適之伺服油壓缸執行拉力、壓力與推力於聯結架或聯結器上檢驗其靜態強度。

B.聯結裝置前後受力實驗設定值：製造廠宣告荷重之二倍。當油壓缸向上為往前拉荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點，再使油壓缸向下為往後推荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點即可停止試驗。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

C.聯結裝置左右受力實驗設定值：製造廠宣告荷重之百分之七十。當油壓缸向上為往右拉荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點，再使油壓缸向下為往左推荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點即可停止試驗。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

D.聯結裝置上下受力實驗設定值：製造廠宣告荷重。當油壓缸向上為往上拉荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點，再使油壓缸向下為往下推荷重元數值達到實驗設定值時，試驗機自動釋放力量至零點即可停止試驗。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

### 附錄1.2.17 小型汽車置放架之靜態強度

(1)檢測環境需求

常溫常濕。

(2)測試件準備確認

A.檢查小型汽車固定式置放架外觀及標準配備有無遺漏，如小型汽車固定式置放架說明書、規格書等。

B.目視檢查小型汽車固定式置放架是否有裂痕破損產生，並核對登錄資料確定該小型汽車固定式置放架組裝條件合乎原設計要求。

(3)檢測步驟

A.將小型汽車固定式置放架依製造廠商規定或ISO 11154-1 Road vehicles-Roof load carriers之法規裝配方法裝配於設計夾具上(夾具由製造廠商提供)，並與試驗設備（天車或合適之伺服油壓缸）接合，再利用施加拉力於小型汽車固定式置放架上檢驗其靜態強度。施力方向依製造廠宣告之荷重作用方向，如廠商無宣告荷重之作用方向則依ISO 11154-1 Road vehicles-Roof load carriers之法規施力方向執行檢測，即下列2至5所規定之試驗。

B.小型汽車固定式置放架前桿受力試驗：調整置放架前桿受力方向，將天車緩慢拉伸使力量持續上昇到製造廠宣告荷重之二倍，並保持30秒後再將力量釋放。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

C.小型汽車固定式置放架後桿受力試驗：調整置放架後桿受力方向，將天車緩慢拉伸使力量持續上昇到製造廠宣告荷重之二倍，並保持30秒後再將力量釋放。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

D.小型汽車固定式置放架正前方拉力試驗：調整置放架正前方拉力方向，將天車緩慢拉伸使力量持續上昇到製造廠宣告荷重之二倍，並保持30秒後再將力量釋放。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

E.小型汽車固定式置放架前方中心線夾角20∘拉力試驗：調整置放架前方中心線夾角20∘拉力方向，將天車緩慢拉伸使力量持續上昇到製造廠宣告荷重之二倍，並保持30秒後再將力量釋放。檢查測試件是否有破壞或脫落之現象。

### 附錄1.2.18 車輛內裝材料難燃性能要求

(1)檢測環境需求

採用水平式燃燒試驗法進行測試，內裝材料在溫度25±2℃及相對濕度65±5%下靜置24hr，立即進行試驗。

(2)試片規定

A.試片尺寸長355mm寬100mm，厚度以實際使用之最薄厚度準備，若厚度超過13mm以最大13mm為原則。

B.若無法裁剪成規定尺寸，請儘可能取到接近標準試片的最大面積為原則。

(3)檢測步驟

A.電源、燃料氣體容量之確認。

B.安裝待測件，將夾持好的試樣水平置於試驗箱中央。

C.燃燒火燄調整到38mm後，確定燃具頂端中心置於離試樣開放端中心下方19mm處位置。

D.將試樣置於火燄上15秒鐘。

E.當試樣上之燃燒火燄到達離試樣開放端38mm距離時(附圖之A標線處)開始計時(先前之燃具火燄施放的時間不列入計算)。

F.量測火燄進行到離試樣夾持端前38mm(附圖之B標線處)的時間；如果火燄尚未到達該位置即熄滅，則記錄到其火燄熄滅為止的時間。

(G)由以下方程式計算燃燒速率：

B=60×(D/T)

其中：

B=燃燒速率，單位為mm/min。

D=火燄進行距離，單位為mm。

T=火燄進行到D距離的時間，單位為秒。

(4)特別注意事項

供給燃具之氣體，其產生之火燄溫度需與天然氣產生者相當，其熱值需在33.6~41.3MJ/m3的範圍之內。

### 附錄1.2.19 反光識別材料

(1)檢測環境需求

常溫常濕。

(2)測試件準備確認

A.將測試件裁剪成100mm×100mm之大小。

B.耐候性試驗前需將測試件100mm×100mm之大小，裁剪成50mm×100mm。

(3)檢測步驟

A.色度測試：使用符合CIE第15號(1971)文件之分光光度計以及CIE標準D65光源，以與法線呈4 5度，沿法線進行觀測。

B.回歸反射性能測試：

將測試件裝置於旋轉配光儀，以標準A光源投射測試件，並以規定之入射角以及觀測角進行量測。

C.耐候性試驗：

(A)耐候性：對於每次試驗，需兩個樣品。一個樣品需處於黑暗處和乾燥容器以備爾後作為「未試驗基準樣品」。第二次樣品將依據「國際標準組織」標準105-B02-1978、4.3.1.之合格光源，將反光識別材料暴露直到藍色標準No.7衰退到No.4灰色等級。試驗後，在中性清潔劑溶液中洗滌樣品，待乾燥後檢查在(2)和(3)中規定要求規格。

(B)外觀：暴露後之樣品表面應無龜裂、剝離、分裂、氣泡、分層、扭曲、白化、沾污、腐蝕。

(C)顏色牢固：暴露後樣品之顏色要求必須執行回歸反射性能確認，不低於規定值的80%。

計算回歸反射係數(反射強度) R=

其中：I=光度，單位為cd

E=照度，單位為lx

A=反光識別材料面積，單位

### 附錄1.2.20 反光識別材料：自九十五年七月一日起實施

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備確認：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：試件於耐熱試驗完成一小時後(參照「車輛安全檢測基準」第三十五之一項之6)，進行下列1以及2之測試。

A.色度測試：使用CIE標準A光源沿試件法線方向照射，或與其法向成橫向五度角，並於與反光識別材料與其法向成20’角度方向進行量測。

B.光度(回歸反射性能)測試：將測試件裝置於旋轉配光儀，以CIE標準A光源沿試件法線方向照射，並以規定之入射角以及觀測角進行量測(參照「車輛安全檢測基準」第三十五之一項之6.1.3)。量測幾何如下圖所示。

試驗後樣品分別進行表面耐性測試(「車輛安全檢測基準」第三十五之一項之7之程序)、耐候性試驗、耐腐蝕性試驗以及耐水性試驗後樣品需進行光度(回歸反射性能)測試。

(4)檢測結果計算：

回歸反射係數 R=

其中：

I=光度，單位為cd

E=照度，單位為lx

A=反光識別材料面積，單位m2

### 附錄1.2.21 聲音警告裝置(喇叭)

(1)檢測環境需求

耐久測試時，外界溫度需介於15~30℃之間,且AWD處空氣流速應為10 m/s。

(2)測試件準備確認

A.檢查聲音警告裝置外觀有無損傷及文件是否齊全，如喇叭規格、供應電壓(氣壓)、輸出功率等。

B.輸出功率大於7kW屬於M及N類車輛(汽油車與柴油車)使用，需耐久50000次。

C.輸出功率小於等於7kW屬於L1及L3類車輛(機車)使用，需耐久10000次。

(3)檢測位置

喇叭與麥克風距離為2±0.01 m，距地面高度為1.2±0.05m範圍之內，且與麥克風等高度，量測其音量。背景噪音值應至少小於量測值10dB(A)。

(4)檢測方法

A. AWD裝設方式需依製造商指定安裝，支架重量需至少10倍AWD測試之重量，且不得少於30kg。

B.在量測聲音警告裝置時，其音調頻率應相同且持續，使用交流電之聲音警告裝置，其發電機之切換頻率應固定。

C.直流電之聲音警告裝置，聲學特性試驗時其電壓應為額定電壓之13∕12伏特，導線含接點端子電阻應為額定電壓值之0.1∕12歐姆，耐久試驗時電壓應介於額定電壓95﹪~115﹪之間。

D.交流電之聲音警告裝置，聲學特性試驗時其電壓應由AWD製造商指定，並分別測50﹪、75﹪及100﹪發電機連續運轉最大速率之聲學特性，耐久試驗時電壓應介於發電機連續運轉最大速率的50﹪～100﹪之間。

E.進行原況試驗，若符合法規規定值,則開始耐久，耐久依功率區分為10000次及50000次，每次響1秒，各次間隔4秒，在完成至一半規定次數時，若聲音特性與耐久前不同時，此時聲音警告裝置可經調整後再繼續耐久。在完成規定耐久次數後，如有必要可再調整聲音特性。電控氣動式聲音警告裝置每執行10000次耐久後，可使用製造商提供之油品潤滑。

(5)檢測標準

A.輸出功率大於7kW：總音量不得超過118 dB(A)。1800～3550 Hz頻寬的聲壓位準總和應大於3550 Hz以上任一頻率之聲壓位準且不小於105 dB(A)。

B.輸出功率小於等於7kW：總音量不得超過115 dB(A)。1800～3550 Hz頻寬的聲壓位準總和應大於3550 Hz以上任一頻率之聲壓位準且不小於95 dB(A)。

C.從發出聲音到符合上述的最小音量之時間間隔不能超過0.2秒，溫度需介於20±5℃。

### 附錄1.2.22 速率計

(1)名詞釋義

A.標準適用的輪胎：係指廠商所提供各車型通用的輪胎，雪地胎不能是為標準適用的輪胎。

B.標準運轉胎壓：係指冷胎充氣壓力，依廠商所規定之胎壓再增加0.2 bar（約0.2 kg/cm2）。

C.速率計：係指車輛行駛在任何時刻下能提供駕駛者速度的指示裝置。

D.無載條件：係指車輛於可行駛狀態，裝有燃料、冷卻液、潤滑油、工具及備胎(若其為車輛製造廠提供之標準配備)，裝載75 kg重之駕駛人；但不含助手、選用附件或負載。

(2)速率計型式確認:

A.所有傳動系統之傳動比例至速率計(包含任何之減速裝置)。

B.速率計容許誤差值。

C.速率計常數。

D.速率計範圍。

(3)檢測環境需求

A.量測車速的儀器精確度須在±0.5%。

B.測試路面應平坦、乾燥並有足夠的抓地力。

C.對於速率計處之參考溫度應為23±5℃。

D.若使用動力計檢測，滾輪直徑應大於0.4m。

(4)車輛準備確認

A.輪胎應使用標準適用的輪胎。

B.測試過程中的輪胎壓力須充填至標準運轉胎壓。

C.測試車以無載條件進行測試，但應測試之需時可裝載額外重量；車重及各軸分配應於認證文件中載名。

D.廠商所宣告該車型的最高速率。

(5)檢測步驟

A.檢視速率計其速率標示單位，且速率計之顯示應位於駕駛人直接視野區且應於日夜均清晰可見。

B.檢視速率計刻度：速率計刻度應為一、二、五或一０ km/h(公里／小時)。

C.檢視速率計指示間隔：

(A)速率計標度盤最高值未超過二００公里／小時者，速率值指示間隔應不超過二０公里／小時；標度盤最高值超過二００公里／小時者，速率值指示間隔應不超過三０公里／小時。

(B)L1類車輛之標度盤最高值不得超過八０公里／小時，且速率值指示間隔應不超過一０公里／小時。

D.速率計準確性量測：量測儀器所量測之實際車速與車輛本身之速率計所指示之速度值進行判定

(A)測試車速的規定：

(B)

| 廠商宣告最大車速（Vmax） （kph） | 測試車速（V1） （kph） |
| --- | --- |
| Vmax45 | 80﹪Vmax |
| 45＜Vmax100 | 40km/h與80﹪Vmax（若80﹪Vmax大於55km/h才需進行測試） |
| 100＜Vmax150 | 40km/h、80km/h與80﹪Vmax（若80﹪Vmax大於100km/h才需進行測試） |
| 150＜Vmax | 40km/h、80km/h與120km/h |

(C)速率計的顯示數值必須永不少於真實速率且速率計標度盤指示之速率(V1)與儀器指示速率(V2)間應滿足下列條件：

V1：測試車速率計指示數值（錶速）

V2：測試儀器指示數值（真實車速）

### 附錄1.2.23 照後鏡安裝規定

# (1)依「車輛安全檢測基準」第二十八項-照後鏡安裝規定中之4、5、6及7之要求進行檢測

A.照後鏡安裝數量:依據車種之不同(M、N類之車種)及照後鏡種類(Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等)不同，依規定計算照後鏡之安裝數量。

B.照後鏡安裝位置:

(A)以H-machine根據座椅設計位置進而定出駕駛者眼點位置。

(B)以駕駛者眼點為基準，進行量測駕駛側之車外照後鏡位置角度。

(C)以尺規量測全載下車外照後鏡之距地高及凸出車身。

C.照後鏡之使用:確認車內照後鏡調整裝置應使駕駛者於正常駕駛位置即可調整，而駕駛側之車外照後鏡調整裝置應使駕駛者於駕駛室即可調整。

D.照後鏡視野檢測:將測試車定位於視野測試實驗室，依測試車上所裝備之各種類照後鏡(如Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等)對應其特定視野角度需求；量測係以鐳射點模擬眼睛視線投射於照後鏡上，之後再計算照後鏡反射於屏幕上之位置角度。

E.主要檢測步驟:

(A)接車及車輛狀態查核:自前一流程接下測試車;檢查車身外觀,車輛辨識號碼,燃油90%,備胎及基本工具等應配件是否齊全。

(B)座椅基準點量測:將測試車駛入測試場,開始以標準座椅樣規進行R點量測並記錄。

(C)照後鏡安裝位置量測:將測試車進行標準配重後,開始以視野量測設備將標準眼點定位,之後便進行照後鏡安裝角度量測及距地高量測。

(D)照後鏡視野量測:依據不種類後視鏡之要求,開始進行各類照後鏡視野量測。

(E)車輛復原及交車:將車輛還原至初始狀態。

(2)檢測標準

# 依「車輛安全檢測基準」第二十八項-照後鏡安裝規定中之4、5、6及7之要求進行檢測

### 附錄1.2.24 機器腳踏車控制器標誌

(1)檢測環境需求：

溫度、濕度無特別要求。

(2)車輛準備確認：

A.車輛引擎熄火。

B.將車輛依車輛的固定架，固定於地面。

(3)檢測步驟：

A.查檢警告駕駛者與機車控制相關設備及裝置之作動或故障的識別標誌(Tell-tale)是否用光學方式顯示，

B.查檢符號(Symbol)是否標示在控制器(Control)或識別標誌之表面或緊鄰接觸處，並可明顯識別。

C.查檢符號與背景是否有明顯之對比，可易於辨識。

D.使用光學顯示之識別標誌，其顏色之表示方式應符合下列規定：

紅色：危險

橙(琥珀)色：警告

綠色：安全

藍色：遠光燈

E.若裝設下列識別標誌(Tell-tale)則各符號應如下列表所示。

| 遠光燈(藍色) | 近光燈(綠色) | 方向燈(綠色) | 危險警告燈 (紅色) | 後霧燈(橙色) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前霧燈(綠色) | 主燈開關(綠色) | 位置燈(綠色) | 停車燈(綠色) | 空檔指示燈(綠色) |
| 冷卻水溫度 (紅色) | 燃油(橙色) | 引擎機油(紅色) | 電瓶充電狀態(紅色) | 阻風門(橙色) |
| 聲音警告裝置 | 燃料切斷裝置 | 點火裝置(開) | 點火裝置(關) | 電動啟動器 |

### 附錄1.2.25 安全玻璃

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

單位：片

|  | 前擋風玻璃 | 前擋風玻璃以外之玻璃 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 膠合玻璃 | 強化玻璃 | 膠合玻璃 |  |
| 製成品 | 4 | 平面-4 曲面-5 |  | 應附治具 |
| 1100×500mm |  |  | 6 |  |
| 300×300mm | 32 | 6 | 10 |  |
| 100×100mm | 3 |  | 3 | 中心須有7mm之圓孔 |
| 76×300mm | 3 |  | 3 |  |

(3)檢測步驟：

A.抗磨耗測試之可見光穿透率試驗：

(A)光源包括燈絲位於1.5 mm x 1.5 mm x 3 mm長方體內之白熾燈。於燈絲之電壓應使其產生色溫為2856±50K。此電壓應穩定至±1/1000。用來檢查電壓之儀器應有適當精確度。

(B)光學系統包括一焦距至少500 mm透鏡並對色差補正。透鏡全光圈應不超過f/20。透鏡與光源之距離應調整以獲得平行之光束。應插入控光裝置以限制光束直徑為7±1 mm。此控光裝置應位於遠離光源側距透鏡100±50 mm處。

(C)測量迷光之設備，包括於直徑200~250 mm積分球上之光電元件。球應具有光之入口及出口。入口應為圓形且直徑至少為光束兩倍。球之出口應提供光補集器或反射標準。當測試件插入光束時，光補集器應吸收所有光。光束軸應通過入口及出口之中心。光出口之直徑b應等於2a·tan4˚，其中a為球直徑。光電元件之安裝應使其不會受自入口光線或經反射標準之照射。積分球內部表面與反射標準應具有基本上相同之反射率且應平光與非選擇性。光電元件之輸出在使用之流明強度輸出範圍內線性應為±2%。設備之設計應使球於黑暗時檢流計無讀值。整個設施應以定義霧度(haze)之校正標準件定期檢查。若霧度測量係以非上述之設備或方式達成，其結果必要時應修正以使其與使用上述設施所得者一致。

(D)立即將測試件置於積分球入口處。介於測試件表面法線(垂直)與光束軸之夾角應不超過8˚。依下表所列取四項讀值：

| 讀值 | 具測試件 | 具光補集器 | 具反射標準 | 代表品質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 否 | 否 | 是 | 入射光 |
| T2 | 是 | 否 | 是 | 測試件穿透之總光 |
| T3 | 否 | 是 | 否 | 因設備迷散之光 |
| T4 | 是 | 是 | 否 | 因設備及測試件迷散之光 |

說明：

於測試件其他規定位置重複讀取T1、T2、T3及T4以決定均勻性。

計算總穿透率Tt = T2/T1

以下式計算散射率Td：

如下計算迷光之霧度、或光、或兩者，之百分比：

迷光之霧度、或光、或兩者 = 。

以上述公式於測試件未磨耗區域至少四等距點測量初始霧度，再對其取平均值。為替代四次測量，可將測試件以均勻地至少每秒三轉獲得平均值。

對每一型式之安全玻璃，以相同負荷進行三次測試。在測試件經磨耗測試後以霧度作為次表面磨耗之測量。

以上述公式沿測試件經磨耗軌跡至少四等距點測量光散射度，再對其取平均值。為替代四次測量，可將測試件以均勻地至少每秒三轉獲得平均值。

(E)磨耗測試將由執行測試之實驗室依其現有處理之資料判斷是否執行。除玻璃-合成樹脂外，中介層或材質厚度改變通常無須進一步之測試。

B.可見光穿透率測試：

(A)光源包括燈絲位於1.5 mm x 1.5 mm x 3 mm長方體內之白熾燈。於燈絲之電壓應使其產生色溫為2856±50K。此電壓應穩定至±1/1000。用來檢查電壓之儀器應有適當精確度。

(B)光學系統包括一焦距至少500 mm透鏡並對色差補正。透鏡全光圈應不超過f/20。透鏡與光源之距離應調整以獲得平行之光束。應插入控光裝置以限制光束直徑為7±1 mm。此控光裝置應位於遠離光源側距透鏡100±50 mm處。測量點應取光束中心點。

(C)測量設備:接收器應具有與ICI對光學視界標準光度觀察相當之光譜流明效率之相關光譜敏感度。接收器感光表面應以散射介質遮蓋且應至少具有自光學系統射出光束截面之兩倍。接收器之線性以及相關指示儀器於有效讀值範圍內應優於2%。接收器應與光束軸定其中心。

(D)程序:測量系統之敏感度應調整使設備讀值於光徑中未插入安全玻璃窗於距接收器相當於其直徑五倍處。將安全玻璃窗插入控光裝置與接收器之間並調整其轉向使光束入射角為0±5˚。對安全玻璃窗測量正常穿透率，且對每一點測量其於儀器指示之刻度讀值n。本測試目的為決定安全玻璃正常穿透率是否超過規定值。正常穿透率τr等於n/100。

(a)對擋風玻璃，可使用自擋風玻璃最平處切割下來或特別準備具有與實際擋風玻璃材質及厚度特性一致之平坦方形測試件之替代測試方式，測量係對玻璃窗垂直進行。

(b)穿透率測試、抗幅射測試、耐候測試以此方式進行。

C.光學扭曲測試

(A)設備:

a.此方式需利用一適當幻燈片(試映圖)經測試之安全玻璃窗投射於顯示螢幕。投射影像形狀因安全玻璃窗插入導致光線之改變提供扭曲之測量。

b.高品質投影機，具高強度之點光源，具有如下範例之特性：

- 焦距至少90 mm；

- 光圈約1/2.5；

- 150 W石英鹵素燈(若未使用濾鏡)；

- 250 W石英鹵素燈(若使用綠色濾鏡)。

c.幻燈片(試映圖)包括於黑暗背景上之明亮圈形陣列。幻燈片品質應夠好且對比應使執行測量之誤差小於5%。在無安全玻璃窗時，圈形尺寸應使圈形投影後形成如下直徑圓圈之陣列

d.支撐檯最好是能垂直及水平掃瞄，並能旋轉安全玻璃窗。供測量尺寸變化之檢查型板要求要能快速評估。

(B)測試:

a.將安全玻璃窗以設計之傾角安裝於支撐檯。經檢查區域將測試像投影。旋轉安全玻璃窗或將其以水平或垂直移動以檢查整個規定區域。

b.使用檢查型板之評估：以可能誤差範圍為20%已足夠進行快速評估，自偏差變量限制值ΔαL以及安全玻璃窗至顯示螢幕距離R2計算A值：

A = 0.145ΔαL x R2

投射影像直徑變化Δd與角度偏差Δα關係為：Δd = 0.29Δα x R2

其中：

Δd	為mm；

A	為mm；

ΔαL	為弧分數(minutes of arc)；

Δα	為弧分數；

R2	為m。

c.使用光電裝置之測量

若需要可能誤差範圍小於10%之精確測量，測量於投射軸之Δd，點之寬度值取為流明為最大點流明之0.5倍處。

d.結果之表示

藉於表面任何點與所有方向測量其Δd以發現Δd max以評估安全玻璃窗之光學扭曲。

e.替代方式

此外，容許以strioscopic技術作為投影技術之替代，只要測量精確度能維持。

f.距離Δx應為4 mm。

g.擋風玻璃應與車輛安裝具有相同之傾角。

h.於水平面之投影軸應約略維持垂直該平面之擋風玻璃軌跡。

i.測量應執行於：對M1種類車輛於區域A，延伸至車輛中心面，與擋風玻璃對應車輛中心縱向面對稱部份以及區域B。

D.二重影像偏離測試
E.顏色辨識測試
使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

F.厚度測定
厚度許可±0.2mm。

G.破碎試驗
使用質量約75公克之鎚或可提供同等效果之方式，其尖端之曲率半徑須為0.2±0.05mm，進行破碎。

H.耐衝擊性試驗
試樣先在攝氏20±5℃靜置至少4小時，於下表各適用溫度，分別以質量227±2g且直徑約38mm的硬化鋼球，自規定高度自由落下或採取能達到與自由落下相同速率之方式進行測試。對落球高度不大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心25mm範圍內，而對落球高度大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心50mm範圍內；（試樣受衝擊面為其於裝車後朝外側之面）。

膠合玻璃                                           單位：片

強化玻璃

I.耐貫穿性試驗
以質量2260±20g且直徑82mm硬化鋼球，自四公尺高度自由落下或採取能達到相同速率之方式，衝擊點須位於試樣幾何中心25mm範圍內；落球須衝擊試樣於裝車後朝內側之面。

J.人頭模型衝擊試驗
人頭模型質量10±0.2公斤，自1.5公尺高度自由落下或採取能達到相同速率之方式。衝擊點須位於試樣幾何中心40mm範圍內。落球須衝擊試樣於裝車後朝內側之面。

K.耐磨耗性試驗
以裝車後朝外側之面為磨耗面，試驗機每分鐘65至75轉以逆時鐘方向旋轉，各磨耗輪施以500公克載重，進行1000次之旋轉磨耗；試驗後於攝氏20±5℃與相對濕度60±20%環境中靜置至少48小時，測量霧值。

L.耐熱性試驗
試件直接垂直浸入沸水（100℃）二小時後，試樣冷卻至室溫。

M.耐光性試驗
試樣於攝氏45±5℃之裝置中，以裝車後朝外側之面朝向光源，置於距光源 （750±50Ｗ之石英玻璃水銀燈或相當者）230公厘處，以紫外線照射100小  時。

N.耐濕性試驗
試樣垂直置於50±2℃與相對濕度95±4%之密閉容器內14天。

(4)特別注意事項--無。

### 附錄1.2.26 安全帶

檢測方法請參照ECE R16

備註：有關安全帶之檢測方法

諮詢－車輛研究測試中心 品質性能課  黃麗芬 課長

TEL: (04)7811222(代表號) 分機：2503

### 附錄1.2.27 照後鏡

(1)照後鏡尺寸及反射面檢測方法

A.檢測環境需求：

常溫常濕。

B.試件準備：

曲率量測：使用儀器為球面量徑，於量測平台將球面量徑量表歸零，將測試件表面擦拭乾淨。

反射率量測：使用儀器為穿透率反射率量測儀，於儀表上將數值歸零，將測試件表面擦拭乾淨。

C.尺寸量測：

(A)Ｍ及Ｎ類車輛照後鏡：

a.車內照後鏡(Ⅰ類)：應能在其反射面上繪出一個矩形，其矩形之高度為四公分，底邊長為ａ。ａ之尺寸計算方法如下：

b.車外照後鏡(Ⅱ類)：應能在其反射面上繪出一個矩形，和與該矩形之高平行之ｂ線段。矩形之高度為四公分，底邊長為ａ，計算方法如下：，ｂ=二０公分。

c.車外照後鏡(Ⅲ類)：應能在其反射面上繪出一個矩形，和與該矩形之高平行之ｂ線段。矩形之高度為四公分，底邊長為ａ計算方法如下：，ｂ=七公分。

d.廣角車外照後鏡(Ⅳ類)：可提供視野要求之簡單造型。

e.近側車外照後鏡(Ⅴ類)：可提供視野要求之簡單造型。

(B)Ｌ類車輛照後鏡：

a.反射面最小尺寸要求如下：

(a)面積不得小於六九平方公分。

(b)圓形鏡之直徑不得小於九四公厘。

(c)非圓形鏡，其尺寸需允許直徑七八公厘的圓能鑲入反射面。

b.反射面最大尺寸要求如下：

(a)圓形鏡之直徑不得大於一五０公厘。

(b)非圓形鏡，其反射面必須能裝入一二０ 公厘乘二００ 公厘之矩形中。

D.曲率量測：

(A)量測點：曲率半徑必須於通過鏡面中心且平行及垂直於鏡面最長邊之圓弧上，應在接近該圓弧長度１／３，１／２及２／３處量測三點之半徑；rp1表第一點量測之曲率半徑，rp2為第二點，rp3為第三點之曲率半徑，每一量測點由水平項及垂直項完成。

(B)數據處理：計算平均值 ，計算每一量測點測試值與該點平均值之偏差值，將差值除以平均值乘100作為偏差率（﹪），計算rp1、rp2及rp3與r之偏差值將差值除以平均值乘100作為偏差率（﹪）。

(C)量測完成之曲率及偏差率必須符合「車輛安全檢測基準」第二十九項。

E.反射率量測：

(A)將直接量測之結果與計算量測之結果取平均值。

(B)反射率量測之結果必須符合「車輛安全檢測基準」第二十九項。

F.特別注意事項

無。

(2)照後鏡衝擊試驗檢測方法

A.檢測環境需求

常溫常濕

B.測試件準備確認

(A)確認反射鏡面是否無破裂之現象。

(B)確認照後鏡之調整部位是否正常，如可否正常轉動、折疊。

(C)確認固定照後鏡之夾治具強度是否足夠。

(D)與照後鏡製造廠商或車廠人員確認照後鏡固定之方式、程序。

C.檢測

(A)檢測方法概述
用一有效質量(Induced mass) 6.8 kg、直徑(165 mm (1 mm剛性球，且外覆5 mm厚硬度Shore A 50橡膠，模擬人頭撞擊照後鏡時，照後鏡在傷害預防之設計。

(B)測件安裝

a.將照後鏡連同夾治具固定於照後鏡衝擊試驗機之機台上，使之不易搖動。

b.安裝要點

(a)照後鏡安裝於擺錘衝擊治具的位置，須符合車廠或照後鏡製造廠商的安裝要求，並與車輛上的水平及垂直軸向相同。

(b)當照後鏡相對其基座是可調的，其測試位置必須在廠商所提供之任一樞鈕(pivoting device)操作極限內的最小適當位置。

(c)當照後鏡具有一裝置可調整其與基座之距離時，測試時必須調整固定架與基座之距離至最短位置。

(d)當固定架內之反射面是可動的情況下，距車輛最遠之反射面上邊角必須調整至相對於固定架的最大凸出點。

(C)正面衝擊(車內、車外照後鏡適用)

a.調整照後鏡的位置，使當擺鎚位於垂直位置時，通過球鎚中心之水平與縱向垂直平面亦通過照後鏡之鏡面中心，並與照後鏡鏡面輕觸。

b.依安裝要點進行調整後，照後鏡部品會限制球鎚(hammer)之回復，則衝擊點可經討論往旋轉軸的垂直方向左右偏移。其位移必須是為執行測試所絕對需要的。並必須在下列之限制下：

(a)球鎚之範圍需與照後鏡歪斜時，其轉動軸半徑50 mm之圓柱體(cylinder)相交，或至少與其相切。

(b)球鎚的接觸點必須距離反射面邊緣至少10 mm。

c.依設計值針對照後鏡固定螺栓或螺帽上扭力值。

d.調整衝擊桿(擺錘)之衝擊角度為60o ，並固定之。

e.按下卡筍離合器壓頭使衝擊桿落下，撞擊照後鏡。

f.讀取衝擊後記錄指針之角度，並檢視鏡面是否有破損現象，及其狀況。

(D)背面衝擊(僅車外照後鏡適用)

a.調整照後鏡的位置，使當擺鎚位於垂直位置時，通過球鎚中心之水平與縱向垂直平面亦通過照後鏡之鏡面中心，並與照後鏡背面輕觸。

b.依安裝要點進行調整後，照後鏡部品會限制球鎚(hammer)之回復，則衝擊點可經討論往旋轉軸的垂直方向左右偏移。其位移必須是為執行測試所絕對需要的。並必須在下列之限制下：

(a)球鎚之範圍需與照後鏡歪斜時，其轉動軸半徑50 mm之圓柱體(cylinder)相交，或至少與其相切。

(b)球鎚的接觸點必須距離反射面邊緣至少10 mm。

c.依設計值針對照後鏡固定螺栓或螺帽上扭力值。

d.調整衝擊桿(擺錘)之衝擊角度為60o ，並固定之。

e.按下卡筍離合器壓頭使衝擊桿落下，撞擊照後鏡。

f.讀取衝擊後記錄指針之角度，並檢視鏡面是否有破損現象，及其狀況。

(E)45o角衝擊(僅車內照後鏡適用)

a.調整照後鏡的位置，使當擺鎚位於垂直位置時與照後鏡固定架邊緣輕觸，且與鏡面成45 o夾角，並通過鏡面中心之水平面。

b.依設計值針對照後鏡固定螺栓或螺帽上扭力值。

c.調整衝擊桿(擺錘)之衝擊角度為60o ，並固定之。

d.按下卡筍離合器壓頭使衝擊桿落下，撞擊照後鏡。

e.讀取衝擊後記錄指針之角度，並檢視鏡面是否有破損現象，及其狀況。

D.檢測結果

(A)經衝擊試驗之測試後，擺鎚須可回復，其擺臂投影於釋放面之位置與擺鎚垂直位置之夾角至少要20o。

(B)第1點要求不適用黏於擋風玻璃之照後鏡，其特別要求則規定為黏於擋風玻璃之照後鏡於執行衝擊試驗時，照後鏡之固定座若破壞，其殘留的部份不得凸出基座1 cm以上並且其型態(confi-guration)仍須符合第4.點所描述之條件。

(C)所有II類及IV類照後鏡以及與IV類固定架設方式相同之III類照後鏡，擺鎚回覆角度要求由20o 降至10o 。

(D)當照後鏡固定於一平面，其所有零件的曲率半徑 c 值不得小於2.5 mm，包括執行衝擊試驗測試後仍附著於固定架者，但不含此裝置之調整部位，對車內照後鏡而言，能與直徑165 mm的圓球維持靜態接觸(potential static contact)；對車外照後鏡而言，則為直徑100之圓球。

(E)於進行衝擊試驗之測試時，其鏡面不得破裂(break)。然而反射鏡鏡面之裂紋若能完全符合下述條件之任一項，則可被允許：

a.玻璃碎片(fragments)仍附著於固定架背部或一緊密固著在固定架的面上；除了能證明由內壁(backing)分離之玻璃的每一邊裂紋皆不超過2.5 mm者除外。由衝擊點之玻璃面所分離的小碎片是被允許的。

b.鏡面是為安全玻璃所製。

(3)照後鏡撓曲試驗檢測方法

A.檢測環境需求

常溫常濕

B.測試件準備確認

(A)確認反射鏡面是否無破裂之現象。

(B)確認照後鏡之調整部位是否正常，如可否正常轉動、折疊。

(C)確認固定照後鏡之夾治具強度是否足夠。

(D)與照後鏡製造廠商或車廠人員確認照後鏡固定之方式、程序。

C.檢測

(A)檢測方法概述
於照後鏡固定架(holder)最長邊，在接近調整點端用15 mm之施壓條固持，另一端亦用如此之施壓條固持，並於上施加25 Kg的重量，維持1min.，檢視照後鏡固定架之強度，避免照後鏡受壓導致鏡面破裂使人受傷。

(B)待測件準備

a.同型式照後鏡(含支撐架)×一組(至少)。

b.若測試件未編號，請編號。

(C)待測件檢查

a.確認反射鏡面是否無破裂之現象。

b.確認照後鏡之調整部位是否正常，如可否正常轉動、折疊。

c確認固定照後鏡之夾治具強度是否足夠。

d.與照後鏡製造廠商或車廠人員確認照後鏡固定之方式、程序。

(D)測試設備準備

a.確認照後鏡撓曲試驗機左右兩施壓條位置是否可含蓋照後鏡長邊之寬度。

b.確認照後鏡撓曲試驗機兩垂直滑座與夾治具之高度，是否可提供施壓條施壓於照後鏡固定架上。

c.確認施壓砝碼之總合重量是否25 Kg。

(E)待測件安裝

a.將照後鏡連同夾治具固定於照後鏡撓曲試驗機之機台上，使之不易搖動。

b.利用水平儀或傾角儀確認照後鏡固定架水平置放，且鏡面向上。

c.參考照後鏡撓曲試驗機操作標準作業程序，調整左側之水平及垂直滑座轉盤使施壓條輕觸照後鏡固定架，並確保施力點位於施壓條含蓋照後鏡部份之中間位置，且施壓條邊與靠近照後鏡調整部位之固定架端控制於0 ~ 5 mm以內。

d.調整右側(砝碼施壓側)之水平及垂直滑座轉盤使施壓條輕觸照後鏡固定架，並確保施力點位於施壓條含蓋照後鏡部份之中間位置，且施壓條邊與另一固定架端控制於0 ~ 5 mm以內。

(F)檢測步驟

a.陸續添加砝碼於砝碼承座上，達總負載重量為25 Kg。

b.按下馬錶計時1分鐘。

c.時間到達後，取下荷重砝碼。

(4)檢測結果

A.檢視照後鏡鏡面不得有破裂(break)現象。然而反射鏡鏡面之裂紋若能完全符合下述條件之任一項，則可被允許：

(A)玻璃碎片(fragments)仍附著於固定架背部或一緊密固著在固定架之面上；但允許裂紋邊緣不超過2.5 mm之玻璃部份脫離其背部。

(B)鏡面是為安全玻璃所製。

### 附錄1.2.28 輪胎

檢測方法請參考ECE R30、R54

備註：有關輪胎之檢測方法

諮詢－財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心  技術研究部  林世興

TEL：(02)23512214

### 附錄1.2.29 燈泡

(1)一般燈泡檢測方法

A.檢測環境需求：

常溫常濕。

B.試件準備：

試件裝設於治具上。

C.檢測步驟：

# (A)外觀檢查：

# a.目視檢查氣體放電燈泡外觀，不應有影響其效能及光學性能之刮痕或斑點。

# b.若為有色燈泡，將光源和穩壓器於試驗電壓下，一同運作15小時後，以浸於70％正庚烷及30％甲苯之混合物中的棉布輕輕擦拭燈泡表面。五分鐘後，目視檢查其表面，表面不應有任何明顯之改變。

# (B)試驗條件：

# a.鎢絲燈首先須於其測試電壓以接近一小時時間老化。對雙燈絲燈, 每一個燈絲須個別老化。

# b.燈絲之位置以及尺寸須以鎢絲燈測試電壓之90至100百分率之電流值量測。

# c.除非其他之要求，電力以及光學量測須以測試電壓值量測。

# (C)燈絲位置及尺寸：

# a.鎢絲燈泡之幾何形狀原則上應依照相關數據頁之要求。

# b.燈絲位置及尺寸需依照「車輛安全檢測基準」第三十六項之5.2要求進行量測。

(D)色度測試：光源以及安定器一同進行測試。顏色範圍需符合「車輛安全檢測基準」第三十六項之顏色要求。

(E)視覺品質檢查(僅適用於R2，H4以及HS1燈泡)：依照「車輛安全檢測基準」第三十六項之5.5要求進行量測。

D.特別注意事項

本中心無紫外線(UV)輻射檢測能量。

(2)氣體放電式光源檢測方法

A.檢測環境需求：
常溫常濕。

B.試件準備：
試件裝設於治具上。

C.檢測步驟：

# (A)外觀檢查：

# a.目視檢查氣體放電燈泡外觀，不應有影響其效能及光學性能之刮痕或斑點。

# b.若為有色燈泡，將光源和穩壓器於試驗電壓下，一同運作15小時後，以浸於70％正庚烷及30％甲苯之混合物中的棉布輕輕擦拭燈泡表面。五分鐘後，目視檢查其表面，表面不應有任何明顯之改變。

# (B)試驗條件：

# a.氣體放電光源應進行老化程序後始得進行接續之測試。

# b.所有樣品應連同送樣之安定器執行試驗。

# c.老化程序：依據下列切換週期進行至少15次週期的老化程序：開啟45分鐘，關閉15秒，開啟5分鐘，關閉10分鐘。

# (C)電極、電弧及條帶之位置及尺寸：

# a.電極之幾何位置應規範於相關數據頁

# b.光源電極之位置及尺寸應於時效前量測，氣體放電光源不點亮並經玻璃外殼以光學方式進行。

# c.電極、電弧及條帶之位置及尺寸應符合相關數據頁之規範。

# d.量測在進行老化程序後，藉安定器以試驗電壓點亮光源下進行。

# (D)啟動、運作、熱態再啟動特性測試：

# a.應在攝氏25(+/-5)度的溫度下進行。

# b.啟動試驗：應直接啟動在測試前至少二四小時未使用之燈泡，啟動後應持續發亮。

# c.運作試驗：應使用測試前至少1小時未使用的燈泡，啟動1秒鐘後，其光度至少為該類型目標光度的25％；4秒鐘後，其光度至少為目標光度的80％。

# d.熱態再啟動（Hot Restrike）試驗：燈泡和穩壓器於試驗電壓下一同啟動與運作15分鐘後，關斷穩壓器之電壓供應，在該類型所規定的關斷時間後重新啟動。燈泡在啟動1秒後其光度至少應為該類型目標光度的80％。

# (E)電氣特性試驗：燈泡穩定15分鐘後，應符合該類型燈泡的電壓及功率的限制值。

# (F)光度特性試驗：燈泡穩定15分鐘後，應符合該類型燈泡的光通量限制值。若同一型式得為白光及黃光，則散發黃光之燈泡光度應至少為相關白光規範值的68％。

(G)色度測試：光源以及安定器一同進行測試。顏色範圍需符合「車輛安全檢測基準」第三十六項之4.3之顏色要求。

D.特別注意事項

本中心無紫外線(UV)輻射檢測能量。

### 附錄1.2.30 氣體放電式頭燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)使用可置換氣體放電光源之頭燈以標準光源加以檢測。

(B)對12 V車輛系統者，使用13.5 V±0.1電壓(或其他規範)施予安定器進行檢測。

(C)頭燈之配光量測是由車燈前方25公尺處垂直軸量測。

(D)測試前需先進行光行校準。近光燈左方截止線在螢幕左半部應為水平，截止線水平部份應位於螢幕水平線HH下方25 cm處，截止線轉折處位於vv線上。

(E)若頭燈無法符合規定之要求，則可在左右0.5度、上下0.2度範圍內重新校準。

(F)依照測試點、線段、區域規定標準進行光強度測試(「車輛安全檢測基準」第三十八項-氣體放電式頭燈之4.4、4.5、4.6以及5、6之配光條件)。

B.色度測試：

以標準氣體放電式光源依據規定之電壓數，或是使用CIE標準之2856K色溫之A光源(頭燈中之一部份若非配備氣體放電式光源者)進行量測。

C.塑膠透鏡之性能試驗：

(A)提供6片（試片應具有60×80mm以上平坦表面或具有曲率但中央至少有15×15mm之平坦區域）試片及8個頭燈透鏡並加以編號，依表一執行試驗；提供2個頭燈總成並加以編號後，依表二執行試驗。

(B)各試驗項目之試驗方法與基準參照「車輛安全檢測基準」第三十八項-氣體放電式頭燈之7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6。

表一 塑膠透鏡試驗項目

|  | 透鏡或試片 | 透鏡 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 溫變試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 耐候耐光試驗 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗化學物試驗 | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐清洗劑及碳氫化物試驗 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗劣化試驗 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 塗層附著力試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |
| 抗光源輻射 (五)2.(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |

# 表二 頭燈總成試驗項目

|  | 頭燈總成 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 抗劣化試驗 | ○ |  |
| 塗層附著力試驗 |  | ○ |

### 附錄1.2.31 方向燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第三十九項-方向燈之圖一~圖八及表一~表四配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，任何方向燈燈泡光度值應以閃爍方式﹙頻率一．五﹙正負五０％﹚赫茲條件下﹚分別在進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試

### 附錄1.2.32 前霧燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上，燈具在機台上之安裝係模擬實際之裝車情況，將燈具之參考點（燈面中心點）與配光儀之旋轉不動點相重疊。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)前霧燈應以額定電壓12伏特且製造廠指定與供應類型之無色標準燈泡加以檢查，前霧燈檢查時，燈泡之端點電壓須加以調整控制規範後實施檢測。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)由燈前25公尺處之螢幕，進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十項-前霧燈之表二配光條件)。

(E)配光性能穩定性試驗：此試驗須於環境溫度攝氏23（正負5）度，乾燥且靜止氣流中進行，完整頭燈之安裝須能表示實際裝車位置，乾淨霧燈執行試驗全程為12小時，試驗電壓，電壓應調整供應功率達最大功率之90％，光度檢查，量測下列配光螢幕各點之值，試驗值不得與試驗前之讀值誤差10％以上：HV及區域D最大光度點。

(F)在乾淨霧燈試驗後，將試驗用混合物均勻塗於頭燈上直至下列各點光度值降為原來之15至20％，再依E.乾淨霧燈試驗之試驗方法以全程為1小時執行試驗：區域D最大光度點。

(G)明暗截止線因熱影響在垂直方向位置之變化，取一量產且已經老化程序至少一小時燈泡操作，須在試驗進行後三(r3)分鐘及六十(r60)分鐘時確認垂直線VV線兩側各至少2.25公尺，對稱且幾近水平之截止線位置。試驗結果以微弧度（mrad）表示，其偏差絕對值△rI =|r3 - r60|不超過2.0mard。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

C.塑膠透鏡之前霧燈性能試驗

(A)溫變試驗：

# a.三個透鏡試件置放於攝氏23±5℃、60~75％RH至少四小時後，再經過下列溫溼度變化循環五次：40±2℃與85~95％RH三小時；23±5℃與60~75％RH一小時；攝氏-30±2℃一五小時；23±5℃與60~75％RH一小時；攝氏80±2℃三小時；23±5℃與60~75％RH一小時。

# b.試驗前、後以標準燈泡量測下列各點：HV及區域D Emax點。

# c.試驗前、後光度值誤差應小於10％。

# (B)耐候耐光及抗化學物試驗：

# a.三個透鏡試件暴露於能量1200±200瓦／平方公尺下，黑面板之溫度應為50℃，為求照射均勻試件應以每分鐘一至五轉之速度繞輻射源旋轉，再以23±5℃之蒸餾水噴灑5分鐘，乾燥25分鐘，直至樣本接受的光能量等於4500±200百萬焦耳／平方公尺。

# b.試件表面應不產生破裂、刮痕、碎屑及變形，三個試件穿透率偏差平均值應小於0.020。

# c.將棉布浸於由61.5％的庚烷、12.5％的甲苯、7.5％的乙醇四氯化物、12.5％的三氯乙烯以及6％的二甲苯等所組成的試劑中，取出後10秒鐘內在試件上以50牛頓／平方公尺之壓力塗敷10分鐘，再將樣本置於開放空間使其乾燥後，以清洗劑於23±5℃的環境下清洗試件並以23±5℃之蒸餾水再次清洗試件後以軟布擦乾。

# d.試件表面不應殘留任何可能影響照明光線散射之化學殘漬，三個試件擴散率平均值偏差應小於0.020。

(C)耐清洗劑及碳氫化物試驗：

a.試件加熱至50±5℃，浸入23±5℃由99％的純水及1％的磺化月桂酸溶液(alkylaryl sulphonate)所組成的試劑中5分鐘，取出後再放入50±5℃之試驗櫃中乾燥後拭淨。再以浸過70％正庚烷(n-heptane)與30％甲苯(totuene)之棉布擦拭一分鐘，再置於開放空間使其乾燥。

b.三個試件穿透率偏差平均值應小於0.010。

(D)抗劣化試驗

a.使用噴嘴，距試件380±10公厘處垂直於試件表面之方向噴以試驗之泥水，直至參考試件之擴散率偏差為0.02500.0025。

b.試驗後三個試件穿透率偏差0.100及擴散率偏差0.050。

(E)塗層附著力試驗：在附有塗層之透鏡表面取20＊20公厘之區域以刀片在透鏡表面畫出2＊2公厘之網格，使用寬25公厘以上、黏著力二牛頓／公分(±20％)之膠帶貼上5分鐘後，以1.5±0.2公尺／秒定速垂直於膠帶表面撕下膠帶。

(F)燈具總成整體性能試驗：

a.抗劣化試驗(試驗方法同D)。

b.塗層附著力試驗(試驗方法同E)。

### 附錄1.2.33 倒車燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十一項-倒車燈4.配光條件)。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

### 附錄1.2.34 車寬燈(前(側)位置燈)

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十二項-車寬燈（前(側)位置燈）之圖一~圖三配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

### 附錄1.2.35 尾燈(後(側)位置燈)

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十三項-尾燈（後(側)位置燈）之圖一~圖三配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.36 停車燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上，燈具在機台上之安裝係模擬實際之裝車情況，將燈具之參考點（燈面中心點）與配光儀之旋轉不動點相重疊。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十四項-停車燈（前後側向）之圖一配光條件)。

(E)對與煞車燈採光學組成之停車燈，其於水平面下5度之平面下方允許60 燭光之光度值。

(F)水平方向之照射角度如「車輛安全檢測基準」第四十四項-停車燈（前後側向）之圖二、圖三所示。除安裝於距地高小於或等於750公厘之燈具，其最小垂直照射角度應為水平線上方15度，下方5度以外；其餘燈具之最小垂直照射角度應為水平線上下15度。且於規定之照射角度範圍內其發光強度應不小於0.05燭光。

(G)對於非裝置鎢絲燈泡之停車燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.37 煞車燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十五項-煞車燈之圖一~圖二、表一配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：
使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.38 第三煞車燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十六項-第三煞車燈之圖一~圖二、表一配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.39 輪廓邊界標識燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試(參照「車輛安全檢測基準」第四十七項-輪廓邊界標識燈之圖一~圖三、表一配光條件)。

(E)對於非裝置鎢絲燈泡之方向燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測。1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.40 側方標識燈

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上，燈具在機台上之安裝係模擬實際之裝車情況，將燈具之參考點（燈面中心點）與配光儀之旋轉不動點相重疊，將燈具轉90度測試。

(3)檢測步驟：

A.配光測試：

(A)所有量測應以各種類裝置指定，標準燈泡調整電壓使輸出至該燈泡參考流明值時量測。

(B)對非可換光源(燈泡或其他)之所有量測應以個別之6.75V、13.5V或28.0V進行。

(C)燈光信號裝置發光面之垂直與水平邊界應相對參考中心決定與量測。

(D)依照標準光度分佈圖以及照射角規定進行光強度測試「車輛安全檢測基準第四十八項-側方標示燈之圖一（SM1）及圖二（SM2）配光條件」。

(E)側方標識燈之垂直照射角度如「車輛安全檢測基準」第四十八項-側方標示燈之圖三所示；類型SM1之水平照射角度如「車輛安全檢測基準」第四十八項-側方標示燈之圖四，類型SM2之水平照射角度如「車輛安全檢測基準」第四十八項-側方標示燈之圖五所示。

(F)SM1(參考軸外其他角度)及SM2於規定之照射角度範圍內其發光強度最小值為0.6燭光，最大值為25燭光。

(G)若燈具包含一個以上之光源，則在任一光源故障時仍應滿足最小光度之要求，且於所有光源點亮時應不超過最大亮度之要求，以串聯方式連接之所有光源應視為單一光源，若裝設距地高度小於或等於750公厘，則最小垂直角度水平線下10度可減為5度。

(H)對於非裝置鎢絲燈泡之側方標識燈，需進行1分鐘以及連續點燈操作30分鐘後之光度量測，1分鐘之量測數據，可以1分鐘以及30分鐘後之HV點數值比率推算。

B.色度測試：

使用CIE標準之2856K色溫之A光源，並且依照光度分佈圖之規定範圍進行測試。

(4)特別注意事項

無。

### 附錄1.2.41 反光標誌(反光片)

(1)檢測環境需求：

常溫常濕。

(2)試件準備：

試件裝設於治具上。

(3)檢測步驟：

試件於耐熱試驗完成至少一小時後(參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之6)，進行下列1以及2之測試。

A.色度測試：

使用CIE標準A光源沿試件法線方向照射，以發散角1/3度且照射角Ｖ等於0/Ｈ等於0度照射，若此位置無法產生反光面顏色，改以Ｖ等於±5度、Ｈ等於0度照射。

B.回歸反射性能測試：

將測試件裝置於旋轉配光儀，以CIE標準A光源沿試件法線方向照射，並以規定之入射角以及觀測角進行量測(參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之5.2)。量測幾何如下圖所示。試驗後樣品分別進行環境測試，試驗後樣品需進行回歸反射性能測試。

C.環境測試：

(A)耐熱試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之7之程序。

(B)滲水試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之8之程序。

(C)濕度試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之9之程序。

(D)耐塵試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之10之程序。

(E)耐燃油試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之11之程序。

(F)耐潤滑油試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之12之程序。

(G)耐蝕試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之13之程序。

(H)耐衝擊試驗：請參照「車輛安全檢測基準」第四十九項-反光標誌(反光片)之14之程序。

(4)特別注意事項 : 無。

### 附錄1.2.42 動態煞車

檢測方法請參照R78

備註：有關動態煞車之檢測方法

諮詢－車輛研究測試中心 實車測試課  曾惓賢 課長

TEL: (04)7811222(代表號) 分機：2407

# 附錄二 檢測件數量與測試時程總表

(待訂)

# 附錄三 審查/檢測申請資料

## 附錄3.1 「取得國外原車輛(完成車或底盤車)製造廠授權代理資格聲明書」

## 附錄3.2 基本資料

## 附錄3.3 各車型加註尺度之完成車照片

## 附錄3.4 大客車底盤架裝車身施工規範自行查核表

## 附錄3.5 大客車車身結構設計及打造施工圖說(範例)

## 附錄3.6 車身結構強度計算書(範例)

## 附錄3.7 車輛後懸部份大樑變更資料

## 附錄3.8 車輛R點宣告書(範例)

## 附錄3.9 不得裝載砂石土方之聲明書

## 附錄3.10 前單軸後雙軸大客車行李廂尺寸宣告書

## 附錄3.11 車輛安全檢測基準及其符合性宣告表

## 附錄3.12 小客、小貨車之查核項目(查核表)

## 附錄3.13 延伸車型之諸元規格差異資料

## 附錄3.14 完稅證明保管同意書

## 附錄3.15 少輛車型數量與型式確認紀錄表

## 附錄3.16 變更差異表

## 附錄3.17 各類安全審驗之應檢測項目及配套措施

## 附錄3.18 案件保留聲明書

## 附錄3.19 案件撤案聲明書

## 附錄3.20 申請表

## 附錄3.21 基本資料(審查)

## 附錄3.22 圖面或照片及功能、規格說明資料

## 附錄3.23 製造廠登錄地址清單

## 附錄3.24 變更差異說明表

## 附錄3.25 品質一致性管制計畫宣告書(範例)

## 附錄3.26 車輛型式安全審驗檢測機構認可&監測實驗室審查申請表

## 附錄3.27 檢測項目申請資料表

## 附錄3.28 履歷資料

## 附錄3.29 申請者基本資料表

## 附錄3.30 底盤車型式規格表

# Text boxes

寄發合格證明書

圖4.1 核驗流程圖

審查、審驗

實車狀態查核及檢測

費用報價及排班

判定應檢測之

完成車項目

判定應符合之檢測項目

審驗機構判定應符合之新增完成車及非完成車檢測項目。

約

5

天

約

1

天

申請者

審驗機構

審驗機構由上述應符合之完成車項目中判定應檢測之新增完成車項目。

審驗機構

依申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

α 為觀測角度

β1、β2 為照射角度

ε為旋轉角度

第二軸

測光頭

第一軸

光源

圖3-3審查報告之換發(變更審查)作業流程圖

繳費

OK

NG

提出年度執行成效報告核驗或現場核驗申請

取得少量車型式安全審驗合格證明書

逐車核發少量車型安全審驗合格證明書(含審驗、檢測及少量車確認作業)

依原廢止之合格證明書所載之車型，辦理少量車型安全審驗申請

申請者

審驗機構

交通部

公路監理機關

通知審驗機構廢止合格證明書

合格證明

不合格者

審查報告

不合格者

申請者持此證明逐車辦理

OK

NG

NO

YES

通知

NG

OK

每年例行品質一致性成效報告核驗

查明屬實

查有未依合格證明製造、打造或進口車輛

辦理使用中車輛臨時檢驗及變更登記

停止新登檢領照

召回已登檢領照之車輛實施改正及辦理臨時檢驗

全部或一部之合格證明廢止

審查報告失效

廢止全部或一部之合格證明

宣告審查報告失效

呈報交通部

核定查驗合格證明文件

一個月內提出說明及改善措施

核驗合格

圖4.1品質一致性審驗架構圖

停止該申請者之各項申請

執行品質一致性核驗(現場核驗及抽樣檢測

完成車項目

完成車項目

)

品質一致性核驗，包括：

A.成效報告核驗(參見4.3.1節)

B.現場核驗(參見4.3.2節)

C.抽樣檢測(參見4.3.3節)

核驗流程圖(參見圖4.2核驗流程圖)

品質一致性管制計畫書審查(參見4.2節)

D-d

F-f

E-e

C-c

B-b

A-a

F-f

E-e

D-d

檢附審查或審驗作業技術文件

C-c

檢附應檢測之完成車項目檢測所須之技術文件。

(不需檢測之換發案可忽略本項)

B-b

A-a

F-f

C-c

B-b

A-a

D-d

E-e

審驗機構

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車查核項目請參見附錄3.12)。

2.進行應檢測之完成車項目檢測。1/

(免補測之申請案可忽略本項1及2)

申請者

檢附檢測作業

技術文件

1.製作應檢測之完成車項目審查報告或檢測報告(不需檢測時免)。

2.依申請者繳交文件及前述審查報告或檢測報告進行書面審查。

3.依車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理換發審驗並製作審驗報告

1.檢附新增應符合之完成車項目審查作業所須文件。

2.檢附2.8.2節(1)~(4)規定之技術文件。

(不需檢測之換發案可忽略本項1)

約

7

天

約

1

天

申請者

繳費

審驗機構

單位

申請者

提出換發申請

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請(http://tasb2c.artc.org.tw)。

2.檢附車輛安全檢測基準符合性宣告表供審驗機構初審(申請車型須符合之非完成車檢測項目應先取得該項目之審查報告)。

(換發之合格證明如須符合已公告實施或自願提前符合已公告未實施之新法規檢測項目者，則應檢附本宣告表，反之，則不須檢附)。

說明

流程

圖2.8「換發審驗」流程圖

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審機構規定，前3次之申請案須於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)

1.代為製發車輛型式安全審驗合格證明書及併案應檢測之完成車項目審查報告或測報告並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、車輛型式安全審驗合格證明書及發票。

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。2/3/

車型規格構造變更

基本資料變更

函送審驗報告

核可

寄發合格證明書

審查、審驗及

核定車輛規格

實車狀態查核及檢測

費用報價及排班

判定應檢測之

完成車項目

判定應符合之檢測項目

審驗機構判定應符合之新增完成車及非完成車檢測項目。1/

何謂基本資料變更、車型規格構造變更，請參見2.7.1節及2.7.2節。

圖2.7「變更車型審驗」流程圖

約

1

天

約

7

天

申請者

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之申請案須於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)。

繳費

申請者

交通部

審驗機構

核可車輛型式安全審驗合格證明書(合格證明、完成車照片)。

檢具車輛型式安全審驗報告(申請案核准函、合格證明、完成車照片、大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖)，送請交通部核發車輛型式安全審驗合格證明書。

1.代為製發車輛型式安全審驗合格證明書及併案應檢測之完成車檢測項目審查報告並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、車輛型式安全審驗合格證明書及發票。

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。

約

5

天

約

7

天

審驗機構

審驗機構由上述應符合之完成車項目中判定應檢測之新增完成車項目。

審驗機構

依變更申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

檢附審查及審驗作業技術文件

檢附應檢測之完成車項目檢測所須之技術文件。

(不需檢測之變更案可忽略本項)

審驗機構

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車查核項目請參見附錄3.12)。

2.進行應檢測之完成車項目檢測。

(不需檢測之變更案可忽略本項1及2)

申請者

檢附檢測作業

技術文件

1.檢附新增應符合之完成車項目審查作業所須文件。

2.檢附所有變更車型2.7.4節文件(1)~(13)規定之技術文件。

(不需檢測之變更案可忽略本項1)

說明

流程

單位

申請者

提出變更申請

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請(http://tasb2c.artc.org.tw)。

A.屬變更2.7.1節及2.7.2節（1）者，於安審系統輸入變更規格資料

B.屬變更2.7.1節及2.7.2節（2）者，於安審系統勾選變更其他項目並輸入變更前/後之資料

2.檢附車輛安全檢測基準符合性宣告表(申請車型須符合之非完成車檢測項目應先取得該項目之審查報告) 供審驗機構初審。

1.製作應檢測之完成車項目審查報告(不需檢測時則免)。

2.依申請者繳交文件及前述報告進行書面審查。

3.進行車輛規格核定及依車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理審驗並製作審驗報告。

約5天

約8天

約1天

審驗機構

申請者

依申請項目進行費用報價，並排定檢測(監測)時程。

代為製發少量車型

安全審驗合格證明書

圖2.6「進口舊車審驗」流程圖

申請者

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之申請案需於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)。

繳費

依車輛安全檢測基準符合性及有關安全因素等原則辦理審驗及規格核定，並製作審驗報告。

審驗及核定車輛規格

正本查驗

費用報價及檢測排班

初審及判定應檢測之

完成車項目

檢附檢測及審驗作業技術文件

車型確認及提出申請

實車狀態

查核及檢測

1.若完稅證明書登載車輛破損、缺陷情形或為保險、事故回收車輛者，應檢附2.6.3節(3)B規定之證明文件，始得受理申請。

2.審驗機構判定應檢測之完成車檢測項目。

1.檢附應檢測之完成車檢測項目檢測所需之技術文件。

2.檢附2.6.3節文件。

1.申請者應至安全審驗作業客服系統(http://tasb2c.artc.org.tw/)車型確認後，始得掛案提出申請及輸入相關規格資料。

2.檢附下列文件供審驗機構辦理初審：

A.進口與貨物稅完(免)稅證明書。配合財政部關稅總局車輛用進口完稅證明書無紙化作業，除機器腳踏車外，其餘車輛自中華民國95年8月10日起，申請者得以關稅機關電子傳送之進口與貨物稅完(免)稅證明文件替代之。1/

B.車輛安全檢測基準符合性宣告表。(申請車型應符合之非完成車檢測項目應先取得該項之檢測報告)2/

C.電動輕型機器腳踏車之申請者另應依交通部函文檢送2.6.3節(2)K之文件資料。

1.代為製發「少量車型安全審驗合格證明書」及併案應檢測之完成車檢測項目之檢測報告，並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、少量車型安全審驗合格證明書及發票。

3.上傳合格證明資料至電子公路監理網。4/

1.查驗2.6.3節(3)文件正本，驗畢後歸還。

2.可親至審驗機構(含台北辦公室)辦理查驗，申請者(或送件人員)及查驗人員皆應於影本上簽名。另亦可郵寄至審驗機構辦理查驗，查驗完畢後，以限時掛號寄還申請者。

審驗機構

申請者

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車查核項目請參見附錄3.12)。3/

2.進行車輛規格規定項目檢測及其他應檢測之完成車項目檢測。

寄發合格證明書

審驗及核定車輛規格

申請案費用報價

申請資格審視

圖2.5「多量延伸實體車審驗」流程圖

約

1

天

申請者於收到發票後依規定進行繳費。

申請者

繳費

審驗機構

依傳真核定之規格確認無誤後，由申請者簽名回傳並於安全審驗作業客服系統按下「合格證確認」。2/

合格證確認

檢附延伸車型之2.5.3節(1)~(10)規定之技術文件。

依2.4.1節審視申請資格，不符申請資格者隔日通知予以退件。1/

申請者

審驗機構

說明

流程

單位

審驗機構

申請者

提出申請

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請及輸入相關規格資料(http://tasb2c.artc.org.tw)。

2.檢附下列文件供審驗機構初審：

A.電動輕型機器腳踏車之申請者應依交通部函文規定檢送2.5.3節(11)之文件資料。

B.大客車之申請者應經事先審查2.5.3節(6)之文件合格後，始得掛案申請。

依實體車延伸案進行費用報價。

申請者

檢附審驗作業

技術文件

約

2

天

1.依申請者繳交文件及審查報告進行書面審查。

2.進行車輛規格核定及依車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理審驗並製作合格證明書。

3.傳真核定之規格予申請者確認。

1.代為製發車輛型式安全審驗合格證明書並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、少量車型安全審驗合格證明書及發票。3/

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。

寄發合格證明書

核可

函送審驗報告

審查或審驗及核定車輛規格

實車狀態查核及檢測

車輛擇取、費用報價及排班

判定應檢測之

完成車項目

判定應符合之檢測項目

審驗機構判定應符合之完成車及非完成車檢測項目。

約

1

天

約

7

天

約

5

天

約

1

天

申請者

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之申請案須於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)。

繳費

申請者

審驗機構

審驗機構由上述應符合之完成車項目中判定應檢測之完成車項目。

說明

流程

單位

審驗機構

申請者

提出申請

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請及輸入相關規格資料(http://tasb2c.artc.org.tw)。

2.檢附下列文件供審驗機構初審：

A.車輛安全檢測基準符合性宣告表(申請車型須符合之非完成車項目應先取得該項目之審查報告或檢測報告)。

B.電動輕型機器腳踏車之申請者另應依交通部函文規定檢送2.4.3節(14)之文件資料。

依申請案進行車輛擇取、費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

檢附審查或審驗作業技術文件

檢附應檢測之完成車項目檢測所須之技術文件。

審驗機構

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車查核項目請參見附錄3.12)。

2.進行車輛規格規定項目檢測及其他應檢測之完成車項目檢測。

3.少量車確認(確認申請車輛之型式規格及數量是否一致)。1/

交通部

審驗機構

申請者

檢附檢測作業

技術文件

核可車輛型式安全審驗合格證明書(含合格證明、完成車照片)。

檢具少量車型安全審驗報告(申請案核准函、合格證明、完成車照片、大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖、實車照片)，送請交通部核發車輛型式安全審驗合格證明書。

1.製作應檢測之完成車項目審查報告或檢測報告。

2.依申請者繳交文件及前述審查報告或檢測報告進行書面審查。

3.進行車輛規格核定及車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理審驗並製作審驗報告。

1.檢附應檢測之完成車項目審查作業所須文件。

2.檢附所有申請車型2.4.3節文件(1)~(13)規定之技術文件。

1.代為製發少量車型安全審驗合格證明書及併案應檢測之完成車檢測項目審查報告或檢測報告並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。2/

2.寄發申請案核准函、少量車型安全審驗合格證明書及發票。3/

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。

約

7

天

圖2.4「少量安全審驗」流程圖

核可

寄發合格證明書

函送審驗報告

審查、審驗及核定車輛規格

實車狀態查核及檢測

費用報價及排班

判定應檢測之

完成車項目

判定應符合之檢測項目

審驗機構判定應符合之新增完成車及非完成車檢測項目。

約

1

天

約

7

天

約

5

天

約

1

天

申請者

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之申請案須於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)。

繳費

申請者

審驗機構

審驗機構由上述應符合之完成車項目中判定應檢測之新增完成車項目。

說明

流程

單位

審驗機構

申請者於收到發票依規定進行繳費。

提出延伸申請

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請及輸入延伸車型相關規格資料(http://tasb2c.artc.org.tw)。

2.檢附下列文件供審驗機構初審：

A.車輛安全檢測基準符合性宣告表(申請車型須符合之非完成車檢測項目應先取得該項目之審查報告)。 1/

B.電動輕型機器腳踏車之申請者另應依交通部函文規定檢送2.3.2節(14)之文件資料供事先審查。

依延伸申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

檢附審查及審驗作業技術文件

檢附應檢測之完成車項目檢測所須之技術文件。

(不需檢測之延伸案可忽略本項)

審驗機構

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車查核項目請參見附錄3.12)。2/

2.進行應檢測之完成車項目檢測。

(不需檢測之延伸案可忽略本項1及2)

交通部

審驗機構

申請者

檢附檢測作業

技術文件

核可車輛型式安全審驗合格證明書(含合格證明、完成車照片)。

檢具車輛型式安全審驗報告(申請案核准函、合格證明書、完成車照片、大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖、實車照片)，送請交通部核發車輛型式安全審驗合格證明書(不需補測時免實車照片)。

1.製作應檢測之完成車項目審查報告(不需檢測時則免)。

2.依申請者繳交文件及前述報告進行書面審查。

3.進行車輛規格核定及依車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理審驗並製作審驗報告。

1.檢附新增應符合之完成車項目審查作業所須文件。

2.檢附所有延伸車型2.3.2節(13)規定之技術文件。

(不需檢測之延伸案可忽略本項1)

1.代為製發車輛型式安全審驗合格證明書及併案應檢測之完成車檢測項目審查報告並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、車輛型式安全審驗合格證明書及發票。

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。3/

約

7

天

圖2.3「延伸車型審驗」流程圖

核可

寄發合格證明書

函送審驗報告

審查、審驗及核定車輛規格

實車狀態查核及檢測

費用報價及排班

判定應檢測之

完成車項目

判定應符合之檢測項目

審驗機構判定應符合之完成車及非完成車檢測車項目。

約

1

天

約

7

天

約

5

天

約

1

天

申請者

申請者於收到發票後依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之申

請案須於車輛檢測前繳費，完成後方得進行車輛檢測)。

繳費

申請者

審驗機構

說明

流程

單位

審驗機構

申請者

提出申請

依申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

檢附審查及審驗作業技術文件

檢附應檢測之完成車項目檢測所須之技術文件。

審驗機構

交通部

審驗機構

申請者

檢附檢測作業

技術文件

檢具車輛型式安全審驗報告(含申請案核准函、合格證明、完成車照片、大客車、幼童專用車及校車座椅配置圖、實車照片)，送請交通部核發車輛型式安全審驗合格證明書。

1.製作應檢測之完成車項目審查報告。

2.依申請者繳交文件及前述審查報告進行書面審查。

3.進行車輛規格核定及依車型族認定原則、車型規格差異性、車輛安全檢測基準符合性及有關因素等原則辦理審驗並製作審驗報告。2/

1.檢附應檢測之完成車項目審查作業所須文件。

2.檢附所有申請車型2.2.2節文件(14)規定之技術文件。

1.代為製發車輛型式安全審驗合格證明書及併案應檢測之完成車檢測項目審查報告並寄發申請者(可憑申請者公司大小章或委任書親自領取)。

2.寄發申請案核准函、車輛型式安全審驗合格證明書及發票。

3.上傳合格證明資料至電子公路監理系統。3/

約

7

天

1.至安全審驗作業客服系統掛案申請及輸入相關規格資料(http://tasb2c.artc.org.tw)。

2.檢附下列文件供審驗機構初審：

A.車輛安全檢測基準符合性宣告表(申請車型須符合之非完成車檢測項目應先取得該項目之審查報告)。1/

B.電動輕型機器腳踏車之申請者另應依交通部函文規定檢送2.2.2節(15)之文件資料。

圖2.2「多量安全審驗」流程圖

核可車輛型式安全審驗合格證明書(含合格證明、完成車照片)。

審驗機構由上述應符合之完成車項目中判定應檢測之完成車項目。

1.實車(測試車輛)狀態查核(小客、小貨車之查核項目請參見附錄3.12)。2/

2.進行車輛規格規定項目檢測及其他應檢測之完成車項目檢測。

函送處理結果

出具查驗合格報告

終止各項申請之限制

執行品質一致性複驗

通知

審查完成後，由審驗機構換發「審查報告」。

換發審查報告

審驗機構

審查

審驗機構依「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測基準」規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性，報請交通部同意宣告原核發之「審查報告」失效。

檢測(監測)

1.依檢測代表件選取原則判定是否應進行檢測(監測)

2.如應進行檢測(監測(者，依「車輛安全檢測基準」規定進行檢測(監測)。

依申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

費用報價及排班

申請者

提出申請

1.檢附3.1.4.2節「變更審查」作業所須之文件。

2.併案申請檢測(監測)者，另應檢附檢測(監測)所須之文件。

單位

說明

流程

圖3-2審查報告之換發(「延伸審查」)作業流程圖

申請者

繳費

申請者於收到發票依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之

申請案須於檢測前繳費，完成後方可得進行檢測)。

換發審查報告

審查完成後，由審驗機構換發「審查報告」。

審查

審驗機構依「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測

基準」規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性。

審驗機構

檢測(監測)

1.依檢測代表件選取原則(參見本章各節規定)判定是否應進行檢測(監測)。

2.如應進行檢測(監測)者，依「車輛安全檢測基準」規定進行檢測。

依申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

費用報價及排班

申請者

提出申請

1.檢附3.1.3.2節「延伸審查」作業所須之文件。

2.併案申請檢測(監測)者，另應檢附檢測(監測)所須之文件。

核發實驗室評鑑報告

實地評鑑

協調實地評鑑日期

及指派評審員

初步文件確認

審驗機構初步確認申請之資格（應為該機構認可證書所列相同檢測項目）及其檢附監測之實驗室資料文件，如有不符合事項則請其補件。

審驗機構

反光試件

試驗項目

試件編號

試驗項目

試件編號

| 分類 | 標稱厚度e (mm) | 掉落高度(m) |
| --- | --- | --- |
| 強化玻璃 | e ≤ 3.5 e > 3.5 | 2 2.5 |

| 分類 | 試樣數量/ 首測允許不符合數 | 掉落高度(m) 標稱厚度e(mm) | 適用溫度(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 402 | -202 | 232 |
| 前擋風 玻璃 | 10 / 3 | e ≤ 4.5 4.5 <e ≤ 5.5 5.5 <e ≤ 6.5 6.5 <e | 9 10 11 12 | 8.5 9 9.5 10 | - |
| 前擋風玻璃以外之玻璃 | 4 / 2 | e ≤ 5.5 5.5 <e ≤ 6.5 6.5 <e | - | - | 5 6 7 |

α 為觀測角度

β1、β2 為照射角度

ε為旋轉角度

第二軸

測光頭

第一軸

光源

反光試件

品質一致性審驗

單位

流程

說明

圖3-1審查報告之核發(「新案審查」)作業流程圖

申請者

繳費

申請者於收到發票依規定進行繳費(依審驗機構規定，前3次之

申請案須於檢測前繳費，完成後方可得進行檢測)。

審查完成後，由審驗機構核發「審查報告」。

換發審查報告

審驗機構依「車輛型式安全審驗管理辦法」及「車輛安全檢測

基準」規定審定申請者宣告之適用型式、範圍及文件有效性。

審查

審驗機構

1.依檢測代表件選取原則(參見本章各節規定)判定是否應進行檢測(監測)。

2.如應進行檢測(監測)者，依「車輛安全檢測基準」規定進行檢測。

檢測(監測)

依申請案進行費用報價及排定相關檢測(監測)時程。

費用報價及排班

申請者

提出申請

1.檢附3.1.2.2節「新案審查」作業所須之文件。

2.併案申請檢測(監測)者，另應檢附檢測(監測)所須之文件。

單位

流程

說明

說明

流程

單位

審驗機構

申請者

提出申請

評審員至申請者之監測實驗室地點，對其品質管理系統及檢測能量辦理實地評鑑，如有不符合事項則請其改善。

檢測機構繳交監測之實驗室審查費用(包括書面審查費、實地評鑑費、差旅費及報告製作費)。

申請者

繳費

審驗機構將監測實驗室評鑑報告寄予申請者。

檢測機構檢附擬辦理監測之實驗室資料向審驗機構提出申請。

圖5.2監測實驗室評鑑流程圖

審驗機構與檢測機構協調實地評鑑監測實驗室之日期及指派評審員。

核定認可(5)

核發證書

函送檢測機構

認可審查報告

實地評鑑(3)

協調實地評鑑日期

及指派評審員(2)

初步文件確認(1)

審驗機構初步確認申請者之資格及其檢附文件之完整性，如有不符合事項則請其補件。

審驗機構

說明

流程

單位

審驗機構

申請者

提出申請

評審員至申請者所在地及其檢測實驗室地點，對其品質管理系統及檢測能量辦理實地評鑑，如有不符合事項則申請者進行改善(4)。

申請者繳交認可審查費用(包括書面審查費、實地評鑑費、差旅費、報告及證書製作費)。

交通部

審驗機構

申請者

繳費

審驗機構將檢測機構認可證書寄予申請者。

申請者檢附資料向審驗機構提出檢測機構認可申請。

圖5.1 檢測機構申請認可流程圖

核可檢測機構認可證明書。

雙方協調實地評鑑日期及指派評審員。

審驗機構向交通部提出審查報告。